RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL VASLUI

- AUGUST 2017 -

### CUPRINS

1. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL.......................................................3

# 2. CALITATEA PRECIPITAŢIILOR...................................................................10

3. RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU.....................................11

4. POLUĂRI ACCIDENTALE...............................................................................13

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT........................................13

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE.........................................16

7. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI CHIMICALELOR.................................17

- CALITATEA AERULUI AMBIENTAL

Cadrul juridic naţional privind menţinerea calităţii aerului înconjurător este stabilit prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune în legislaţia naţională:

- Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat petru Europa;

- Directiva 2004/107/CE privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare.

Scopul principal al legislaţiei naţionale, care transpune în totalitate directivele europene, este de a evalua şi gestiona calitatea aerului într-un mod comparabil şi pe baza aceloraşi criterii la nivelul întregii Uniuni Europene.

Prezentul raport are drept obiectiv informarea autorităţilor şi publicului asupra evoluţiei calităţii factorilor de mediu în funcţie de presiunile exercitate de sursele naturale şi antropice, la nivelul judeţului Vaslui.

Monitorizarea calităţii aerului urmăreşte limitarea poluării şi ameliorarea calităţii atmosferei în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător.

Rezultatele obţinute din reţeaua de supraveghere proprie au fost prelucrate şi stocate în baza de date a A.P.M. Vaslui şi au constituit baza elaborării prezentului raport privind starea şi evoluţia calităţii factorului de mediu aer, din judeţ.

# La nivelul A.P.M Vaslui, supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele:

##### Reţeaua manuală

în municipiul Vaslui, reţeaua manuală este constituită- pentru indicatorul amoniac (NH3), din 3 puncte: „Sediu APM”, „Spital judeţean”, „Staţia epurare”, prelevarea făcându-se pe o perioadă de 24 h, în regim manual. Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ţinând cont de sursele de poluare concentrate în zonele respective.

##### La nivel de judeţ, un alt indicator urmărit în cadrul reţelei manuale de monitorizare este indicatorul „pulberi sedimentabile”, prelevarea lunară realizându-se în 6 puncte de control (2 Vaslui, 2 Bârlad, 1 Negreşti, 1 Huşi). în luna august, nu s-au înregistrat depăşiri la acest indicator în niciuna din aceste locaţii.

Concentraţiile de pulberi sedimentabile determinate în luna august 2017, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Locul prelevării | Pulberi sedimentabile – probe lunare |
| --- | --- |
|  | Concentrația g/m2/lună | CMA STAS 12574/1987 |
| Stația VS-2 APM Vaslui | 2,90 | 17 g/m2/lună |
| Stația meteo Negrești | 2,61 |  |
| Stația meteo Bârlad | 2,83 |  |
| SC MÂNDRA SA Bârlad | 3,20 |  |
| Stația meteo Vaslui | 2,75 |  |
| Sediu APM Vaslui | 3,05 |  |

Evoluția concentrațiilor medii lunare de pulberi sedimentabile în județul Vaslui – august 2017

Din datele prezentate, rezultă că nu s-au înregistrat valori depăşite faţă de CMA conform STAS 12574/87.

Variaţia concentraţiilor zilnice măsurate pentru indicatorul specific amoniac (NH3) în punctele de prelevare este prezentată în graficele următoare:

Punctul de prelevare Sediu APM poluantul măsurat NH3, adresa: str. Călugăreni nr.63, Vaslui

Pe parcursul monitorizării, în luna august, în punctul de prelevare „Sediu APM” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 52,00 μg/mc, în creștere faţă de maxima lunii precedente (22,00 μg/mc).

Punctul de prelevare Spital judeţean poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.233, Vaslui

În cursul lunii august, în punctul de prelevare „Spital judeţean” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 58,00 μg/mc, în creștere faţă de maxima lunii precedente (26,00 μg/mc).

Punctul de prelevare: Staţie epurare, poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.1, Vaslui

Pentru luna august, pentru acest punct de prelevare nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă înregistrată a fost de 37,00 μg/mc, în creștere faţă de maxima lunii precedente (30,00 μg/mc).

Interpretarea rezultatelor obţinute în urma măsurărilor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574/1987 (NH3 şi pulberi sedimentabile), iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Vaslui.

Reţeaua automată

Calitatea aerului în judetul Vaslui este monitorizată şi prin măsurători continue, prin intermediul a două staţii automate: staţia VS 1 – staţie de fond urban (str. Ştefan cel Mare, nr.56), care a fost amplasată în zonă rezidenţială, departe de sursele de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană şi staţia VS- 2- staţie de fond urban (care funcţionează pe raza municipiul Huşi, str. Recea, nr.1). în ambele staţii se monitorizează următorii poluaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 nefelometric/PM2.5 şi PM10 gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Vaslui

|  | Legendă: VS-1: Str. Stefan cel Mare, mun. Vaslui VS-2: Str. Recea, mun. Huşi |
| --- | --- |

# Staţia VS-1, adresa: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 56

# În cursul lunii august 2017, nu a fost posibilă calcularea indicilor generali (conform Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului  în vederea facilitării informării publicului - Ordinul nr. 1095/2007, art. 3, pct. 2) în staţia VS-2 datorită unor defecţiuni tehnice ale analizoarelor.

Calitatea aerului este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată amplasată în judeţul Vaslui din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf (SO2)

- dioxid de azot (NO2)

- ozon (O3)

- monoxid de carbon (CO)

- pulberi in suspensie (PM10)

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori:

Valorile medii lunare, minime şi maxime zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în staţiile automate VS-1 şi VS-2 din judeţul Vaslui, în luna august sunt redate în tabelul următor:

| Poluant | UM | STAŢIA VS-1 | STAŢIA VS-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | August 2017 |
|  |  | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică |
| SO2 | μg/mc | 2,83 | 1,79 | 3,71 | - | - | - |
| NO | μg/mc | 4,82 | 3,52 | 6,83 | - | - | - |
| NOx | μg/mc | 22,10 | 16,20 | 27,52 | - | - | - |
| NO2 | μg/mc | 14,84 | 10,31 | 20,44 | - | - | - |
| CO | mg/mc | 0,29 | 0,07 | 0,48 | - | - | - |
| O3 | μg/mc | 48,76 | 35,10 | 81,11 | - | - | - |
| Benzen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| Toluen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| Etil-benzen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| m-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| p-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| o-xilen | μg/mc | - | - | - | - | - | - |
| PM 10 nefel. | μg/mc | 26,99 | 8,01 | 48,68 | - | - | - |
| PM 10 grav. | μg/mc | 22,03 | 8,17 | 44,69 | - | - | - |

* - lipsă date

Parametri meteo înregistraţi în cursul lunii august în staţiile automate de monitorizare din judeţul Vaslui sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

| Parametri meteo august 2017 |
| --- |
| Medii lunare | Directie vant (0nord) | Viteza vantului (m/s) | Temperatura (0C) | Umiditate relativa(%) | Presiune (mbar) | Radiatie solara (W/m2) | Precipitatii (mm) |
| Staţia VS-1 | 152,00 | 1,14 | 24,55 | 65,00 | 1004,00 | 212,00 | - |
| Staţia VS-2 | - | - | - | - | - | - | Pluviometru defect |

* - lipsă date

Notă: Datele privind condiţiile meteorologice au fost preluate de la Staţiile automate de monitorizare a calităţi aerului.

La staţia VS-1, temperatura minimă zilnică înregistrată în luna august a fost de  15,9ºC (30 august), iar temperatura maximă zilnică de 31,9ºC (03 august).

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011.

# CALITATEA  PRECIPITAŢIILOR

Rezultatele monitorizării calităţii precipitaţiilor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Punct de recoltare (perioada de prelevare) | Cantitate (l/mp) | pH (unit.pH) | NH4+ (mg/l) | Conductivi tate (μS/cm) | Mg 2+ (mg/l) | Aciditate/ Alcalinitate (μEg/l) | Cl- (mg/l) | SO42- (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | Duritate totala (0d) | Reziduu fix (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţia meteo Vaslui 06-07.08.2017 | 45,60 | 7,39 | 1,10 | 39,00 | 3,00 | 50,00 | 1,44 | 1,74 | 5,41 | 0,90 | 26,00 |
| Staţia meteo Negreşti 06-07.08.2017 | 13,80 | 7,69 | 1,60 | 34,00 | 1,80 | 46,00 | 1,80 | 2,08 | 5,01 | 0,90 | 20,00 |
| Staţia meteo Huşi 07.08.2017 | 2,10 | 7,64 | 1,44 | 35,00 | 1,80 | 48,00 | 1,88 | 1,94 | 5,01 | 0,90 | 21,00 |
| Staţia meteo Bârlad 06-07.08.2017 | 2,00 | 7,71 | 1,64 | 37,00 | 2,40 | 48,00 | 1,30 | 1,72 | 5,60 | 0,84 | 24,00 |
| Staţia meteo Vaslui 13-15.08.2017 | 10,80 | 7,05 | 1,88 | 86,00 | 3,00 | 96,00 | 2,64 | 3,16 | 6,01 | 0,98 | 58,00 |
| Staţia meteo Huşi 14-15.08.2017 | 1,80 | 7,02 | 1,72 | 72,00 | 3,00 | 82,00 | 2,40 | 2,76 | 5,41 | 0,89 | 48,00 |
| Staţia meteo Bârlad 13-14.08.2017 | 3,20 | 7,00 | 2,02 | 78,00 | 2,40 | 86,00 | 2,52 | 2,80 | 5,60 | 0,84 | 52,00 |
| Staţia meteo Negreşti 14-15.08.2017 | 4,30 | 7,12 | 1,60 | 66,00 | 1,80 | 76,00 | 2,24 | 2,48 | 5,01 | 0,90 | 44,00 |
| Staţia meteo Vaslui 23.08.2017 | 0,60 | 7,06 | 1,42 | 52,00 | 3,00 | 64,00 | 2,18 | 2,60 | 5,41 | 0,90 | 36,00 |
| Staţia meteo Negreşti 28.08.2017 | 0,20 | 7,12 | 1,27 | 40,00 | 2,40 | 50,00 | 1,70 | 1,86 | 5,60 | 0,84 | 27,00 |
| Staţia meteo Bârlad 23-28.08.2017 | 6,80 | 7,18 | 1,16 | 46,00 | 3,00 | 58,00 | 2,12 | 2,34 | 5,41 | 0,79 | 34,00 |

În luna august au fost recoltate precipitaţii din 4 puncte de prelevare: Staţia meteo Vaslui, Staţia meteo Bârlad, Staţia meteo Negreşti, Staţia meteo Huşi. Cantitatea maximă recoltată a fost de 45,60 l/mp şi s-a înregistrat în punctul de prelevare Staţia meteo Vaslui. Apele din precipitaţii au înregistrat valori medii ale pH-ului care s-au situat în intervalul 7,00 – 7,71 unităţi de pH, valori ce indică faptul că, în luna august, precipitaţiile din judeţul Vaslui s-au încadrat în limite normale.

- RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Monitorizarea radioactivităţii mediului s-a realizat conform Ordinului 1978/2010 prin măsurători ale activităţii beta globale specifice a principalilor factori de mediu şi măsurători ale debitului dozei gamma absorbite în aer. Monitorizarea s-a făcut în cadrul Staţiei de Radioactivitate Vaslui, staţie ce face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) a Ministerului  Mediului. În urma efectuării măsurătorilor β globale pentru factorii de mediu monitorizaţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de atenţionare.

Determinările efectuate în cadrul Stației de Supraveghere a Radioactivității Mediului Vaslui, pentru luna august 2017 sunt redate sintetic în tabelul de mai jos:

| Factor de Mediu | U.M. | Valoarea limitei de atenţionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici - măsurări imediate | aspiraţia 02-07 | Bq/m3 | 10 | 6,35 | 9,8 | 23.08.2017 |
|  |  | aspiraţia 08-13 | Bq/m3 |  | 2,63 | 6,4 | 26.08.2017 |
|  | Debit doza gamma absorbită în aer | μSv/h | 0,250 | 0,105 | 0,156 | 06.08.2017 ora 19,00 |
|  | Depuneri atmosferice totale - măsurări imediate | Bq/m2*zi | 200 | 16,73 | 99,2 | 13-14.08.2017 |
| APĂ | Apă brută de suprafaţă râu Bârlad - măsurări imediate | Bq/m3 | 2000 | 545,0 | 862,7 | 02.08.2017 |

Obs: Nu s-au înregistrat depășiri ale limitei de atenționare, pentru factorii de mediu monitorizați, conform ordinului  MMP  nr. 1978/2010 .

4. POLUĂRI ACCIDENTALE

Conform legislaţiei in vigoare, accidentul ecologic se defineşte ca fiind evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice.

În luna august 2017, nu s-a înregistrat producerea unor incidente de mediu pe teritoriul judeţului Vaslui.

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI  DE ZGOMOT

Zgomotul constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influenţează ambianţa în care se desfăşoară activitatea şi viaţa omului. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc.

Determinările de zgomot în diverse puncte din judeţ (străzi, şcoli, parcuri, pieţe, parcări auto, spaţii comerciale, autogară, zona feroviară, incinte industriale etc.) evidenţiază expuneri ale populaţiei la zgomot în timpul zilei, generat în special de traficul pe şoselele aglomerate din interiorul localităţilor.

APM Vaslui monitorizează nivelul de zgomot exterior în principalele localităţi urbane ale judeţului, pe străzi şi zone funcţionale care pot prezenta riscuri de afectare a populaţiei expuse la niveluri crescute de zgomot exterior.

Măsurătorile pentru evaluarea nivelului de zgomot au fost efectuate în conformitate cu STAS 10009-88, SR ISO 1996/1-2008, SR ISO 1996/2-2008, SR ISO 9613/1-1996, SR 6161/1-2008, SR ISO 9613/2-2006 şi STAS 6161/3-82.

În luna august 2017, din planul anual de monitorizare a nivelului de zgomot echivalent în mediul urban, s-au efectuat 13 măsurători sonometrice, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Nivel echivalent de zgomot urban – luna august 2017

| Oraș/municipiu | Punct de măsurare | Nivelul mediu echivalent de zgomot maxim măsurat dB(A) | MIN db(A) | MAX db(A) | Nivelul echiv. de zgomot admisibil dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VASLUI | Intersecţia str. Traian – str. Donici - str. Călugăreni Vaslui | 71,30 | 51,60 | 94,10 | 65 |
|  | Intersecţia str. Republicii – str. Traian – str. Ștefan cel Mare | 62,90 | 45,70 | 85,70 | 65 |
|  | Autogara Vaslui | 69,80 | 45,30 | 83,50 | 90 |
|  | Intersecția str. Ștefan cel Mare – str. Decebal Vaslui | 69,80 | 52,60 | 97,40 | 70 |
|  | Intersecţia str. Nicolae Bălcescu – str. Ştefan cel Mare Vaslui | 71,40 | 53,30 | 93,50 | 65 |
|  | Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui | 62,50 | 39,10 | 84,10 | 75 |
|  | Policlinica Judeţeană Vaslui | 65,60 | 42,40 | 81,60 | 45 |
|  | Parcul Copou Vaslui | 59,10 | 38,00 | 81,60 | 45 |
|  | Intersecţia str. Vasile Alecsandri – str. Ștefan cel Mare Vaslui | 65,00 | 56,20 | 83,50 | 70 |
|  | Liceul Sportiv Vaslui | 68,00 | 34,20 | 91,20 | 75 |
|  | Intersecția Ștefan cel Mare – str. Sublt. Ioanesi Adrian Vaslui | 69,10 | 55,60 | 89,50 | 70 |
|  | Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui | 69,30 | 36,90 | 91,90 | 45 |
|  | Şcoala generală nr. 5 ''Ştefan cel Mare'' Vaslui | 78,50 | 22,70 | 95,00 | 75 |

Întocmit,

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

ecolog Mihaela BURLACU

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

- Reţeaua ecologică europeană Natura 2000:

În luna august 2017 s-a continuat implementarea directivelor europene : Directiva Habitate (Directiva nr. 92/43/EEC) şi Directiva Păsări (Directiva nr. 79/409/CEE), prin analizarea informaţiilor privind proiectele din perimetrul/vecinătatea siturilor Natura 2000, participarea în cadrul şedinţelor colectivului de analiză tehnică şi s-au emis puncte de vedere în număr de 266.

- Controalele efectuate în ANP

În luna august nu s-au efectuat acţiuni de monitorizare în siturile Natura 2000 sau rezervaţiile naturale din judeţul Vaslui, avand in vedere adresa ANAP nr. 314/11.07.2017, inregistrată la APM Vaslui cu 4536/19.07.2017, privind preluarea administrarii ariilor naturale protejate nepreluate în custodie.

- Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună sălbatică

Colaborarea cu autorităţile teritoriale pentru agricultură, silvicultură, Instituţia Prefectului, primării, agenţi economici, ONG-uri, proprietari/administratori de terenuri şi GNM – Comisariatul Judeţean Vaslui pentru realizarea obiectivelor privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică precum şi a habitatelor acestora.

- Grădini zoologice – controale, sancţiuni aplicate cu specificarea locaţiei

Grădina Zoologică Bârlad are autorizaţia de mediu nr. 296/02.12.2013 cu valabilitate 10 ani,

conform Ordinului nr.1798/2007.  În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 şi 3 din Ordinul M.M.D.D. nr.755/2007 s-a actualizat fişa de evidenţă a Grădinii Zoologice Bârlad pentru perioada 01.07.2017 – 31.09.2017.

- Acte de reglementare emise

În luna  august, compartimentul C. F. M. - Biodiversitate nu a emis acte de reglementare.

- Alte activităţi:

În luna  august, compartimentul C. F. M. – Biodiversitate a participat in cadrul comisiilor pentru constatarea şi stabilirea pagubelor produse de fauna cinegetică culturilor agricole:

- 1 activitate – comuna Soleşti – 03.08.2017

- 2 activităţi – comuna Iana - 04.08.2017

- 2 activităţi – comuna Bogdăniţa -18.08.2017

- 1 activităţi – comuna Viişoara - 21.08.2017

- 2 activităţi – comuna Ibăneşti -25.08.2017

- 2 activităţi – comuna Băcani -30.08.2017

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Magdalena POPA

7. GESTIUNEA  DEŞEURILOR  ŞI CHIMICALELOR

Aplicația SIM

- Verificare şi validare în SIM a evidenţei colectării VSU pentru anul 2015 a operatorilor economici, din judeţul Vaslui;

- Verificare  și validare date in SIM privind colectorii/tratatorii de VSU pentru anul 2015;

- Verificare operatori economici  care colecteaza/trateaza vehicule scoase din uz;

- Raportare lunara privind operatorii economici colectori/tratatori de vehicule scoase din uz: SC Ababei SRL, SC Comppil SA, SC Gigi Kent SRL, SC TSC Electric SRL;

- Lucru in SIM la: Statistica deseurilor; Ambalaje; Uleiuri uzate - urmatoarele operatiuni:

- Verificare, aprobari/respingeri cereri  inregistrare/acces a operatorilor economici

- Verificare introducere date; finalizari/respingeri chestionare.

- Raportare in SIM  Ambalaje 2015 si  Statistica deseurilor 2015;

Raportări/răspunsuri la solicitări

- Reactualizari: Fisa  judet; Plan actiuni; Agenda saptamanala; Sinteza lunara - date de interes privind protectia mediului, macheta APM Vaslui;

- Transmitere  adresă de informare a Ministerului Mediului către Consiliul Judeţean, Prefectură şi primării, privind obiligaţiile ce le revin Autorităţilor Publice Locale în domeniul gestionării deşeurilor, soluţii  şi modele de bune practice.

- Consiliere operatori economici în problematica deşeurilor periculoase şi nepericuloase (statistica deşeuri, colectare/valorificare/eliminare deşeuri, deşeuri de ambalaje, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, DEEE, substanţe chimice periculoase, echipamente cu compuşi bifenili policloruraţi PCB, deşeuri de azbest, deşeuri cu mercur şi compuşi cu mercur, substanţe restricţionate  etc.

Acțiuni/activități desfășurate în perioada raportată

- Participare la comisia de preluare şi distrugere bunuri conf. HG nr.731/2007 şi OG    nr.14/2007: - comisia formata din reprezentantii institutiilor vasluiene: Finante Publice, Politie economica, Protectia Consumatorului si APM, care se intruneste de regula lunar  pentru bunurile confiscate de Politia Vaslui, Jandarmeria Vaslui si Politia de frontiera.

- Prelucrare de date şi informaţii din documentele (preluate prin secretariat) privind:

- generarea/colectarea şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici din jud. Vaslui

-valorificarea/eliminarea deşeurilor de către operatori economici     valorificatori/eliminatori     deşeuri;

- formulare şi transmitere răspunsurilor către – ANPM/ agenţi economici;

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

consilier Panainte GĂNCEANU

# Text boxes

VS1

VS2

CJ-5

CJ-2

CJ-4

CJ-1