Nr.2340/30.03.2014

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA

AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL VASLUI

PENTRU ANUL 2013

CALITATEA AERULUI

  - Introducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui elaborează şi pune la dispoziția publicului raportul privind calitatea aerului înconjurător- anul 2013, raport ce conţine informaţii referitoare la toţi poluanţii care intră sub incidenţa legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prezentul raport cuprinde o analiză a rezultatelor obţinute în anul 2013, în comparație cu valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de informare şi de alertă stabilite prin legea 104/2011, pentru perioadele de mediere corespunzătoare.  Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt puse la dispoziţia publicului prin intermediul a patru panouri de informare:  două exterioare- amplasate în Vaslui, str. Stefan cel Mare şi Huşi, str.Recea, nr.1 şi două interioare- amplasate în holul APM Vaslui, respectiv holul Primăriei Huşi.

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt transmise sub formă de valori medii orare către panourile interioare şi sub formă de valori medii zilnice către panourile exterioare. De asemenea, pe site: http://apmvs.anpm.ro/, respectiv http://apmvs.anpm.ro/articole/ buletine_calitate_ aer-163, sunt publicate zilnic buletinele de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

1.2. Prezentarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului

Calitatea aerului este caracterizată prin datele provenite din Reţeaua Locală de Monitorizare a Calităţii Aerului, administrată de APM Vaslui.  Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din legislaţia europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Vaslui

|  | Legendă: VS-1: Str. Stefan cel Mare, nr.56, mun. Vaslui VS-2: Str. Recea, nr.1, mun. Huşi |
| --- | --- |

Calitatea aerului în judetul Vaslui este monitorizată prin măsurători continue, prin intermediul celor două staţii automate de monitorizare: staţia VS 1 – staţie de fond urban (Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.56) şi staţia VS- 2- staţie de fond urban (Huşi, str. Recea, nr.1), staţii de monitorizare care au fost amplasate în zonă rezidenţială, departe de sursele de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană. În ambele staţii se monitorizează următorii poluaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 nefelometric/PM 2.5 şi PM10 gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

1.3. Evoluţia calităţii aerului în municipiile Vaslui (staţia VS-1) şi Huşi (staţia VS-2)

Tabel 1.3. Calitatea aerului ambiental în anul 2013

| Judeţ | Staţia | Tip poluant | Număr măsurări | Concentraţia | Frecvenţa depăşirii VL sau CMA (%) | Captura de date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zilnice | orare | Max. zilnică | Medie anuală | UM |  |  |
| Vaslui | VS-1 - FU | NO2 | - | 336 | 57,65 | 22,33 | μg/mc | 0 | 3,8 |
|  |  | SO2 | - | 5625 | 11,9 | 3,91 | μg/mc | 0 | 64,2 |
|  |  | NO | - | 336 | 11,75 | 6,95 | μg/mc | 0 | 3,8 |
|  |  | NOx | - | 336 | 75,18 | 32,99 | μg/mc | 0 | 3,8 |
|  |  | PM10 nefelom. | - | - | - | - | μg/mc | 0 | - |
|  |  | PM10 gravim. | 232 | - | 42,87 | 22,84 | μg/mc | 0 | 67,3 |
|  |  | CO | - | 8409 | 1,69 | 0,14 | mg/mc | 0 | 97,3 |
|  |  | Benzen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Toluen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Etilbenzen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | o-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | m-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | p-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Ozon | - | 1557 | 86,65 | 52,18 | μg/mc | 0 | 18,3 |
| Vaslui | VS-2 - FU | NO2 | - | 4763 | 33,25 | 11,24 | μg/mc | 0 | 54,3 |
|  |  | SO2 | - | 4874 | 11,6 | 6,30 | μg/mc | 0 | 55,6 |
|  |  | NO | - | 4763 | 9,44 | 3,15 | μg/mc | 0 | 54,3 |
|  |  | NOx | - | 4763 | 47,19 | 16,00 | μg/mc | 0 | 54,3 |
|  |  | PM10 nefelom. | - | 7356 | 49,57 | 26,02 | μg/mc | 0 | 84,3 |
|  |  | PM10 gravim. |  | 349 | 47,57 | 24,42 | μg/mc | 0 | 95,6 |
|  |  | CO | - | 3367 | 1,66 | 1,14 | mg/mc | 0 | 38,6 |
|  |  | Benzen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Toluen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Etilbenzen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | o-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | m-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | p-xilen | - | 0 | - | - | μg/mc | 0 | 0 |
|  |  | Ozon | - | 4061 | 91,09 | 64,59 | μg/mc | 0 | 46,3 |

1.3.1. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul NO2

Pentru indicatorul NO2 este stabilită valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane de 200 μg/m3, valorile maxime înregistrate în anul 2013 fiind de 57.65 μg/m3 în staţia de fond urban VS-1, respectiv 33.25 μg/m3 în staţia de fond urban VS-2. Nu s-au înregistrat valori care să depăşească pragul de alerta și valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 μg/m3).

Tabelul nr. 1.3.1.1 Evoluţia calităţii aerului la indicatorul NO2

| Staţia | Concentraţia medie anuală NO2 ( μg/mc ) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| VS1 | 11,08 | 15 | 10,12 | 20,32 | 24.78 | 22.33 |
| VS2 | - | - | - | 13,98* | 15.08 | 11.24 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Fig. 1.3.1.1- Evoluţia anuală a concentraţiei de NO2, în perioada 2008 – 2013.

Tabelul 1.3.1.2  Evoluţia mediilor lunare pentru dioxidul de azot – NO2, (µg/mc)   -2013

| Staţia | Concentraţia medie lunară, (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | 22.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS2 | 17.14 | 11.78 | 9.31 | 10.31 | 11.11 | 8.69 | 9.59 | 12.32 | - | - | - | - |

Figura 1.3.1.2.  Variaţia mediilor lunare a NO2 în anul 2013 (µg/mc)

1.3.2. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul SO2

În urma măsurărilor efectuate în anul 2013, în cele două staţii automate nu s-au înregistrat valori care să depăşească valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane, pragul de alertă sau nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei. Valoarea medie anuală pentru municipiul Vaslui a fost de 3,91 μg/m3, iar pentru municipiul Huşi 6,30 μg/m3.

Valoarea maximă orară, în 2013, a fost de 29,79 μg/m3 în staţia de fond urban VS-1- în data de 01.03.2013, respectiv 29,50 μg/m3 în staţia VS-2 – în data de 01.03.2013, valori sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabelul nr. 1.3.2.1 Evoluţia calităţii aerului la indicatorul SO2

| Staţia | Concentraţia medie anuală SO2 ( μg/mc ) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| VS1 | 3.86 | 6.24 | 5.08 | 5.17 | 6.20 | 3.91 |
| VS2 | - | - | - | 3.21* | 5.43 | 6.30 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Fig. 1.3.2.1- Evoluţia anuală a concentraţiei de SO2, în perioada 2008 – 2013.

Tabelul 1.3.2.2  Evoluţia mediilor lunare pentru dioxidul de sulf – SO2, (µg/mc)   -2013

| Staţia | Concentraţia medie lunară, (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | 4.84 | 4.69 | 4.10 | 4.16 | 3.82 | 3.07 | 3.14 | 3.74 | 3.42 | - | - | - |
| VS2 | 7.02 | 5.85 | 7.60 | 6.02 | 5.46 | 5.73 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - |

Figura 1.3.2.2.  Variaţia mediilor lunare a SO2 în anul 2013 (µg/mc)

    - Evoluţia calităţii aerului pentru indicatorul particule în suspensie

Particulele în suspensie PM10 reprezintă o problemă acută la nivel european, datorită depăşirii frecvente a limitei impusă de legislaţia europeană, în majoritatea ţărilor. Concentraţia măsurată este în corelaţie directă cu sursa, cu umiditatea (datorită aglomerării particulelor), cu viteza vântului care determină resuspensia solului şi transportul de la distanţe mari de sursă.

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană, se aplică două metode: metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrica) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie PM10 sunt influenţate direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, etc., și de factorii geografici specifici zonei.

În anul 2013, rezultatele monitorizării calităţii aerului, în municipiile Vaslui şi Huşi, nu au evidenţiat valori care să depăşească valoarea limită zilnică la indicatorul particule în suspensie PM10, în urma măsurărilor gravimetrice.

Tabelul nr. 1.3.3.1 Evoluţia calităţii aerului la indicatorul PM10- metoda nefelometrică , (μg/mc )

| Staţia | Concentraţia medie anuală PM10, ( μg/mc ) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| VS1 | 19 | 19 | 22.25 | 17.40 | 17.72 | - |
| VS2 | - | - | - | 30.59* | 27.92 | 26.02 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Figura 1.3.3.1- Evoluţia anuală a concentraţiei de PM10, în perioada 2008 – 2013.

Tabelul 1.3.3.2  Evoluţia mediilor lunare pentru pulberi în suspensie- metoda nefelometrică - PM10, (µg/mc)  2013

| Staţia | Concentraţia medie lunară, (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS2 | 23.5 | 24.51 | 22.28 | 26.12 | 31.08 | 21.34 | 26.80 | 28.29 | 18.63 | 29.09 | 28.21 | 30.60 |

Figura 1.3.3.2.  Evoluţia mediilor lunare pentru PM10-determinat nefelometric (µg/mc) în anul 2013

Tabelul 1.3.3.3 - Evoluţia mediilor lunare pentru pulberi în suspensie- metoda gravimetrică -  PM10, (µg/mc)

| Vaslui | Concentraţia medie lunară (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | - | - | - | - | 24.23 | 18.43 | 22.11 | 23.36 | 17.84 | 27.06 | 24.81 | 27.50 |
| VS2 | 24.54 | 22.97 | 21.46 | 26.36 | 29.24 | 20.55 | 24.45 | 24.41 | 17.96 | 26.17 | 26.12 | 28.74 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Figura 1.3.3.3. Evoluţia mediilor lunare pentru PM10-determinat gravimetric (µg/mc)

1.3.4. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon, CO

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi a fost monitorizat în anul 2013 în ambele staţii automate- VS-1 şi VS-2.  Alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic, corelaţia dintre concentaţiile lor fiind pozitivă. Valoarea limită este 10 mg/m3 pentru maxima mediilor pe 8 ore (medii mobile).

Tabelul nr. 1.3.4.1. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon CO, (mg/mc)

| Staţia | Concentraţia medie anuală CO( mg/mc ) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| VS1 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.14 |
| VS2 | - | - | - | 0.70* | 0.87 | 1.14 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Figura 1.3.4.1- Evoluţia anuală a concentraţiei de CO, în perioada 2008 – 2013.

Tabelul 1.3.4.2. -  Evoluţia mediilor lunare pentru monoxidul de carbon- CO, (mg/mc)

| Vaslui | Concentraţia medie lunară (mg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | 0.56 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.27 |
| VS2 | 1.10 | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - |

Figura 1.3.4.2. Evoluţia mediilor lunare pentru CO, (mg/mc)

1.3.5. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul benzen

Benzenul provine, în proporţie de 90%, din motoarele cu ardere internă (trafic auto), în urma arderilor incomplete, restul rezultă din evaporarea combustibililor la stocare şi transfer, din arderea lemnului (contribuţia de la încălzirea locuinţelor fiind mică, de aproximativ 5%) şi din unele procese industriale. Este un poluant foarte stabil din punct de vedere chimic şi de aceea are tendinţă de acumulare în straturile inferioare ale atmosferei. Efectele asupra sănătăţiii pot fi de natură mutagenă şi cancerigenă, disconfort olfactiv, iritaţii şi diminuarea capacităţii respiratorii. Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant, determinând formarea ozonului. Având timp de remanenţă de câteva zile în atmosferă benzenul poate fi transportat pe distanţe lungi.

Valorile medii anuale trebuie să se situeze sub valoarea limita anuală stabilită în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (5 μg/m3 ). În anul 2013 nu au fost efectuate măsurări pentru indicatorul benzen.

1.3.6. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon, O3

Ozonul, deşi este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate (clorofluorcarbonii) etc., a devenit poluant prioritar alături de particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătăţii populaţiei.

Expunerea la concentraţii mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza efecte adverse asupra sănătăţii, mai ales reacţii inflamatorii şi scăderea capacităţii de funcţionare a plămânilor. Expunerea la concentraţii de ozon moderate, pe perioade mai lungi de timp, poate conduce la o scădere a capacităţii de funcţionare a plămânilor la copiii mici.

Pentru anul 2013, s-au înregistrat două depășiri la valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3- valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) la statia VS-2, în luna aprilie, valorile acestuia fiind corelate direct cu temperatura, umiditatea şi radiaţia solară.

În anul 2013, nu s-au înregistrat valori care să depăşească pragul de informare- de 180 μg/m3- sau cel de alertă de 240 μg/m3.

Tabelul nr. 1.3.6.1 Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon, ( μg/mc )

| Staţia | Concentraţia medie anuală ozon, ( μg/mc ) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| VS1 | 39.38 | 40 | 36.03 | 33.66 | 51.11 | 52.18 |
| VS2 | - | - | - | 57.06 | 60.22 | 64.59 |

*staţie pusă în funcţiune la data de  01.04.2011

Tabelul 1.3.6.2. Evolutia mediilor lunare pentru ozon

| Vaslui | Concentraţia medie lunară (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| VS1 | 39.95 | 39.98 | - | - | 69.66 | 67.82 | - | - | - | - | - | - |
| VS2 | 58.57 | 56.77 | 59.20 | 72.39 | 73.54 | 65.60 | - | - | - | - | - | - |

Figura 1.3.5.2. Evoluţia mediilor lunare pentru ozon, (μg/mc )

1.3.7. Evoluţia calităţii aerului pentru indicatorul amoniac, NH3

Aportul surselor naturale în poluarea cu amoniac este relativ mic, de aproximativ 15-20%. Dintre sursele artificiale cea mai importantǎ este agricultura, aportul creşterii păsărilor şi animalelor fiind substanţial.

În cursul anului 2013, nu s-au înregistrat depăşiri la acest indicator.

Tabelul 1.3.7.1 Evoluţia calităţii aerului- indicatorul amoniac NH3, (μg/mc)

| Judeţ | Concentraţia medie anuală(μg/mc) |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Vaslui | 6.07 | 25.6 | 28.12 | 22.07 | 14.36 | 17.04 |

Figura. 1.3.7.1.  Evoluţia concentraţiei NH3, concentraţii medii anuale, (µg/mc)

Tabelul 1.3.7.2. - Evoluţia lunară a concentraţiei de NH3, (µg/mc)

| Vaslui | Concentraţia medie lunară (μg/mc) |
| --- | --- |
|  | Ian. | Feb. | Martie | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2013 | 15.59 | 19.95 | 16.17 | 17.85 | 17.02 | 17.75 | 17.50 | 16.97 | 16.36 | 15.9 | 16.76 | 16.28 |

Figura 1.3.7.2. Evoluţia  concentraţiei NH3 (µg/mc)

1.4. Poluări accidentale. Accidente majore de mediu

În cursul anului 2013, pentru factorului de mediu aer, nu s-au înregistrat poluări accidentale.

# Director Executiv

jrs. Mădălina NISTOR

# Text boxes

VS2

VS1