RAPORT DE AMPLASAMENT

PENTRU

SC SAFIR  SRL municipiul Vaslui

JUD. VASLUI

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA

Loc. Chiţcani, com Costeşti,

Jud Vaslui

BENEFICIAR: SC SAFIR SRL VASLUI,

2020

COLECTIV ELABORARE:

###### SC REDICOM ECO SRL IASI- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 385 reinnoit cu data de 15.04.2016

###### ING. RODICA ONOFREI

###### SC ECO SOL 21 SRL – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 385 reinnoit cu data de 15.04.2016

ING.IONICA GRIGORAS

CUPRINS

1.0	.INTRODUCERE	8

1.1.CONTEXT	8

1.2.OBIECTIVE	10

1.3.SCOP SI ABORDARE	17

2.0.DESCRIEREA TERENULUI	18

2.1.LOCALIZAREA TERENULUI	18

2.2.PROPRIETATEA ACTUALA	20

2.3.UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI	21

2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI	36

2.5.UTILIZARE CHIMICA	37

2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE	38

2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE	39

2.8.HIDROLOGIE	40

2.9.AUTORIZATII CURENTE	40

2.10.DETALII DE PLANIFICARE	41

2.11.INCIDENTE DE POLUARE	42

2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE	43

2.13.CONDITIILE CLADIRILOR	43

2.14.RASPUNS DE URGENTA	45

3.0.ISTORICUL TERENULUI	45

4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI	46

4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE	46

4.2.DESEURI	47

4.3.DEPOZITE	50

4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE	51

4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI	70

4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE	70

4.7.SISTEME DE CURGERE-SISTEME DE CANALIZARE	72

4.8.ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE	73

4.9.ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA	73

5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR	73

LEGISLATIE

La elaborarea documentatiei s-au avut în vedere urmatoarele acte normative:

- Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

# Ordonanța de urgență nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor in conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr.119/2001  privind lista deşeurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC 67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje;

- H.G.R. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G.R. nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE.

- Ordinul 756/1997, actualizata in 2016 -reglementare privind evaluarea poluării mediului precum şi alte documente de reglementare a activităţilor privind protecţia mediului.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- ● Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei;

- ● Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Actualizata cu

Hotărârea Guvernului nr. 336/2015 si Hotărârea Guvernului nr. 806/2016.

- ● SR 12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate;

- ● SR 10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot, din mediul ambiant

- ● Ordinul 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole.

- Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

# .INTRODUCERE

## 1.1.CONTEXT

Raportul de amplasament este intocmit de SC REDICOM ECO SRL Iasi si SC ECO SOL 21 SRL si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului activitatii de tratare si eliminare a deşeurilor nepericuloase apartinand SC SAFIR SRL Vaslui, jud Vaslui – Fabrica de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală amplasate în loc Chiţcani, com Costeşti, jud Vaslui.

Beneficiarul – FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA  – Punct de lucru din loc. Chiţcani, com Costeşti, jud Vaslui este SC SAFIR SRL cu sediul social in municipiul Vaslui, societate    inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr. J37/513/26,09,1991, reprezentata prin dl. Ghiorghi Safir,in calitate de administrator tel 0235/314505, 0744/590135 si domnii George Safir, Iulian Safir,in calitate de asociati.

Activitatea principala a societatii conform Certificatului de inregistrare la Registrul Comerţului  este COD CAEN 1012- prelucrarea si conservarea carnii de pasare, societatea desfasurind activitate de abatorizare a păsărilor de carne în cadrul Abatorului situat in Vaslui, str Podu Inalt, nr.6.

Societatea comerciala SAFIR SRL Văleni este o societate cu capital integral privat, ce apartine grupului de actionari, persoane fizice, terenul si constructiile aferente obiectivului analizat fiind proprietate a societatii conform Certificatul de vânzare-cumpărare încheiat sub nr.856/11.06.2008, pentru suprafata de 28600mp.

Societatea SC SAFIR SRL Vaslui,Punct de lucru Chitcani,comuna Costesti, judetul Vaslui,pentru activitatea desfasurata in cadrul Fabricii de fainuri proteice si incinerator pentru deseuri de origine animala,detine Autorizatia Integrata de Mediu nr 02/16.02.2010 revizuita la data de 29.11.2011 cu valabilitate pana la data de 16.02.2020 pentru care se solicita revizuirea acesteia.

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

In cadrul Punctului de lucru situat in localitatea Chitcani, com Costesti, activitatatile  ce se desfăşoară sunt:

-colectarea deseurilor nepericuloase -cod CAEN 3811

-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase animaliere provenite din abatorizare, fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare-cod CAEN 3821

-colectarea si epurarea apelor uzate –cod CAEN 3700.

-transport rutier de marfuri cod CAEN 4941.

Fabrica de fainuri proteice si incinerator deseuri de origine animala preia deseurile de origine animala nepericuloase fără risc provenite din procesul de abatorizare din cadrul abatorului ce aparţine societăţii, fiind prelucrate pe 2 linii tehnologice in vederea obtinerii fainii proteice si a uleiului.

Deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica, cu o capacitate de prelucrare zilnica de 90,72t. Materiile prime sunt  constituite din :

-materie prima tip A-carne usoara (intestine,confiscari ambalate,capuri,gheare),oase de la carne tocata  si MDM,grasime,piele.

-materie prima tip B- pene saturate cu apa,sange.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce se desfasoara in cadrul obiectivului, este un proces complet automatizat, realizat pe cele 2 linii de corespunzator materiei prime tip A si tip B .

Din procesarea materiei prime tip A si B rezulta o cantitate de 22,36t/zi –faina proteica si o cantitate de grasimi de 4,19 t/zi .

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor animaliere fara risc, obiectivul este dotat cu un incinerator a carui capacitate de prelucrare este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Instalatia de incinerare -incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, functioneaza conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE- Capitolele I, II, VI, VII din anexa IV privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.Activitatea obiectivului de investitii ce urmeaza a se realiza se incadreaza in domeniul tratarii deşeurilor  animaliere nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Cele mai bune tehnici disponibile recomanda in procesele de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare, monitorizarea urmatoarelor situatii ce pot conduce la imbunatatirea calitatii mediului :

-minimizarea consumurilor specifice de utilitati- apa, energie electrica, gaz metan prin contorizarea consumurilor specifice si utilizarea tehnicilor de reducere a acestora

-gestionarea selectiva a deseurilor in ceea ce priveste tipul, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare/eliminare de pe incinta cu respectarea prevederilor conform HG856/2002.

-optimizarea emisiilor de gaze arse rezultate prin controlul automatizat  al procesului de ardere în cazul incineratorului şi centralei termice

-monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate, a emisiilor atmosferice, a apelor freatice si a calitatii solului prin efectuarea de analize conform programului stabilit prin autorizatie.

Raportul de amplasament este elaborat în cazul instalatiilor pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deşeurilor de animale având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10t/zi  conform celor mai bune tehnici disponibile,  aliniate  la cerintele CE .

Raportul de amplasament este intocmit cu indeplinirea cerintelor legii 278/2013 privind emisiile industriale.

## 1.2.OBIECTIVE

Obiectivele din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, com Costeşti, jud Vaslui- Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală, sunt amplasate pe un teren ce apartine societatii conform CVC si autentificat prin nr  856/11.06.2008, teren de folosinta actuala curti-constructii.

Obiectivul – punct de lucru al societetii a fost realizat cu respectarea prevederilor in vigoare privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de 8172,65 mp,teren situat in extravilanul localitatatii Chitcani,comuna Costesti.

Obiectivul analizat consta din amenajarea unei instalatii pentru producerea de faina proteica ca urmare a valorificarii deseurilor provenite din procesul de abatorizare pasari, precum si a unei instalatii de incinerare deseuri de origine animala nepericuloase ce constituie pierderi naturale ca urmare a operatiei de transport a pasarilor de la ferme catre abatorul ce apartine SC SAFIR SRL Văleni.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in extravilanul loc Chitcani invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare DE967 si DE994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta,avand urmatoareele vecinatati:

-nord- teren agricol- proprietate particulara

-sud- teren agricol proprietate a Consiliului local

-est, vest- drumuri de exploatare si terenuri agricole

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest.

Coordonatele geografice:

-latitudine nordica:46°41’93’’N

-longitudine estică: 27°79’87’’E

Funcţionalul obiectivului constă în următoarele construcţii ce deservesc activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru:

-cabina poarta cu Sc=20mp, inclusiv dezinfectorul, pe latura estică

-hala tehnologica pentru prelucrarea deseurilor provenite din abatorizare dotata cu echipamente specifice şi spaţii necesare desfăşurării fluxului tehnologic cu S=2223,65mp :

Pe latura nordică a amplasamentului halei tehnologice, pe zona betonată sunt amplasate :

-platforma betonata cu Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor pentru amplasarea in aer liber a incineratorului de deseuri de origine animala situată la distanţa de cca 3m de bazinul de tratare biologică ape uzate.

-bazin din beton de forma cilindrica cu V=200mc situat in exteriorul halei tehnologice pentru preluarea apei potabile, situat pe latura nord-vestică prevăzut cu zona de protectie sanitara

-put forat prevazut cu zona de protectie sanitara situat pe latura nord-vestică a proprietăţii în vecinatatea DE994

-calea de acces pentru circulaţia mijloacelor auto ce transportă materia primă pentru procesul de distrucţie şi incinerare

-pe latura sudică a amplasamentului este amenajata platforma betonata pentru circulaţia mijloacelor auto în vederea livrării făinii proteice

-retele de colectare ape uzate tehnologice si menajere realizate in sistem divizor cu L=140m cu dirijare catrea bazinul cu V=5mc utilizat la decantarea suspensiilor grosiere si dirijate catre statia de epurare

-statia de epurare locala mecano-biologica cladire cu S=72,71mp ,bazin de aerare cu S=150,60mp  ce preia apele uzate din procesul de tratare a deseurilor cu evacurea apelor epurate in cursul raului Chitcani.

-pod betonat pentru traversarea cursului de apa- paraul Chitcani cu Sc=138mp

-zona amenajata pentru depozitarea deseurilor cu Sc=150mp

-alei betonate circulabile cu Sc=5232mp

-spaţii verzi cu S=409mp

Suprafata total construita aferentă functionalului este de 8172,65mp.

În cadrul punctului de lucru din localitatea Chitcani, procesele tehnologice  se desfăşoară pe instalaţii distincte constand:

-proces tehnologic de producere a făinii proteice din deşeurile generate din procesul de abatorizare carne de pasăre ce utilizează urmatoarele categorii de materii prime:- tip A-material carne usoara si tip B-pene saturate cu apa,sange în cantitate totală de 18869,670t/an .

-proces tehnologic de distrucţie a deşeurilor de origine animală prin incinerare ce prelucrează pierderile naturale- pui morţi proveniţi de la transportul pasarilor în cuşti constituind deşeuri de origine animală fără risc sanitar,in cantitate de 9572t/an ; capacitatea de incinerare este de 50kg/sarjă/h, respectiv 400kg/zi.

Materiile prime utilizate în procesul de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase constau in deseuri animaliere rezultate din procesul de abatorizare constituite din material de tip A si B ce urmeaza a fi  prelucrate pe linia de obţinere făină proteică şi ulei si care nu constituie un risc în apariţia unor pericole pentru mediul înconjurător în condiţiile respectării legislatiei privind colectarea si prelucrarea acestora prin distrucţie termică.

      - Deseurile generate din procesul de abatorizare ce urmeaza procesul de prelucrare pe instalatia de producere faina proteica se impart in 2 categorii,material tip A si tip B in cantitate de 18869,670t/an,respectiv 90,72t/zi.

- Material tip A-consta din carne usoara (intestine, confiscari ambalate, capuri, gheare etc.)-; oase de la carne tocata si MDM, grasime, piele. Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide-22%, grasimi-10%.

- Material tip B-consta din pene saturate cu apa-;sange. Compozitia deseurilor de tip B este: apa -64%, substante solide- 22%, grasimi- 14%.

Total materie prima tip A si B- 90,72t/zi.

  - Deseurile de origine animala constituite din pierderi naturale-pui morti rezultate din transportul acestora din ferme in custi spre abatorizare corespund dpdv sanitar-veterinar sunt incinerate in incineratorul ecologic propriu amplasat in cadrul aceluiasi obiectiv cu linia de obtinere faina proteica.

Cantitatea de deseuri rezultata din abator ce urmeaza a fi incinerata este de cca 400kg/zi. In cursul anului 2018 cantitatea de deseuri nepericuloase incinerata a fost de 9572t.

Deşeurile de origine animală prelucrate pe instalaţiile din cadrul noului obiectiv de investiţii nu constituie pericol pentru mediul înconjurător în condiţiile respectării prevederilor privind colectarea, transportul cu mijloace auto speciale. Timpul de staţionare al acestor deşeuri este limitat la maxim 24h conform normelor sanitar veterinare şi a legislatiei in vigoare pentru cele mai bune tehnici disponibile aplicate in acest domeniu

Materiale auxiliare Termox lichid 7200l-antioxidant,pentru conservarea fainii proteice

Materialele auxiliare utilizate in procesul de dezodorizare şi tratare chimică în cadrul statiei de epurare sunt solutii de H2SO4, NaOH, NaOCl :

-solutii de H2SO4 cu o concentratie de 20-30% si un consum de 4-6l/h- 6,675t/an

-solutie de NaOH cu o concentratie de 15-20% si un consum de 4-6l/h – 7t/an si de concentratie 50% in cantitate de 17.500t/an.

-solutie de NaOCl cu o concentratie de 15-20% si un consum de 5-9l/h – 12,10t/an.

- clorura ferica 63,60t/an.

-polielectrolit pulbere 2,50 t/an

-

Pentru dezinfectarea ustensilelor de pe liniile tehnologice, igienizarea incintelor, a containerelor de transport materii prime, a mijloacelor auto se utilizează detergenţi biodegradabili- 3960kg/an şi substante dezinfectante- 775kg/an sub formă de soluţii diluate.

Conform managementului societatii pentru asigurarea desfasurarii procesului tehnologic conform capacitatii proiectate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, societatea are in dotare instalatii tehnice anexe, ce deservesc tehnologiile aplicate :

- apa potabila utilizata in scopuri tehnologice, igienizari, menajere si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare

- rigole betonate si pante pentru colectarea  apelor pluviale

- energie electrica pentru forta si iluminat

- gaz metan pentru functionarea centralei termice si a incineratorului

- aer comprimat

Alimentarea cu apa potabila este asigurata dintr-un put forat cu H=150m echipat cu pompa si hidrofor situat pe latura nord-vestica a amplasamentului. Apa este preluata printr-o conducta de alimentare realizata din PEHD 80-50mm,L=220m fiind stocata intr-un rezervor de apa potabila din beton cu V=200mc ce asigura si rezerva de apa PSI necesara de cca 170mc.

Rezervorul este echipat cu o statie hidrofor si o statie de pompare pentru apa consum tehnologic, menajer si apa de incendiu.

Apa potabila este utilizata astfel:

-necesitati tehnologice la statia de epurare Qzi mediu=42 mc/zi

-spalari mijloace auto Qzi mediu= 7mc/zi

-igienizari spatii de productie Qzi mediu= 12mc/zi

-centrala termica Qzi mediu= 0,96mc/zi

-flux tehnologic-spalare gaze :Qzi mediu/turn1=1,8mc/zi; turn2=0,6mc/zi; ciclon Venturi1 Qzi mediu=24mc/zi, ciclon Venturi2 Qzi mediu=12mc/zi.

Reteaua de alimentare cu apa a consumatorilor este de tip inelar, realizata din teava PEHD 80-125mm,L= 360m şi asigura necesarul de apa tehnologica si menajera cu un debit de 3,6mc/h si un debit pentru incendiu de 20l/sec.

Consumul de apa potabila este estimat astfel:

Qzi max= 115,38mc/zi

Qzi mediu= 107,86 mc/zi

Din aceeasi retea de distributie apa potabila se alimenteaza reteaua de hidranti exteriori fixi si portabili .

Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite de la instalaţia de dezodorizare, igienizarea incintelor tehnologice si a mijloacelor auto, precum si cele menajere provenite de  la grupurile sanitare, sunt preluate si dirijate prin retele de canalizare interne catre bazinele statiei locale de epurare.

Canalizarea menajera este prevazuta din conducte de PVC-KG200mm, facand legatura cu statia de epurare cu treaptă fizică, chimică şi biologică.

Colectarea apelor pluviale provenite de pe cladiri si platforme betonate este realizata prin rigole catre rigola colectoare pentru ape meteorice impurificate cu trecere printr-un camin decantor şi ape meteorice neimpurificate cu descarcare in emisar in aval de statia de epurare cu un debit de 56,55l/sec.

Apele uzate epurate sunt dirijate catre cursul de apa existent raul Chitcani cu respectarea valorilor principalilor impurificatori, cu incadrare in CMA conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Debitul mediu de ape uzate evacuate catre Statia de Epurare este de  107,86mc/zi. Capacitatea statiei de epurare ce preia apele uzate este de maxim 108mc/zi ape uzate.

Consumul anual de apa potabila este de 27600 mc/an.

Energia electrica este asigurata prin intermediul unui post de transformare ce este racordat la cea mai apropiata retea de alimentare cu energie electrica din zona LEA 220kw Muntenii de Jos.

Instalatiile electrice asigura prin intermediul tablourilor consumul de energie electrica pentru forta, iluminat interior, si exterior, iluminat de siguranta prin intremediul circuitelor, consumul fiind contorizat.

Puterea totală instalată este 800kW, ceea ce corespunde la un consum de energie electrica anual de 1672,62MWh fiind asigurat de E.ON Energie Romania SA in baza contractului incheiat.

Consumul specific de energie electrica realizat : este de 442,6484 Kwh/t faina proteica ; 88,6406 Kwh/t materie prima procesata.

Gazul metan este asigurat din reteaua de distributie existenta in zona printr-un bransament contorizat, fiind folosit la alimentarea celor 2 arzatoare aferente cazanelor din cadrul centralei termice si a incineratorului ce functioneaza pe gaz metan.

Consumul de gaz metan este de cca 1389123 Nmc/an asigurat de catre SC SAFISTAR SRL.

Consumul specific de gaz metan realizat  : este de 3311,8826 Nmc/t faina proteica si 62,4546 Nmc/t materie prima procesata.

Agentul termic  -abur produs in centrala termica proprie amplasata in incinta halei tehnologice dotata cu 2 cazane tip Wiessmann cu arzatoare  ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum de 50Nmc/h. Debitul de  abur produs in centrala este de 6t abur/h/cazan cu p=10bari si un randament de functionare al centralei de 91%.

Condensul rezultat este folosit pentru prepararea apei calde menajere si ca agent de incalzire pentru spatiile din incinta halei tehnologice, ceea ce conduce la o reducere a consumului de gaz metan cu cca 20-25%.

Gazele arse provenite din arderea combustibilului gaz metan in centrala termica sunt evacuate prin intermediul unui cod de dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h .

Aer comprimat p=6 barri, este asigurat din sursa proprie prin intermediul unei statii de compresoare. Necesarul de aer comprimat utilizat în cazul liniei tehnologice de obţinere făină proteică este de 200l/h în cazul distructorului şi 100l/ ciclu în cazul hidrolizorului.

## 1.3.SCOP SI ABORDARE

Raportul de amplasament se bazeaza pe documentarea privind amplasamentul  obiectivului, utilizarea anterioara si actuala a terenului cu implicatiile respective privind afectarea calitatii acestuia.

Suprafata de teren aferentă obiectivului este proprietate a societăţii fiind situată în extravilanul localităţii Chiţcani, com Costeşti  si a avut ca destinatie anterioară teren arabil.

Raportul este structurat de asemenea pe capitole ce cuprind istoricul terenului recunoasterea acestuia implicit a unor aspecte de mediu identificate.

Din datele prezentate cat si din rezultatele analizelor se va crea un model conceptual de management al amplasamentului cu implicatii si recomandari pentru actiunile viitoare.

Fabrica de fainuri proteice si incineratorul de deseuri animaliere sunt considerate  fara risc prin tehnologiile aplicate, cat si prin dotarile corespunzatoare  asigurate :

-automatizarea procesului tehnologic asistata de computer in cazul producerii fainii proteice,

-urmarirea si monitorizarea temperaturii de incinerare in cazul incineratorului,

-asigurarea transportului deseurilor si modul de depozitare in conditii de siguranta in cadrul obiectivului,

-instalatiile de depoluare aer si de epurare a apelor uzate respecta standardele comunitare privind protectia mediului si sanitar-veterinara.

In ceea ce priveste prevenirea si controlul integrat al poluarii emisiile de poluanti in aer, apa si sol precum si gestionarea deseurilor vor respecta reglementarile legislatiei in vigoare inclusiv Regulamentul CE 166/2006.

Activitatea desfasurata in cadrul societetii privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru tratarea deseurilor prevazute in  Decizia de punere in aplicare UE 2018/1147 nu intra sub incidenta acesteia intrucat eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor animale,vizata de descrierea activitatii de la pct. 6.5 din Anexa 1 la Directiva 2010/75/UE atunci cand acesta face obiectul concluziilor privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animala.

Amplasarea acestui obiectiv in jud Vaslui este benefica si oportuna prin valorificarea deseurilor animaliere fara risc si a deseurilor provenite din abatorizare, ca urmare a dezvoltarii sectorului de crestere pasari, noul obiectiv realizat este o necesitate a reducerii costurilor de abatorizare.

Prin realizarea acestui obiectiv se creaza un sistem de eliminare si valorificare a deseurilor generate prin procesul de abatorizare cu reducerea impactului produs asupra factorilor de mediu.

Din punct de vedere al utilitatii aceasta este benefica din punct de vedere al sanatatii publice si a respectarii conditiilor sanitar-veterinare.

Faina proteica rezultata in instalatia de producere a acesteia poate fi valorificata in unitatile producatoare de hrana pentru animalele de companie, la fabricile de biodiesel, biogaz sau bioenergie, in combinatii cu rumegus, lemn, porumb drept combustibil solid in centrale termice.

Distrugerea prin incinerare a deseurilor animaliere fara risc sanitar conduce la reducerea si eliminarea deseurilor cu respectarea prevederilor normelor privind protectia mediului, cenusa rezultata fiind inerta. Gazele rezultate la emisie prin ardere in incinerator pot constitui o sursa pentru obtinerea apei calde menajere utilizata in cadrul obiectivului sau in diverse activitati colaterale ce urmeaza a fi realizate in zona.

Imbunǎtǎţirea performanţei generale se realizeazǎ prin urmǎtoarele obiective de ordin tehnic, economico-financiar şi de mediu dupǎ cum urmeazǎ :

- Introducerea de tehnologii de procesare pentru obtinerea de noi produse prin valorificarea deseurilor, care sa satisfacǎ diferitele cerinţe ale consumatorilor de fǎinǎ proteicǎ.

- Reducerea costurilor de productie din punct de vedere economico-financiar

- Cresterea valorii adaugate brute a societăţii;

- Cresterea viabilitatii economice

- Reducerea deseurilor prin valorificarea/eliminarea acestora prin incinerare în scopul protectiei mediului

# 2.0.DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1.LOCALIZAREA TERENULUI

Investitia FABRICA DE FĂINURI PROTEICE ŞI INCINERATOR PENTRU DEŞEURI NEPERICULOASE DE ORIGINE ANIMALĂ s-a realizat pe un teren proprietate privata ce a fost preluat prin contract de vanzare-cumparare  de catre SC SAFIR SRL , acesta fiind  situat  intr-o zona cu functie dominanta-unitati agricole si zootehnice.

Instalatiile din cadrul obiectivului s-au dezvoltat pe un teren liber de construcţii zona fiind asigurată cu   retele de utilitati -energie electrica, gaz metan, apa potabila din sursa subterana, telecomunicatii, retele de canalizare, prin bransamente contorizate in baza contractelor incheiate cu furnizorii de utilităţi.

Fabrica de făinuri proteice este  amplasata intr-o zona rurala, in extravilanul loc Chitcani invecanandu-se cu terenuri agricole, si situandu-se la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi, având urmatoarele vecinatati:

-nord- proprietate particulara- teren agricol

-sud- teren agricol proprietate a Consiliului local

-est, vest- drumuri de exploatare si terenuri agricole.

Pe latura estică a amplasamnetului pe directia nord-sud obiectivul se invecinează cu cursul de apă Chiţcani situat in Bazinul hidrografic al raului Siret.

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest, fiind liber de constructii la data inceperii investitiei.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare DE967 si DE994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta.

In vederea accesului în zona amplasamentului pe latura estică s-a realizat un pod de traversare a cursului de apă Chiţcani, ce se racordează la drumul de exploatare 967 cu legătură la drumul comunal din vecinătate.

Incinta fabricii de faina proteica este împrejmuita cu un gard de protecţie, accesul în incintă realizându-se pe latura estică unde este prevăzută o cabină poartă, o zonă de igienizare roţi şi cântarul basculă.

Postul trafo este amplasat pe latura sud-estică în vecinătatea cabinei poartă.

Realizarea obiectivului a avut in  vedere respectarea fluxurilor de circulaţie în ceea ce priveşte aprovizionarea cu mijloace auto a deşeurilor generate din abator, ce constituie materie primă şi livrarea făinii proteice ambalate.

Incinta este prevăzuta cu căi de acces betonate, accesul mijloacelor auto realizându-se pe latura nordică şi vestică a halei tehnologice în condiţiile circulaţiei mijloacelor auto ce asigură materia primă pentru funcţionarea instalaţiilor.

Livrarea făinii proteice si a uleiurilor rezultate din proces se efectuează pe latura estică a halei tehnologice prin căi de acces betonate.

Suprafata totală ce reprezintă aleile betonate, circulabile este de 5232mp.

Funcţionalul obiectivului constituit din liniile de prelucrare a materiei prime tip A şi tip B în cadrul instalaţiei de producere făinuri proteice şi uleiuri, precum şi faza mecanică şi chimică de tratare a apelor uzate în cadrul statiei de epurare ape uzate se desfăşoară într-o incinta tehnologică compartimentata.

In aceeaşi incinta sunt amenajate spaţii pentru amplasarea centralei termice, a depozitului de făinuri proteice, atelier mecanic, birouri, vestiare, grupuri sanitare.

Pe latura nordică, pe o platformă betonată acoperită cu o copertină uşoară situata la 3 m de hală se afla amplasat incineratorul tip Stour II, cu o capacitate de arde de 50kg/sarja/h- 400kg/zi. In aceeaşi zonă, în exteriorul halei se află şi bazinul betonat subteran cu V=200mc, acoperit ce constituie treapta microbiologica a statiei de epurare ape uzate.

Asigurarea cu apă potabilă a obiectivului se realizează dintr-un puţ subteran forat cu H=150m, situat pe latura nord-vestică, având la partea superioară o construcţie din beton armat în care sunt amplasate instalatiile hidraulice ce deservesc puţul. Acesta este echipat cu o pompă submersibilă cu un debit de Qmax=3,6mc/h, apa fiind înmagazinată într-un rezervor de stocare cu V=200mc, cuplat la statia de pompare.

Staţia de pompare este constituită dintr-o staţie hidrofor ce asigură presiunea necesară apei menajere şi tehnologice.

Din acelaşi rezervor este asigurată şi rezerva intangibilă PSI, pentru un volum de 150mc, instalaţia fiind prevăzuta cu grup de pompare antiincendiu cu un debit de 72mc/h.

Zona rezervorului şi a puţului hidrologic este împrejmuită şi constituie zonă de protecţie sanitară.

Deşeurile rezultate din procesele tehnologice ce se desfăşoară în cadrul obiectivului vor fi colectate şi depozitate selectiv pe o platformă betonată cu Sc=150mp, până la eliminarea lor ritmică.

## 2.2.PROPRIETATEA ACTUALA

Fabrica de făinuri proteice şi incineratorul pentru deşeuri nepericuloase de origine animală s-a amplasat pe un teren liber de construcţii cu S=28668mp, situat in extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, jud Vaslui, proprietate privata a societatii  conform CVC si autentificat prin nr  856/11.06.2008, teren de folosinta anterioară agricola- arabil.

Constructiile  şi anexele ce s-au dezvoltat pe suprafata de teren de 13520mp şi care deservesc funcţionalul instalaţiilor au respectat recomandările din avizele emise conform Certificatelor de urbanism, autorizatiei de constructii şi acordului de mediu.

Pe suprafata de teren de 28668mp au fost amenajate constructiile si anexele aferente ce deservesc functionalul fabricii de faina proteica.

Fabrica de faina proteica ce a fost realizata consta in amenajarea unei instalatii pentru producerea de faina proteica ca urmare a valorificarii deseurilor provenite din procesul de abatorizare pasari, precum si a unei instalatii de incinerare deseuri de origine animala nepericuloase ce constituie pierderi naturale ca urmare a operatiilor de transport a pasarilor de la ferme catre abator.

Pe terenul respectiv au fost realizate urmatoarele constructii :

  - hala tehnologica pentru prelucrarea deseurilor provenite din abatorizare dotate cu echipamente specifice fluxului tehnologic de producere a făinei proteice, spatii anexe- centrala termica, atelier mecanic, birouri, vestiare si grupuri sanitare cu Sc=2223,65mp

  - platforma betonata cu Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor pentru amplasarea in aer liber a incineratorului de deseuri de origine animala

  - statie de epurare cu treapta fizico-chimica constituită dintr-un bazin de pompare cu V=5mc in vederea preluarii apelor uzate si decantarii substantelor grosiere şi bazin de egalizare cu V=200mc, cu 2 compartimente amplasat in incinta halei tehnologice, subteran la -3,1m , respectiv la -2m cu S=136,5mp

  - bazin de tratare biologica cu V=200mc compartimentat in 4 sectiuni amplasat in exteriorul halei tehnologice pe latura nordică

  - cabina poarta cu Sc=20mp, inclusiv dezinfectorul

  - rezervor pentru stocare apa potabila cu Sc=209mp, situat in vecinatatea putului forat prevazut cu zona de protectie sanitara

  - pod betonat pentru traversarea cursului de apa- paraul Chitcani cu Sc=138mp

  - zona amenajata pentru depozitarea deseurilor cu Sc=150mp

  - alei betonate circulabile cu Sc=5232mp

Suprafata total construita este de 8172,65mp.

Amplasamentul este dotat cu utilitati, prin bransamente contorizate de la retelele existente in zona- energie electrica, gaz metan, alimentare cu apa potabila din sursa subterana, retele de canalizare si statie de epurare proprie, platforme betonate pentru circulatia auto in incinta obiectivului cu racordare la DE581 situat pe latura estica.

Obiectivul prin tehnologia aplicată preia deseurile de origine animala nepericuloase din cadrul abatorului, acestea urmand a fi incinerate în cazul pierderilor naturale sau prelucrate pe 2 linii tehnologice in vederea obtinerii fainii proteice si a uleiului  în cazul deşeurilor animaliere fara riscprovenite din procesul de abatorizare.

Instalaţiile ce deservesc obiectivul şi care ocupă suprafata de tern de  13520mp, este împrejmuită şi asigurata cu gard de protecţie.

Pe latura vestică obiectivul analizat se învecinează cu suprafata de 15148mp, teren arabil, proprietate a SC SAFIR SRL, acesta fiind flancat pe latura vestică de către De 994. Puţul forat ce constituie sursă de apă potabilă pentru obiectivul analizat este amplasat în cadrul acestei suprafete pe latura vestica, acesta avand amenajat zona de protecţie sanitară.

Planul de amplasament pune in evidenta delimitarea proprietatii, amplasamentul constructiilor si amenajarile de pe teren pentru care s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu

-Anexa1- Planul de situaţie

-Anexa2 –Planul de încadrare in zona.

## 2.3.UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

Pentru functionalul obiectivului Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală, constructiile realizate deservesc tehnologia de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală conform celor mai bune tehnici aplicate.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce urmeaza a se desfasura in cadrul fabricii, este un proces complet automatizat.

Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare este de 90,72t/zi materii prime respectiv 18869,67t/an. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele doua linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

-faina proteica 3768,665t/an

-grasimi 872,510 t/an

TOTAL 4651,175 t

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor animaliere fara risc, capacitatea incineratorului este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana , 16h/zi- , doua schimburi/zi , 210 zile/an.

Prin amenajarea spatiului privind fluxurile tehnologice, s-a urmarit separarea zonelor curate de zonele murdare, atat in incinta halei tehnologice cat si in arealul obiectivului ca zone de circulatie auto.

În vederea desfăşurării fluxurilor tehnologice aferente fabricii de faina proteică si incinerator, este dotata cu  următoarele construcţii:

-hala tehnologica monobloc, cu dimensiunile Lxl=52x42m, tip parter si partial mezanin, forma geometrică – dreptunghiulara,

- Lăţimea interax a halei este de 42 m  cu 3 deschideri de 14 m între axele celor 4 şiruri de stîlpi

- Lungimea interax a halei este de 52 m şi are 11 axe, rezultînd  un număr de 10 travei de 5,2 m.

- Aria construitra		:2223,65 mp

- Aria desfasurata                 : 2454,67 mp

- Aria utilă			:2334,80 mp

- Numar de niveluri 		:parter + mezanin (pe o deschidere de 14 m si 3 travei  de 5,20  m, cu inaltime utila de 3,50 m)

- Inălţime la streasina		:	7,00 m

- Inăltime la coamă               :     	9,10 m

- Volumul construit 		:	17.592 mc

Amplasamentul se realizeaza intr-o zona seismica clasa C, Ks=0,20, Tc=1,0sec conform P100/92.

In incinta halei tehnologice sunt delimitate urmatoarele spatii:

-spatiu pentru descarcare si receptie materii prime ce urmeaza a fi prelucrate pe linia de faina proteica; in aceleasi spatiu vor fi depozitate si containerele cu deseuri nepericuloase de origine animala ce urmeaza a fi prelucrate in sarje prin incinerare cu S=434,19mp

-put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica cu S=132,23mp amplasat la subsolul cladirii

-spatiu pentru procesare aferent celor 2 linii de obtinere a fainii proteice cu S=581,15mp

-spatiu de depozitare faina proteica ambalata in saci cu S=288mp

-centrala termica cu S=353,9mp

-bazinul betonat subteran aferent statiei de epurare , prevazut cu placa de beton, cu 2 compartimente situat la cota -2m, si -3,1m acoperite

-spatiu intretinere cu S=120,19mp

-filtru sanitar cu S=7,69mp

-grup sanitar aferent echipamentelui de lucru cu S=4,33mp

-vestiar echipament de lucru cu S=20,56mp

-vestiar haine de oras cu S=20,56mp

-sala de mese cu S=21,04mp, inclusiv oficiu cu S=5,76mp si spalator cu S=3,46mp

-grup sanitar cu S=2,5mp

-hol si casa scarii cu S=16,37mp

-birouri, grupuri sanitare situate la cota =3,5m

-zona amplasare incinerator situat pe latura nordica a amplasamentului, in aer liber, pe platforma betonata, Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor

-cabina poarta cu dimensiunile  Lxl=5,02x3,97m, Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

-pod de acces in incinta obiectivului situat pe latura estica a amplasamentului ce face legatura cu drumul de exploatare De967, cu lungime 18m, deschidere 11,5m, parte carosabila 5,30m, inaltimea libera sub pod- 0,5m, prevazut cu filtru sanitar- zona de igienizare roti auto, cantar bascula, in vederea trecerii peste cursul de apa- paraul Chitcani situat in vecinatate. Accesul la pod se va realiza prin executia de rampe de acces atat pe malul drept cat si pe malul stang racordate la drumul din incinta si la drumul comunal

-sursa de alimentare cu apa potabila-put forat prevazut cu zona de protectie sanitara si rezervor stocare apa potabila cu V=200mc situat pe latura nord-vestica a amplasamentului

-statie de epurare ape uzate  prevazuta cu 3 bazine betonate subterane din care 2 bazine in incinta halei tehnologice situate subteran la  cotele -2m si respectiv -3,1m, si bazinul de epurare betonat subteran, acoperit–treapta microbiologica cu V=200mc situat in exteriorul halei tehnologice pe latura nordica a acesteia, in vecinatatea incineratorului

Incinta obiectivului va fi prevazuta cu cai de acces betonate cu racordare la toate zonele de lucru si cu acces la DE situat pe latura estica a amplasamentului. Functie de natura activitatii desfasurate, incinta obiectivului este amenajata astfel :

-zona curata situata pe latura estica a amplasamentului unde circula mijloacele auto ce preiau faina proteica ambalata .

-zona murdara circulabila situata pe latura nordica si vestica a amplasamentului, unde este delimitat fluxul circulatiei mijloacelor auto ce aduc deseurile nepericuloase din activitatea abatorului in vederea incinerarii sau a prelucrarii acestora pe liniile instalatiei de faina proteica,

Pe latura vestica a amplasamentului, acesta se invecineaza cu De994.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul tratarii si eliminarii deşeurilor  animaliere nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Procesele tehnologice ce se desfăşoară în cadrul obiectivului analizat constau din:

1.Procesul tehnologic de producere a fainii proteice este un procedeu recent utilizat in Romania, fazele tehnologice de producere a  fainii proteice fiind complet automatizate.

Instalatia de producere a fainii proteice este constituita din 2 linii de procesare corespunzator naturii materiei prime, respectiv materia prima de tip A si materia prima de tip B.

Capacitatea proiectata a instalatiei de producere faina proteica este de faina proteica-22,36t/zi, obtinuta pe cele 2 linii de procesare.

Din procesarea materiei prime tip A rezulta si o cantitate de 4,19 t/zi grasimi.

Materiile prime constau in deseuri animaliere rezultate in urma procesului de abatorizare a efectivelor de pasari din abatorul ce aparţine SC SAFIR SRL , cat si de la alte abatoare din zona Moldovei in baza contractelor incheiate, abatoare care nu detin fabrici proprii de faina proteica.

Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 2 categorii:

Material tip A

-material carne usoara (intestine, confiscari ambalate, capuri, gheare etc.)- 15,8%

-oase de la carne tocata si MDM, grasime, piele- 1,8%

Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide-22%, grasimi-10%.

Material tip B

-pene saturate cu apa- 9%

-sange -3,4%

Compozitia deseurilor de tip B este: apa -64%, substante solide- 22%, grasimi- 14%.

Total materie prima tip A si B utilizata in cadrul instalatiei de faina proteica este de – 90,72t/zi.

- Procesare material tip A

Deşeuri de pasăre sunt procesate într-un distructor  de 8,5mc în 4 şarje egale de câte 5,06t/sarja cu o durata de 3,5h/şarjă. Procesarea se realizeaza pe o durată de 16h/zi incluzând şi operaţiile de  încărcare-descărcare, rezultând următoarele produse ca urmare a fluxului tehnologic:

Făină proteică (cu 8-10% apă) – 22,36 t/zi

Grăsime (ulei) – 4,19 t/zi

Producţia de făină proteică rezultată în urma procesului menţionat are în compoziţie aproximativ 8% apă şi 14% grăsime după degresare.

Conţinutul de ulei rezidual trebuie să fie, pentru prelucrări ulterioare, mai ridicat de 22% iar produsul final va putea fi amestecat cu un ingredient de absorbţie a uleiului ca de exemplu coceni de porumb sau altele.

- Procesare material tip B

Cantitatea  de pene şi sânge de pasăre prelucrata zilnic de asemeni este procesata într-un distructor de 8,5mc în 3 şarje egale de câte 4,753t/sarja cu o durata de 4,5h/şarjă. Procesarea are loc pe o  durata de aprox. 13-14h/zi incluzând şi operaţiile de încărcare- descărcare de unde rezultă  făină proteică (cu 8-10% apă).

Instalatia modernă de producere făină proteica transformă deşeurile rezultate, ca urmare a procesului de abatorizare al pasarilor, în făină proteică de calitate, degresată, cu o structură omogenă, grăsime şi făină de pene.

  - Linia de procesare a cărnii uşoare (material tip A) este constituita din urmatoarele:

- linia de manipulare şi alimentare a materiei prime

Carnea uşoară (intestine, capuri şi gheare, etc) este transferată din mijloacele de transport (containere metalice etanse) direct în cuvele destinate materiilor prime, respectiv deseuri animaliere situate în incinta halei tehnologice. Din aceste cuve, fluxul de material tip A, combinat în proporţii corespunzătoare, este dirijat  prin banda transportoare şi descărcat în şarje în distructor/uscator.

- procesarea automată in distructor/uscător prin procese de hidroliză, sterilizare, uscare

În cursul operaţiunii de încărcare, celulele de cântărire determină cantitatea de materie primă încărcată şi stabilesc momentul de încărcare maximă declanşând închiderea automată a valvelor de încărcare.

La umplerea distructorului, se închide capacul de alimentare incepand procesul de fierbere, uscare si malaxare la presiune, datorita aburului din manta . Presiunea aburului in manta este menţinuta constanta pe intreaga durata a ciclului pina la atingerea umidităţii finale. Gradul de umiditate final este monitorizat de catre un controlor automat, la atingerea acestuia, putindu-se verifica esantioanele de produs din distructor. Dupa procesarea deseurilor, faina uscata este descarcata intr-un recipient de stocare de unde este trimisa spre presa de degresare. Inainte de a fi presata, faina este racita si dirijata catre un tocator pentru a reduce granulatia acesteia.

Presiunea aburului din manta este menţinută constanta în cursul operaţiei de uscare până se atinge procentul de umiditate dorit. Acesta este monitorizat de un sistem de control automat. În momentul atingerii valorii corespunzatoare, o alarmă optică şi sonoră se activează,  ceea ce inseamna că şarja de produs este gata de descărcare.

Pe durata procesului se verifica umiditatea produsului, prin probe de laborator in mod constant. In momentul cand umiditatea se situeaza in limitele procentelor admise, se deschid automat valvele de descărcare şi produsul uscat este descărcat în coşul de primire.

Când distructorul este gol, valvele de descărcare se vor închide din nou şi distructorul este gata de o nouă şarjă (încărcare automată, hidroliza, sterilizare, uscare şi descărcare).

- zona de degresare

După procesare, produsul uscat este descărcat din distructor în cuvele de recepţie a produsului finit de unde acesta este distribuit în transe in presa de degresare cu separarea grasimii de faina proteica.

- zona de manipulare a produsului degresat

Produsul degresat este transferat în concasor prin intermediul benzii  transportoare de unde poate fi ambalat in saci de 50kg sau  depozitat într-un rezervor pentru livrare in vrac sau ambalare ulterioara. Produsul finit este cantarit, sacii fiind sigilati si etichetati.

- tratarea uleiului (limpezire)

Grăsimea produsă în presă este preluata cu ajutorul unei pompe si dirijata spre tancul de agitare. Din tancul de agitare, grăsimea este pompată în decantor pentru limpezire, de unde partea fina se întoarce in sistemul de presare şi uleiul limpezit este pompat în tancul de stocare.

  - Linia de procesare a penelor şi sângelui (material tip B) este constituita din urmatoarele faze tehnologice:

- zona de manipulare şi transfer a penelor

Penele cu un conţinut ridicat de apa sunt dirijate, fie prin separatorul de pene/apa, fie spre presa de stoarcere a acestora cu trecere in cuva de colectare a penelor. In condiţiile in care penele nu conţin un procent ridicat de apa ele sunt dirijate direct spre cuva de colectare, de unde amestecul de pene este descărcat, controlat şi transferat prin benzi în uscător sau distructor.

Sângele colectat este adăugat simultan din tancul de amestecare prin intermediul pompei de transfer şi dozare prin conducte, amestecandu-se cu  materiile prime stocate in uscător.

- proces automat de hidroliză-sterilizare- uscare

Distructorul -reactorul de hidroliza/uscare este utilajul principal, unde sunt aduse materiile prime, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.

Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul distructorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.

Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând hidroliza optimă a penelor şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică.

În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului.

Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului.

Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.

Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.

La golirea distructorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.

- cernerea şi ambalarea făinii de pene

După procesare, produsul uscat este descărcat din hidrolizator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalat in saci de 50kg sau stocat intr-un rezervor.

Sacii sunt cusuti la o masina de cusut, etichetati si depozitati.

- condensarea vaporilor (condensarea cu aer)

Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.

Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.

Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.

Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.

Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

- sistemul de recuperare a căldurii

Caldura din vaporii distructorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.

Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

- sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)

Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.

- Opţional – manevrarea uleiului

Uleiul extras de presă este pompat în unul din cele două tancuri de decantare pentru decantarea particulelor solide. Când acestea s-au decantat, uleiul limpezit este pompat în rezervorul de ulei corespunzator pentru livrare. Părţile solide din tancul de decantare sunt colectate într-un container şi vor fi returnate ori în cuva de materii prime ori în cuva de recepţionare a materiilor prime, înainte de presă.

Echipamentele din dotarea obiectivului ce deservesc cele 2 linii de prelucrare a materiilor prime tip A si tip B, sunt amplasate in spatii compartimentate in incinta halei tehnologice:

Linia de prelucrare a materiei prime tip A:

-cuva reziduuri usoare cu V=26mc, cu LxlxH=6x2,2x2m din OL-1buc

-conveior de transport cu Dn=0,4m, prevazut cu snec de transport -1buc

-conveior inclinat cu Dn=0,4m cu snec de transport- 3buc

-conveior de incarcare a distructorului cu Dn=0,4m cu snec de transport- 1buc

-linie pentru detectarea metalelor prevazuta cu detector de metale –1buc,

-platforma de depozitare a deseurilor metalice inclusa in platforma de incarcare a distructorului.

Linia de prelucrare a materiei prime tip B:

-cuva de prelucrare a penelor, cu V=26mc si dimensiunile LxlxH=6x2,2x2m- 1buc

-conveior de transfer cu Dn=0,4m cu snec de transfer- 1buc

-conveior inclinat cu Dn=0,4m cu snec de transport- 1buc

-bazin de depozitare si mixare a sangelui cu V=10mc si pompa dozatoare prin conducte de la bazin catre distructor

Linia de procesare:

-distructor tip 85- 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in distructor 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc.

-platforma de incarcare a distructoarelor este confectionata din otel si include scari si balustrade

-echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc

-echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia-2buc

-sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul distructorului- 2buc.

Linia de manipulare a fainii proteice(degresare):

-cuva de pastrare a fainii proteice din otel cu legatura la presa de degresare printr-un conveior cu surub cu L=8,5m- 1buc

-conveior degresor- 1buc

-incarcator pentru presa de grasime din otel inox, echipat cu magnet si conectat la apa de racire- 1buc

-presa de grasime hidraulica-1buc cu o capacitate de 1t produs/h

-descarcator presa- 1buc

-conveior de descarcare a presei -1buc

Linie de manipulare produs finit:

-cuva perfect inchisa de ambalare a produsului -1buc

-conveior pentru incarcarea tocatorului- 1buc

-tocator, constructie din metal din ciocanele si site- 1buc

-conveior de ambalat dotat cu  2 guri de descarcare -1buc

-dispozitiv de cusut saci- 1buc

Linia de manipulare si stocare ulei:

-bazin de stocare grasimi prevazut cu pompa- 1buc

-bazin de ulei echipat cu agitator si pompa- 1buc

-pompa centrifuga- 1buc

-bazin de stocare al grasimilor  cu V=10mc cu pompa de descarcare – 1buc

-bazin  exterior de descarcare grasimi cu V=20mc- 1buc

Linie de manipulare  a fainii din pene

-cuva de receptie si pastrare a fainii din pene prevazuta cu conveior de aprovizionare si sita pentru indepartarea particolelor mari- 1buc

-conveior de ambalat- 1buc

-dispozitiv de cusut saci- 1buc.

Linie de procesare vapori: prevazuta cu condensatori de vapori, condensatori de racire a aerului la distructoare, suflanta pentru produse necondensabile.

Linie de recuperare a caldurii :

-schimbator de caldura -1buc

-bazin de stocare apa calda cu pompa de recirculare cu Q=50mc/h -1buc

-sistem de recirculare a apei prevazut cu tevi

Linie dezodorizare aer:

-turn de racire prevazute cu instalatii de racire -1buc,

-ventilator cu Daer=30000Nmc/h- 1buc

-sistem dezodorizare cu Daer=30000Nmc/h pentru eliminarea COV-uri prin tratare cu solutii chimice- 1buc

-cos evacuare  gaze dezodorizate cu Dn=0,5m si H=5,5m

-pompe dozatoare pentru solutii: NaOCl si NaOH- 3buc

-sistem de reglare automata a pH-ului- 1buc

-rezervoare pentru stocare solutii cu V=0,6mc- 3buc.

Pentru transportul deseurilor de la abator la obiectivul analizat- fabrica de faina proteica se folosesc mijloace de transport specializate in numar de 2 bucati, mijloace ce deservesc obiectivul.

Mijlocul de transport specializat este format din autosasiu cu remorca fiecare fiind dotat cu container pentru transport deseuri.

Masina cu remorca are o capacitate de transport de 20t deseuri fiind echipata cu o macara pentru incarcarea si descarcarea containerului atat pe sasiu cat si in remorca.

Societatea are in dotare  containere aferente masinii si remorcii precum  si containere care raman in fabrica pentru incarcare,

În momentul încarcarii containerelor, masina cu remorca le ridica pe cele pline si le lasa pe cele goale. Sistemul utilizat prezinta siguranta in timpul transportului deseurilor de la abator la instalatia de preparare faina proteica.

Deseurile animaliere fara risc, nepericuloase ce constituie pierderi naturale- pui morti sunt depozitate in containere metalice speciale in cadrul abatorului si preluate si transportate cu mijloacele auto speciale cu care este dotat  obiectivul in vederea incinerarii acestora.

Containerele sunt depozitate intr-un spatiu delimitat in incinta halei tehnologice, continutul acestora fiind preluat in sarje de catre 50kg in vederea distrugerii acestora.

Pentru manevrarea in incinta a materialelor si a sacilor cu produsul finit, obiectivul este dotate cu  electrostivuitoare .

2.Procesul tehnologic de distructie a deseurilor de origine animala prin incinerare

Pentru functionarea abatorului ce apartine SC SAFIR SRL, materia prima este constituita din pui de carne, proveniti din fermele proprii sau de la diverse societati in baza contractelor incheiate. Ca urmare a transportului acestora in custi, precum si din procesul de abatorizare, pot aparea pierderi naturale-pui morti, ce constituie deseuri de origine animala fara risc sanitar, deseuri ce sunt eliminate de pe incinta abatorului si distruse prin incinerare.

In acest sens, în cadrul obiectivului a fost amplasat  un incinerator ce  functioneaza pe gaz metan tip STOUR II.

Incineratorul face parte din seria incineratoarelor Waste Spectrum, incineratoare ce sunt in concordanta cu legislatia in vigoare functionand in conformitate cu cerintele europene, avand asigurat sistemul de calitate ISO9001/2000 si asigurand un management performant de mediu.

In acest sens, in cadrul fabricii, incineratorul este montat pe latura nordica a amplasamentului, in zona considerata murdara, in vecinatatea bazinului subteran de ape uzate din cadrul instalatiei de epurare ape uzate- treapta biologica.

Incineratorul este montat orizontal pe o placa de beton orizontala cu o grosime de 100mm cu dimensiunile Lxl=3,0x3,0m, fiind ancorat cu prinderi in beton, situat la distanta de minim 3m de hala construita pentru instalatia de faina proteica cu care se invecineaza in vederea reducerii riscului supraincalzirii acesteia si asigurarii racirii externe a incineratorului.

Incineratorul ales tip STOUR II este un incinerator de capacitate redusa avand  capacitatea de ardere de 50kg/sarja si va procesa numai deseurile animaliere, respectiv pierderile naturale (pui morti), proveniti din procesul de abatorizare ca urmare a transporturilor acestora de la fermele de crestere catre abator.

Deseurile –puii morti, vor fi preluati din abator cu un mijloc de transport ce apartine societatii, acesta fiind achizitionat in acest scop si transportati la incineratorul amplasat in comuna Costesti. Deseurile nepericuloase animaliere sunt descarcate in containere metalice, amplasate intr-un spatiu amenajat in incinta  nou construita pentru fabrica de faina proteica situată in zona de descarcare a materiei prime pentru instalatia de faina proteica.

Deseurile colectate din cadrul abatorului ce urmeaza a fi incinerate nu vor trebui sa stationeze in incinta obiectivului mai mult de 24h , cantitatea depozitata urmand a fi incinerata pe sarje.

Incineratorul tip Stour II montat  functioneaza prin racordarea acestuia la instalatia de alimentare cu gaz metan a obiectivului, fiind dotat cu 2 arzatoare pe gaz metan si regulatoare de presiune in vederea mentinerii presiunii gazului la valoarea de 20mbari.

Arzatoarele ce deservesc cele 2 camere de ardere din dotarea incineratorului, realizeaza o temperatura de 850°C, cele 2 compartimentate fiind interconectate. Prima camera – camera principala de ardere in care se incarca si se ard deseurile animaliere este dotata cu propriul arzator cu ventilator, iar cea de a 2 camera in care sunt dirijate gazele de ardere din prima, in vederea arderii lor si reducerii concentratiilor de emisii periculoase, de asemenea este dotata cu un arzator propriu ce mentine si realizeaza temperatura de 850°C.

Incineratorul este  amplasat pe o platforma betonata  în zona nordica in vecinatatea halei in zona murdara,prevazuta cu zona de manipulare a deseurilor cos de evacuare gaze arse, zona de lucru avand dimensiunile Lxl=1,259x1,243m.

Incineratorul este racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica si la reteaua de alimentare cu gaz metan, fiind prevazut cu un panou de comanda ce furnizeaza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Continutul deseurilor din camera de ardere sunt arse in mod progresiv, aceasta permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului in aer liber, intr-o zona deschisa, conduce la o ventilatie libera a aerului in mod natural in jurul acestuia ceea ce asigura oxigenul necesar arderii, precum si racirea externa a ansamblului incluzand arzatoarele si alte componente exterioare.

Coşul de dispersie din dotarea incineratorului este amplasat pe aceeasşi platformă fiind format dintr-o singura sectiune in cazul incineratorului Stour II. Inaltimea totala a cosului va trebui sa asigure dispersia poluantilor emisi, acesta putand fi suprainaltat prin montarea de elemente aditionale, fiecare element avand lungimea de 960mm. Cosul de evacuare a gazelor arse este realizat dintr-o singura sectiune- gazele la evacuare atingand temperaturi ce depasesc 850°C, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec. In acest sens  caldura degajata poate fi folosita la prepararea agentului termic- apa calda pentru amplasamentul analizat sau pentru activitatile colaterale ce se vor dezvolta pe amplasament.

Incineratorul de mica capacitate tip STOUR II, prevazut cu o camera de ardere ce are o capacitate de incarcare de maxim 50kg deseuri animaliere nepericuloase, realizeaza incinerarea acestora la o temperatura de 850°C, durata unei sarje fiind de cca 1h.

Corespunzator volumului de activitate, la data analizei obiectivului, acesta funcţionează  timp de 8h.

Pentru buna functionare a sistemului fara a afecta calitatea factorilor de mediu se impun anumite conditii de functionare a incineratorului:

-deseurile animaliere ce urmeaza a fi incinerate trebuie transportate din abator intr-un mod sigur si igienic utilizandu-se fie pungi de plastic sau containere reutilizabile

-depozitarea deseurilor in incinta unui spatiu delimitat in cladirea construita pentru functionarea instalatiei de faina proteica

-incinerarea deseurilor se realizeaza intr-un interval maxim de 24h putand fi incinerate si pungile de plastic în care au fost transportate

-in cazul procesului de incinerare se incinerează numai deşeuri de origine animala nepericuloase- fara risc sanitar. Nu se vor incinera deseuri cu risc sau confiscate (MRS). Inainte de incinerare vor trebui sa se stabileasca caracteristicile si compozitia fizico-chimica pe cat posibil a deseurilor pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare.

-cenusa rezultata din ardere in conditiile mentinerii parametrilor, este considerata un deseu nepericulos in cazul arderii deseurilor animaliere nepericuloase fara risc si este valorificata  ca ingrasamant in amestec cu excesul de namol de la statia de epurare.

-incarcarea camerei incineratorului se realizează astfel incat cantitatea de deseuri ce urmeaza a fi incinerata sa nu depaseasca limita de amplasare a arzatorului in vederea unei bune incinerari; se porneste incineratorul in momentul atingerii temperaturii de 850°C

-pe perioada functionarii incineratorului din numarul total de cicluri de ardere se impune inregistrarea temperaturilor la cca 10% din numarul total de cicluri; temperatura trebuie sa se mentina la 850°C , aceasta fiind parametrul optim de functionare, cel ce asigura si incadrarea emisiilor atmosferice in limitele normativelor in vigoare.

Conditia pentru ca incineratorul sa nu constituie un element de poluare al mediului este mentinerea gazelor de evacuare la temperatura de 850°C , temperatura ce trebuie verificata si urmarita permanent, acesta fiind un parametru al randamentului optim de functionare al incineratorului.

-la terminarea procesului de incinerare, platforma acestuia, mijloacele de transport, containerele si echipamentele folosite vor fi curatite, spalate, cu dirijarea apelor catre statia de epurare proprie.

-in conditiile aparitiei unei defectiuni , ceea ce duce la scaderea temperaturii, deseurile din camera de ardere sunt mentinute pana la remediere si reinceperea unui nou ciclu de incinerare.

-procesul de incinerare trebuie urmarit dpdv al mentinerii temperaturii de 850°C in prima camera si a valorii de cel putin 850°C timp de 2 sec, masurata langa peretele interior al celei de a 2 camere de combustie astfel ca nivelul emisiilor de poluanti sa nu depaseasca procentul de 3% in ceea ce priveste carbonul organic total, (TOC), al zgurii si cenusei, pierderea lor prin calcinare sa se situeze sub 5% din substanta uscata a materialului.

Dupa terminarea procesului de incinerare, incineratorul se lasa la racit, dupa care cenusa este descarcata si depozitata in recipienti.

In cazul in care la terminarea ciclului de incinerare exista deseuri nearse in camera de combustie se reia ciclul de ardere.

-cosul de fum, prin realizarea sa,  asigura dispersia gazelor de ardere si anume la partea inferioara postcombustia si racirea fluxului de gaze iar prin inaltimea sa previne afectarea factorilor de mediu si a sanatatii populatiei din zona.

-modul de incarcare cu deseuri si evacuarea cenusii se realizeaza prin dotarea incineratorului din constructie cu 2 usi ce asigura separarea fluxurilor pentru alimentare deseuri si evacuare cenusa. Solutia de amplasare a usii de evacuare permite insacuirea cenusii fara a fi manipulata manual cu respectarea cerintelor impuse prin normele celor mai bune tehnici de laborator.

-rezidurile rezultate in urma procesului de incinerare – cenusa compacta, inactiva chimic si biologic care in functie de ponderea in deseurile initiale a materialelor supuse incinerarii (oase, viscere, pene) rezulta o cantitate de cenusa in limita a 5-10% raportata la masa initiala de deseuri.Cenusa este inactiva din punct de vedere chimic si biologic, neprezentind risc de contaminare.

In cazul cenusii rezultate, aceasta este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata cu S=150mp  . Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole.

Instalatia de incinerare achizitionata, incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, are aprobarile conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE,cu modificarile ulterioare, privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.

Tipul de incinerator ales ce detine 2 arzatoare- un arzator principal in prima camera de incinerare- combustie, ce asigura temperatura necesara arderii la contact direct cu deseurile animaliere si unul secundar pentru camera de post-combustie, aceasta fiind conform cu cerintele legislatiei privind timpul de retinere al emisiilor gazoase in camera de postcombustie, de cel putin 2sec la 850°C, parametru ce trebuie respectat in mod obligatoriu pentru buna functionare a instalatiei.

Pentru asigurarea desfasurarii proceselor tehnologice conform capacitatilor proiectate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, societatea are in dotare instalatii tehnice anexe, ce deservesc tehnologiile aplicate :

- apa potabila din sursa proprie subterana utilizata in scopuri tehnologice, igienizari, menajere si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare

- rigole betonate si pante pentru colectarea  apelor pluviale cu dirijare către cursul de apă Chiţcani, după trecere prealabilă printr-un separator decantor de substante extractibile

- energie electrica pentru forta si iluminat

- gaz metan pentru functionarea centralei termice si a incineratorului

- aer comprimat din sursa proprie

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului sunt generate deseuri ce sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG 856/2002 si Legea 211/2011 si anume :

-deseuri de mase plastice si hartie de la faza de ambalare,

-namol de la curatirea bazinelor din cadrul statiei de epurare

-namol de la curatirea rigolelor si a separatorului de substante extractibile

-cenusa  rezultata din procesul de incinerare, considerata deşeu inert,este utilizata in amestec cu namol deshidratat si folosita ca ingrasamant.

-deseuri metalice de la activitatea de intretinere

-DEE-uri de la intretinerea obiectivului

-deseuri menajere

Deseurile valorificabile si nevalorificabile sunt depozitate in spatii amenajate, selectiv pe platformă betonată sub gestiune de la producere pana la valorificare/eliminare de pe incinta.

Valorificarea/eliminarea deseurilor de pe incinta se realizeaza in baza contractelor incheiate cu societati abilitate in acest sens.

Raportul de amplasament intocmit, respecta cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii conform cu Legii 278/2013, cu modificarile ulterioare, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul – Fabrica de făinuri proteice si incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală.

## 2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI

Conform planului de incadrare in zona (Anexa 2), activitatea se desfasoara numai in incinta obiectivului.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, aceasta este asigurata din sursa proprie subterană situata pe terenul proprietate a societatii amplasat pe latura nord-vestică, prevăzut cu zonă de protecţie sanitară.

Nămolul provenit de la curatarea bazinelor din cadrul statiei de epurare este colectat si depozitat pe platforma de esorare amenajata in incinta fabricii .

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din terenuri agricole, pentru care activitatea nu se constitue intr-un poluator al zonei in conditiile dotarilor prevazute si realizate in executie.

Amplasamentul este situat la cca 3km de zona locuită a localitatiiChitcani, şi la 1,5km fata de localitatea Sârbi.

Obiectivul analizat este situat in extravilanul localitatii Chitcani, com Costesti, pe un teren proprietate a societatii, la a carui amenajare s-a  avut in vedere respectarea distantelor impuse de normele sanitare privind zonele locuite si habitatele din zona, la data infiintarii acestuia.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata, societatea s-a preocupat prin managementul de mediu de dotarea fluxurilor tehnologice aferente tehnologiei de tratare si eliminare a deşeurilor nepericuloase cu utilaje performante, automatizate, ceea ce conduc la scaderea riscului aparitiei unui impact asupra factorilor de mediu cu reducerea consumurilor specifice energetice si a  resurselor naturale.

Prin dotarea liniilor tehnologice cu utilaje corespunzătoare fluxurilor tehnologice, activitatea de producere a făinii proteice se desfăşoara in incinta inchisa, compartimentată, urmarindu-se reducerea emisiilor de poluanti in mediu.

In ceea ce priveşte procesul de incinerare prin dotarea cu incinerator cu 2 camere de ardere, prin trecerea gazelor arse in cea de a 2 camera de ardere se reduce concentratia de poluanti evacuati la emisii prin cosul de dispersie situat la inaltime, cat si prin dispersia acestora, ca urmare a amplasamentului intr-o zona deschisă.

Prin managementul societatii are in vedere gestionarea tuturor materiilor prime utilizate in proces- deşeuri de origine animala nepericuloase rezultate din procesul de abatorizare, precum si a deseurilor rezultate din activitate cu respectarea prevederilor conform HG856/2002 si Legea 211/2011.

## 2.5.UTILIZARE CHIMICA

Ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice, poluanţii rezultaţi  sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri, acesta fiind trecut prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizeaza substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m, Dn=0,5m.

Ca materiale auxiliare utilizate in procesul de dezodorizare şi tratare chimică în cadrul statiei de epurare sunt solutii de H2SO4, NaOH, NaOCl :

-solutii de H2SO4 cu o concentratie de 20-30% si un consum de 4-6l/h- 10400l/an

-solutie de NaOH cu o concentratie de 15-20% si un consum de 4-6l/h – 10400l/an

-solutie de NaOCl cu o concentratie de 15-20% si un consum de 5-9l/h – 14560l/an

Pentru dezinfectarea ustensilelor de pe liniile tehnologice, igienizarea incintelor, a containerelor de transport materii prime, a mijloacelor auto se utilizează detergenţi biodegradabili- 3960kg/an şi substante dezinfectante- 775kg/an sub formă de soluţii diluate.

Aceste substante prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de contaminare al solului si panzei freatice. Apele uzate cu  concentratii reduse din aceste substante sunt colectate prin retele de canalizare interioare si dirijate catre statia de epurare  proprie.

Prin procesul de epurare prevăzut cu treapta fizică, chimică şi biologică, apele tratate si decantate in bazine betonate subterane sunt dirijate catre cursul de apă Chiţcani, aflat in vecinatate pe latura estică a amplasamentului, cu incadrarea poluantilor specifici din apele uzate in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

## 2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, punctul Chiţcani, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului jurasic-cuaternar.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

-sol vegetal galben prafos

-argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

-argila prafoasa nisipoasa

-argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Conform normativului P100/1/2006  privind proiectarea antiseismică a construcţiilor,  perimetrul  cercetat  se  încadrează  în  zona  seismică  C avand KS = 0,20 ,ag=0,24 caracterizată prin perioada de colţ Tc= 1,0 sec.

Amplasamentul ales pentru activitatea desfasurata asigura stabilitatea generala a terenului, nefiind afectat de degradari erozive sau alunecari de teren, acesta prezentand o panta de la vest la est de cca 5%.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin pante transversale si longitudinale, pante ce asigura preluarea rapida a acestora cu dirijare catre rigola colectoare.

Apele meteorice colectate de pe suprafetele betonate circulabile prin rigole betonate sunt trecute printr-un separator decantor de produse petroliere si retinerea substantelor pamantoase cu V=3,5mc, după care sunt dirijate în aval de statia de epurare si evacuate in raul Chitcani, impreună cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite.

Apele meteorice provenite de pe suprafetele construite sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane si dirijate împreună cu apele meteorice preepurate prin rigole catre rigola colectoare ce se descarca in emisar- raul Chitcani, cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002, HG352/2005 .

Debitul total de ape meteorice de pe intreaga suprafata este de 56,55l/sec .

## 2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Amplasamentul obiectivului este situat in localitatea Chitcani, comuna Costesti, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului Jurasic-Cuaternar.

Din punct de vedere hidrografic teritoriul analizat este reprezentat de o retea nesemnificativa de cursuri de apa, cu exceptia raului Barlad ce strabate de la nord la sud-est principalele vai devenite colectoare de apa.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Din punct de vedere geobotanic perimetrul analizat face parte din zona de silvostepa.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului. Afluentii cursului de apa Barlad au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Arealul comunei Costesti, localitatea Chitcani unde este amplasat obiectivul analizat se diferentiaza pe orizonturi acvifere ce pot constitui sursa de alimentare cu apa potabila. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la 6-7m de la cota forajului cu nivel sub presiune, apa neprezentand agresivitate sulfatica.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

-sol vegetal galben prafos

-argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

-argila prafoasa nisipoasa

-argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Nivelul hidrostatic al apei subterane se situeaza pe amplasament la adancimi mai mari de 12,5m si nu este agresiva sulfatic asupra betoanelor.

Avind in vedere natura straturilor geologice in cazul apelor din precipitatii infiltrarea acestora in sol se realizeaza in timp fara a prezenta fenomenul de baltire.

Prin pozitia geografica , teritoriul studiat apartine climatului temperat-continental, caracterizat prin variatii mari termice si printr-un regim neuniform al precipitatiilor.

Directia predominanta a vanturilor este nord-vest si nord urmata de cele din directia sud-vest si sud.

## 2.8.HIDROLOGIE

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic ce apartine SC SAFIR SRL   este amplasata in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate judetul de la nord la sud.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km şi prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului analizat. Afluentii cursului de apa Barlad, respectiv raul Chiţcani, au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata nu dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adincimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar functionarii obiectivului, unitatea are amenajate un foraj situat in exteriorul amplasamnetului, pe latura nord-vestică la o adancime de 150m in baza avizului emis de AN Apele Romane - Direcţia Apelor Prut Iasi.

## 2.9.AUTORIZATII CURENTE

Sistemul de alimentare cu apa potabila precum si modul de evacuare a apelor uzate de pe amplasament sunt reglementate prin Autorizatia de gospodarire a apelor emisa de AN Apele Romane - Directia Apelor Prut .

În ceea ce priveşte asigurarea cu apă potabilă a obiectivului, aceasta fiind utilizată în scopuri tehnologice, menajere, igienizări, PSI este asigurata din sursa proprie subterana existenta pe amplasament constituita dintr-un foraj amenajat si inmagazinare in rezervorul din beton, cilindric cu V=200mc.

Rezervorul este echipat cu doua grupuri de pompare:

-grup pompare  pentru apa menajera si tehnologica cu un debit de 4,5mc/h

-grup pompare  apa de incendiu cu un debit de 72 mc/h,prin alimentarea celor 5 hidranti exteriori.

Prin intermediul statiei de pompare din dotare, apa este transportata catre reteaua de utilizare- instalaţiile tehnologice, filtru sanitar, grupuri sanitare si reteaua de hidranti exteriori.

Calitatea apei din sursa proprie subterana se incadreaza in limitele impuse privind potabilitatea acesteia privind L 458/2002, L311/2004.

Pentru functionarea obiectivului, societatea detine autorizatii de functionare dpdv sanitar veterinar si sanitar.

Societatea detine Autorizatia de Securitate la incendiu nr 1910430/07.10.2011

## 2.10.DETALII DE PLANIFICARE

Utilizarea trecuta a terenurilor invecinate, ca terenuri agricole cat si in prezent, mentinându-şi destinaţia nu au prezentat si nu prezinta surse poluatoare cu actiuni de impact asupra solului.

Din analiza amplasamentului ca urmare a activitatii desfasurate, nu au existat situatii accidentale sau unele incidente care ar fi modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra calităţii  solului, subsolului şi pânzei freatice.

Ca urmare a activatii desfasurate in cadrul fabricii din activitatea de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală rezultă făină proteică şi uleiuri (grasimi) ce sunt utilizate la prepararea hranei pentru animalele de companie sau ca amestec la producerea biogazului. În urma procesului de incinerare a deseurilor nepericuloase rezultă cenuşa ce este considerata ca deseu inert fiind asimilata cu deşeurile menajere.

Nămolurile rezultate din curăţirea bazinelor aferente statiei de epurare sunt depozitate pe platforma betonata din perimetrul fabricii si utilizat ca ingrasamant si utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole cu preluare in baza contractului incheiat cu SC MIRBAOIL SRL .

Nămolul cu continut de substante extractibile este colectat si depozitat in recipienti in vederea evacuarii de pe amplasament prin societati abilitate.

Apele uzate provenite de la instalaţia de dezodorizare, igienizarea utilajelor si incintelor, sunt dirijate prin retele interne de canalizare catre statia proprie de epurare ce este prevăzuta cu treapta mecanica ,chimica si biologica, după care apele sunt dirijate catre cursul de apă din vecinătate.

Pentru supravegherea calitatii solului, subsolului şi pânzei freatice din zona amplasamentului, se vor efectua analize de monitorizare a calitatii factorilor de mediu-apa freatica din forajul existent ce constituie sursa de apă potabilă si apa uzata epurata,evacuata in cursul de apa Chitcani cu incadrarea indicatorilor analizati in normativele in vigoare.

Apa uzata epurata- pH, substante organice, suspensii, amoniu, azotiti, azotati,  fosfor total, azot total, reziduu filtrat, SET ,detergenti, cloruri, H2S si sulfuri cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele VLE – NTPA 001/2002, HG352/2005 în conditiile evacuarii apelor epurate in emisar.

Apele pluviale impurificate trecute prin decantorul separator de produs petrolier sunt analizate inainte de avacuarea in emisar,raul Chitcani.cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele VLE NPTA 001/2202 HG 352/2005.

În conditiile amplasamentului analizat ca urmare a dotarilor corespunzatoare, a desfăşurării proceselor in incinte tehnologice pentru a reduce concentratiile emisiilor, se va respecta regulamentul tehnologic de exploatare şi programul de evacuare deseuri si ape uzate, precum si igienizarea zonei.

Amplasamentul obiectivului, este situat intr-o zona deschisa, amplasata la distanta de zona locuita, ceea ce conduce la o buna dispersie a poluantilor emisi fara a influenta habitatul din zonă.

Prin functionarea obiectivului nu a fost influentat cadrul natural peisagistic, conducând la cresterea valorii estetice a acestuia fara a avea un impact negativ asupra zonelor verzi ale habitatului.

## 2.11.INCIDENTE DE POLUARE

Din analiza amplasamentului pe care functioneaza obiectivul, ca urmarea a dotarilor si respectarea prevederilor corespunzatoare legislatiei in vigoare ,pe suprafata de teren aferenta nu s-au semnalat accidente cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Obiectivul a fost realizat pe un teren liber de construcţii, zona construită fiind scoasă din circuitul agricol, şi dându-i-se destinaţia de curţi construcţii.

Prin profilul de activitate desfăşurat de catre societate pe amplasament cat si prin dotarile si echipamentele cu care a fost prevăzută în proiecte si realizate in execuţie, fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic prin tehnologiile aplicate, acestea functioneaza conform  celor mai bune tehnici disponibile in domeniul ceea ce conduce la reducerea impactului produs asupra factorilor de mediu.

## 2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJ

## ATE SAU ZONE SENSIBILE

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in extravilanul localitatii Chiţcani, com Costeşti, intr-o zona rurala astfel ca prin profilul de activitate cit si prin dotarile prevazute acesta nu va influenta flora si fauna din vecinatate.

Obiectivul se invecineaza cu terenuri agricole pe care prin activitatea acestuia nu le  influenteaza ca urmare a dotarilor cu care este  prevazut şi respectării proceselor tehnologice aplicate.

De asemeni obiectivul prin amplasamentul sau cat si prin modul de organizare, nu   influenteaza calitatea cursului de apa Chiţcani, respectiv Birlad, a solului si subsolului din vecinatate.

Pina in prezent, în zonă,  nu s-au semnalat dereglari ale echilibrului ecologic obiectivul invecinandu-se cu terenuri agricole.

Din estimarea valorilor concentratiilor de poluanti emisi in mediu acestia se situeaza sub VLE conform normativelor in vigoare ceea ce va conduce la debite masice reduse de poluanti fara impact major asupra biodiversitatii.

Datorita ariilor de raspindire nu sunt afectate flora si fauna precum si vecinatatile amplasamentului analizat.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Ca urmare a tehnologiei aplicate in prezent, precum si a dotării cu instalaţii de depoluare aer şi ape uzate se estimează că obiectivul nu  influenţează ecosistemul acvatic.

Din analiza indicatorilor factorilor de mediu apa,aer monitorizaţi, aceştia se încadreaza in limitele normativelor în vigoare.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale p[rotejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

## 2.13.CONDITIILE CLADIRILOR

Fabrica de faina proteica si incinerator de deseuri de origine animala  este situata pe un amplasament în extravilanul localitatii Chitcani, com Costesti, şi aparţine SC SAFIR SRL.

In ceea ce priveste caile de comunicatii, circulatia in zona se  desfasoara pe drumuri satesti ce formeaza latura de vest- De994, si de est- De967 cu racordare la drumul judeţean Vaslui- Bârlad.

Hala monobloc este o cladire realizata pe structura de rezistenta din elemente metalice: stalpi si grinzi, pereti panouri sandwich, fundatii din beton armat, acoperis de tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri sandwich.

Aleea carosabila de acces in incinta cu o latime de 7m  face legatura cu De967 printr-o zona de racord ce  traverseaza un pod din beton armat peste raul Chitcani, urmand apoi o zona de separare, considerata murdara, situata pe latura nordica a amplasamentului, pentru mijloacele auto ce aduc containere cu materie prima- deseuri din abator si pierderi naturale de cele ce transporta produsul finit, considerata zona curata situata pe latura sudica a amplasamentului.

Alinierea obligatorie s-a  realizat la limita de proprietate nordica- 6m si la 142,5m de drumul de exploatare De967 care face legatura dintre teren si satul Chiţcani.

Zona de amplasare a obiectivului fiind încadrata in zona arabila nu a fost prevazuta cu utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii, ceea ce a fost realizat prin proiectele intocmite şi puse in execuţie.

Obiectivul, în prezent este asigurat prin bransamente contorizate cu racordare la  retelele de utilitati din zona-energie electrica, gaze naturale, apa potabila din sursa proprie, telecomunicatii.

Pentru asigurarea epurarii apelor uzate rezultate din activitatea obiectivului, este prevăzut cu o statie de epurare care prin tratament mecanic, chimic si biologic  asigura incadrarea indicatorilor specifici in limitele NTPA 001/2002 cu descarcarea acestora in emisar-raul Chitcani.

Alimentarea cu apa se  realizeaza printr-un put forat, prevazut cu filtre si hidrofor, situat in partea nord-vestica a amplasamentului si un rezervor de stocare apa potabila cu V=200mc situat in vecinatatea halei monobloc.

Reteaua de canalizare realizata in incinta obiectivului  colecteaza apele uzate cu dirijare catre statia de epurare proprie.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin pante transversale si longitudinale, pante ce asigura preluarea rapida a acestora cu dirijare catre rigola colectoare cu trecere prin separatorul decantor si descarcare in raul Chitcani.

Energia electrica este asigurata din reteaua de alimentare cu energie electrica LEA 220KV din apropiere prin intermediul unui post de transformare.

In incinta sunt realizate alei pietonale, parcare auto,  pe fundatii din balast si beton.

Din punct de vedere al securitatii, zona este imprejmuita, prevazuta cu cabina poarta si punct control bariera.

## 2.14.RASPUNS DE URGENTA

Avand in vedere tehnologiile aplicate pentru tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase in cadrul Punctului de lucru Chiţcani, se pot concluziona urmatoarele:

-societatea are organizat un sistem de management privind reducerea consumurilor specifice de utilitati – energie, resurse naturale, precum si respectarea legislatiei in vigoare privind protectia mediului;

-activitatea este centralizata pe fluxurile tehnologice urmarindu-se consumurile specifice in vederea diminuarii riscului unui posibil impact asupra  mediului si populatiei;

-apele uzate tehnologice, menajere si pluviale  sunt colectate in sistem divizor  prin retele interne de canalizare cu dirijare spre Statia de epurare proprie şi descărcare in emisarul din apropiere,cursul de apa Chitcani.

-apele pluviale impurificate sunt preluate si dirijate catre un decantor-separator de produse petroliere, după care se unesc cu apele pluviale neimpurificate cu descărcare în emisar

-conform fluxurilor de tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase  rezulta ape uzate tehnologice de la instalaţia de dezodorizare şi de la igienizarea incintelor

Din analiza activităţii ce se desfăşoară pe amplasament nu rezultă poluari accidentale cu impact asupra factorilor de mediu-apa, aer, sol, societatea detine  planul de actiune in caz de dezastre si calamitati, pentru care a fost emisa Autorizatia de securitate la incendiu nr 1910430/07.10.2011 emis de ISU Vaslui.

# 3.0.ISTORICUL TERENULUI

Fabrica de făinuri proteice şi incineratorul ecologic are ca profil de activitate valorificarea deseurilor animaliere nepericuloase rezultate din procesul de abatorizare. Pierderile naturale ca urmare a transportului efectivului de pasari din ferme catre abator, precum si a celor fara risc sanitar, considerate ca deseuri animaliere nepericuloase vor fi preluate si transportate din abator in vederea incinerarii acestora in instalatia de incinerare ecologică.

Conform profilului de activitate principal, societatea SAFIR SRL  este o societate ce isi desfasoara activitatea in domeniul abatorizarii efectivului de pasari din fermele ce apartin SC SAGEM SRL cât şi de la diverşi crescători.

Ca urmare a cresterii competitivitatii produselor din carne de pasare procesate in abatorul propriu, aceasta conduce la reducerea cheltuielilor de abatorizare printr-o gestionare corespunzatoare a deseurilor de abator cu respectarea normelor comunitare.

Obiectivul realizat-Fabrica de faina proteica si incinerator foloseşte ca materie prima deseurile din abator, firma atingand un procent de valorificare superioara rezultat din procesul de abatorizare a pasarilor de curte  crescuti in fermele proprii si de la terti.

Deseurile din procesul de abatorizare- viscere, pene, sange, precum si subprodusele- capuri si gheare, piele, oase de la dezosat, grasime, sunt procesate in instalatia de producere faina proteica, instalaţie ce este realizată şi care produce  faina proteica si grasimi de origine animala valorificate ulterior prin diverse societăţi.

Pierderile naturale datorate transporturilor de pasari din ferme catre abator constituie deseuri animaliere nepericuloase ce sunt eliminate prin incinerare in cadrul instalatiei de incinerare  este amplasata in incinta  obiectivului din localitatea Chiţcani.

Deseul rezultat prin procesul de incinerare- cenusa, este considerat un deseu inert in conditiile incinerarii deseurilor animaliere fara risc major dpdv al naturii acestora, putand fi valorificat fie ca fertilizant pe terenuri sau eliminat împreună cu deşeurile menajere.

Prin realizarea  instalaţiei de producere a făinii proteice,  gazele fierbinti evacuate ca urmare a procesului de distrucţie termică constituie o sursa de producere agent termic- apa calda ce poate fi valorificata in cadrul obiectivului.

Printr-o gestionare corespunzatoare a deseurilor de abator şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare, aceasta a condus la creşterea competitivităţii  capacitǎţii de procesare a abatorului  prin îmbunǎtǎţirea performanţei generale ca urmare a reducerii cheltuielilor de abatorizare.

Prin procedeele utilizate de eliminare si valorificare a deseurilor, societatea s-a aliniat la standardele europene in ceea ce priveste protectia mediului si anume reducerea emisiilor de poluanti specifici in apa, aer, sol si gestionarea deseurilor.

# 4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI

## 4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE

Poluantii ce pot  afecta calitatea solului si subsolului din zona amplasamentului sunt constituiti din substantele poluante continute:

-emisiile atmosferice generate din procesele de tratare si eliminare deşeuri animaliere nepericuloase din cadrul instalaţiilor existente pe amplasament,

-apele uzate colectate, si dirijate catre statia de epurare locala,

-materiile prime constituite din deşeuri animaliere fără risc rezultate din procesul de abatorizare, transportate si depozitate necorespunzător în cadrul obiectivului,

-deseurile rezultate din activitate, depozitate necorespunzator .

Din analiza amplasamentului obiectivului rezulta ca circa 90% din suprafata totala ocupata, este construita si betonata activitatea defasurandu-se in proporţie de peste 80% în  incinta tehnologica inchisa.

Zonele cu posibil potential de poluare a solului si subsolului sunt:

-reteaua de canalizare interna si statia locala de epurare ape uzate tehnologice si menajere provenite din proces in conditiile exploatarii necorespunzatoare a acesteia sau prin aparitia unor fisuri in conductele de transport sau a bazinelor pot conduce la o poluare chimica si biologica a solului, subsolului si panzei freatice.

-colectarea si depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor ce constituie materia prima pentru instalatiile de producere faina proteica si incineratorul de deseuri de origine animala.

In acest sens deseurile provenite din abator sunt transportate in containere speciale cu mijloace auto proprii, descarcate in incinta halei tehnologice cu stocarea acestora pe durata limitata.

Containerele cu continut de deseuri ce au fost descarcate si mijloacele auto ce au asigurat transportul acestora  sunt igienizate cu dirijarea apelor uzate catre statia de epurare din cadrul obiectivului.

Pierderile naturale colectate din abator sunt transportate cu mijloace auto, in containere cu descarcare in incinta halei tehnologice, cu stocare pe durata limitata in vederea incinerarii acestora.

Produsele rezultate ca urmare a procesului de valorificare in instalatia de faina proteica sunt  ambalate fie in saci, fie in recipineti in cazul grasimilor lichide, şi depozitate in spatiu special amenajat cu livrare catre diversi beneficiari.

Cenusa rezultata de la incinerare este evacuata si colectata direct in saci cu depozitare temporara pe platforma betonata pana la amestecul acesteia cu namolul deshidratat. Amestecul realizat este utilizat ca ingrasamant pe terenurile agricole, constituind un deseu inert.

Namolul separat precum si suspensiile grosiere retinute din bazinele decantoare ale statiei de epurare proprie sunt vidanjate si transportate in vederea depozitarii pe platforma betonata din incinta  cu valorificare ca ingrasamant agricol in baza contractelor incheiate.

Namolul cu continut de substante petroliere colectat din separatorul decantor situat pe reţeaua de canalizare ape pluviale impurificate este stocat in recipienti metalici pe platforma betonata sub gestiune si evacuat prin societati abilitate in vederea incinerarii acestuia.

-platformele betonate pentru accesul auto sunt amenajate cu pante catre o rigola colectoare a apelor pluviale impurificate cu continut de produs petrolier si dirijarea acestora catre un separator-decantor de produs petrolier cu V=3,5mc,inainte de a se uni cu apele pluviale neimpurificate cu descărcare în emisar- cursul de apă Chiţcani, în aval de statia de epurare.

## 4.2.DESEURI

Din activitatea desfasurată in cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic pentru tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase de origine animală ce constituie materia primă pentru procesele de distrucţie termică şi chimică se estimeaza a rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri, prezentate în tabelul următor.

In ceea ce privesc deşeurile generate pe amplasamentul analizat ca urmare a proceselor tehnologice de tratare termică sau incinerare, acestea sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG856/2002,Legea 211/2011 cu evidentierea cantitatilor in registrele din dotarea societatii, in vederea efectuarii de raportari periodice catre autoritatile de mediu .

| Sursa generatoare | Tipul deseului generat | Cantitat anuala | Mod de depozitare si valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri valorificabile -Ambalare faina proteica in saci -Atelier mecanic -Lemn -Igienizare si intretinere statie epurare ape | - Deseuri de mase plastice Cod 20 01 39 Deseuri de hartie Cod 15 01 01 Deseu metalic Cod 17 04 05 Deseu lemnos Cod 15 01 03 - Namol din statia de epurare Cod 19 08 12 | 1,868t 0 27,337t 12,270t 90t* | Depozitare in vrac in incinta acoperita,in containere inscriptionate pe platforma betonata SC PRISCOM SRL Barlad,contract nr 729/2.09.2018 Depozitare in vrac neacoperit,valorificare prin SC ECO METALNEF SRL Iasi,contract nr. 20/04.09.2014 Depozitare in vrac neacoperit, valorificare in cadrul societatii Pe platforma de esorara din incinta ,valorificat ca ingrasamant agricol,in baza contractului cu SC MIRBAOIL SRL, Nr 634/03.04.2013 |
| Deseuri nevalorificabile -Igienizare separator produs petrolier -activitatea de intretinere -Incinerarea deseurilor de origine animala -Activitate administrativa | -Namol cu continut de produs petrolier Cod 19 08 99** Corpuri de iluminat DEEE Cod 20 01 36** -Cenusa Cod 10 01 17 -Deseuri menajere Cod 20 03 01, | 1,2t 40buc 0,340t 6t | Depozitat in containere inscriptionate pe platforma betonata Eliminat prin societati abilitate Depozitat in containere Protocol de colaborare cu Asociatia RECOLAMB Bucuresti Depozitate in containere pe platforma betonata si valorificata ca ingrasamant in amestec cu namolul SC GOSCOM SA Vaslui,act aditionar nr 1/2015 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare nr 686/2010 |

*Cantitatea de 90t namol reprezinta cantitatea generata din procesul de epurare a apelor la nivelul anului 2019

-Cenusa rezultata din procesul de incinerare colectata in saci etans, este amestecata cu namolul de la statia de epurare,depozitata temporar pe platforma betonata  si valorificate ca ingrasamant agricol,

-Namolul ingrosat de la bazinele statiei de epurare este vidanjat si transportat catre platforma de esorare din cadrul societatii  in vederea valorificarii acestuia ca fertilizant pe terenurile agricole.

-Namolul cu continut de substante extractibile este depozitat in container metalic pe platforma betonata si eliminat prin societati abilitate in vederea distrugerii.

Deseurile valorificabile generate din activitate-deseuri de ambalaje,deseuri metalice,deseuri lemnoase-sunt depozitate in spatii amenajate pana la eliminarea de pe amplasament in baza contractelor incheiate.

Deseurile nevalorificabile-DEEE-uri,namol cu urme de produs petrolier,sunt depozitate in spatii amenajate si eliminate prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Deseurile menajere sunt eliminate de pe amplasament prin operatorul de salubritate.

In cadrul societăţii, pentru prevenirea unor situaţii accidentale ce pot conduce la poluarea solului, subsolului si panzei freatice se vor lua măsuri in ceea ce priveste evacuarea controlată şi ritmică a tuturor deşeurilor rezultate din activitate.

## 4.3.DEPOZITE

In ceea ce privesc materiile prime utilizate, materialele auxiliare, deseurile valorificabile si nevalorificabile, obiectivul are amenajate spatii de depozitare si platforme betonate compartimentate pentru stocarea acestora :

●spaţiu pentru depozitarea temporară limitată a materiilor prime de tip A şi B, transportate în containere metalice din abator în vederea procesării pe linia de obţinere făinuri proteice este situat în incinta halei tehnologice la cota 0, pe o suprafata cu S=434,19mp şi la cota -4,00m, cu S=132,23mp unde  este amenajat un puţ de descărcare materie primă. Din acest puţ, materia primă este preluată şi dirijată pe fluxul tehnologic de prelucrare funcţie de natura acesteia- de tip A sau tip B.

●spaţiu pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală, fără risc, pierderi naturale, ce sunt transportate in containere cu staţionare limitată- 24h,  în incinta halei tehnologice, în acelaşi spaţiu unde se depozitează şi materiile prime pentru linia de făină proteică

●spaţiu pentru depozitare produs finit- făină proteică ambalata in saci sau vrac in containere şi grasimi depozitate în recipienţi metalici, situat la cota 0,00m, in suprafata de 288mp, in incinta halei tehnologice

●platformă betonată exterioară halei tehnologice cu S=150m, pentru depozitarea selectivă, temporară a deşeurilor rezultate din activitate- saci cu cenuşă, deşeuri din ambalaje, containere cu nămoluri de la staţia de epurare şi nămoluri cu conţinut de substanţe petroliere, deşeuri menajere

La cota 0,00m pe latura nord-estică, este amenajat un spatiu pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate în cadrul liniei de dezodorizare şi a statiei de epurare- treapta chimică.

In ceea ce privesc ambalajele din polietilenă- Big Bags 3600buc/an, utilizate la însăcuirea făinii proteice şi a cenuşii, în incinta spaţiului de depozitare produse finite este amenajat un compartiment pentru depozitarea acestora.

## 4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE

Factor de mediu apa

Sursele generatoare de ape uzate ca urmare a activitatii desfăsurate pe amplasament în cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic conduc la urmatoarele categorii de ape uzate :

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de solubilizare a gazelor dezodorizate in scruber cu un debit de 60-120l/h, ce conţin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr , sulfati, cloruri

-ape uzate tehnologice ce provin de la regenerarea coloanei de demineralizare, cu continut de clorura de sodiu si urme de masa cationica de la centrala termica cu un debit de 5mc/h (functionare discontinua)  cu continut de saruri de calciu si magneziu

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea ustensilelor, containerelor si a incintelor tehnologice ce contin suspensii, substante organice, grasimi, detergenti

-ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice;

-apele pluviale provenite de pe platforma betonata,colectata prin rigole impreuna cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite,colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane sunt trecute printr-un camin decantor cu capacitatea de 3,5 mc cu un debit total de 56,55 l/s si descarcate in raul Chitcani

Apele uzate rezultate de pe incinta sunt preluate prin retele interioare de canalizare în sistem divizor cu dirijare catre statia de epurare locala existenta in cadrul obiectivului.

Apele uzate tehnologice si cele menajere sunt dirijate prin retelele de canalizare interne catre bazinele de stocare si tratare amplasate in incinta halei de productie unde are loc o epurare mecanica si fizico-chimica.

In ceea ce priveşte treapta biologică, este prevăzut un bazin de tratare în exteriorul halei tehnologice spre latura nordică.

Statia de epurare ce deserveşte obiectivul se bazeaza pe o tehnologie de epurare tip Aminodan si Biokube, se conformeaza reglementarilor si normativelor CE.

Funcţie de natura apelor uzate tehnologice si menajere, ce sunt preluate si tratate in cadrul statiei de epurare proprie, sistemele aplicate se bazeaza pe un flux zilnic maxim si un grad de poluare mediu dupa cum urmeaza :

-capacitatea statiei de epurare- 4,5mc/h, 108mc/zi

-debit  maxim de ape uzate – 5mc/h, 80mc/zi

-CBO5 mediu la intrare in statie- 4900mg/l

-CCOCr mediu la intrare in statie- 9500mg/l

-azot mediu la intrare in statie- 900mg/l

-pH-6,5-8,5.

Parametrii tehnici ai statiei de epurare au fost imbunatatiti in scopul cresterii randamentului procesului de epurare prin realizarea si montarea urmatoarelor echipamente:

-cladire pentru amplasare utilaje cu S=72,71mp dotata cu: aerator,pompa pentru epurare biologica,echipament pentru rezervor de denitrificare,mixer,pompa de dozare,contor oxigen,echipament pentru rezervorul de aerare ,rack de distributie a aerului,separator de namol.

-bazin de aerare pe o suprafata de 150,60mp

-sistemul de separare este compus din rezervorul de separare cu un debit de 6,3mc/h ,cu dimensiunile 6,62x1,88x2,2m,prevazut cu un compartiment pentru namol.

-sistemul de razuire montat la partea de sus a bazinului

-sistemul de saturatie a aerului

-tratarea prin flotatie a aerului la p=6barri, prin intermediul pompei gaz-lichid ;debit recirculare 25mc/h

-pompa descarcare namol cu o capacitate de 1,1mc/h

-pompa de dozare polielectrolit

-rezervor polielectrolit cu V=2mc/h

Apa uzata ce provine din fabrica ajunge in bazinul de decantare. Din ultimul compartiment al statiei ,apa este preluata si introdusa in utilajle ce sunt amplasate in cladirea nou construita unde apa va fi din nou epurata si introdusa in bazinul de aerare. Din bazinul de aerare apele epurate sunt evacuate in cursul de apa Chitcani printr-o conducta PVC-KG cu Dn=200mm si L-220m.

Prin procesul de tratare mecanic, fizico-chimic si micro-biologic, apele rezultate in urma tratarii se vor incadra in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005, conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor:

-temperatura- 35°C

-pH=6,5-8,5

-materii in suspensii=60mg/l

-CBO5=25mg/l

-CCOCr=125mg/l

-NH4=3mg/l

-NO2=2mg/l

-NO3=37mg/l

-N total=15mg/l

-P total=2mg/l

-reziduu filtrat=2000mg/l

-sulfuri şi hidrogen sulfurat=0,5mg/l

-SET=20mg/l

-detergenţi sintetici=0,5mg/l

-cloruri=500mg/l.

Treapta mecanica consta in filtrarea solutiilor cu continut de suspensii prin intermediul unor site foarte fine unde se separa partea grosiera din apele uzate.

In vederea preluării apelor uzate si decantarii substantelor grosiere este prevăzut un bazin de pompare cu V=5mc.

Treapta fizico-chimica consta in tratarea apelor uzate filtrate cu substante chimice cu caracter acid si bazic in vederea corectiei pH-ului si a reducerii primare a concentratiilor de substante organice aducand concentratiile de poluanti la nivelul limitelor impuse prin NTPA 002/2002, HG352/2005.

Cele 2 trepte de tratare a apelor se realizeaza intr-un bazin betonat de egalizare cu V=200mc, cu 2 compartimente,amplasat in incinta halei tehnologice la cota -3,1m, respectiv la -2,0m dupa care apa uzata este pompata si dirijata catre bazinul de tratare biologica cu V=200mc, situat in exteriorul cladirii.

In treapta biologica, apa este aerata timp de 24h prin intermediul unor suflante, controlandu-se permanent nivelul concentratiei de oxigen din apa, pana ajunge la saturatie in vederea reducerii concentratiilor de substante organice.

Ca urmare a acestui procedeu se asigura reducerea incarcarilor in substante organice si a nitritilor, apa fiind apoi deversata in emisarul din vecinatate- paraul Chitcani.

Capacitatea de epurare a statiei este de 4,5mc/h, respectiv 108mc/zi cu incadrarea principalilor indicatori in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

Prin functionarea statiei de epurare, se asigura protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti incadrandu-se in standardele in vigoare.

Sistemul de functionare al statiei este automatizat, namolul activ cu compozitie biologica in microorganisme si cu activitate biologica asigura neutralizarea substantelor organice si a nitritilor.

Namolul rezultat este preluat cu vidanja proprie si transportat pe platforma de esorare din incinta fabricii.

Prin procedeul de epurare aplicat se asigura un consum chimic si electric scazut, procesul fiind complet controlabil, iar cantitatea de namol rezultata se reduce aproape la jumatate comparativ cu alte procese de flotatie si deshidratare utilizate.

Sistemul de filtrare inainte de intrare in statie, este un sistem automat, dupa care prin pompare apele sunt trecute la unitatea de concentrare-flotatie primara, prevazuta cu sistem automat de raclare si de control al emisiei de bule de aer.

Tratamentul chimic se realizeaza prin intermediul pompelor , aeratoare amplasate in bazinul de egalizare, ce conduce la un sistem de precipitare si floculare  controlat automat, de unde apele sunt apoi tratate cu reactivi chimici si mixate in vederea omogenizarii procesului in cadrul bazinului de omogenizare.

La finalul procesului de tratare cu reactivi chimici prin pompare, apele sunt trecute in treapta biologica, bazinul fiind prevazut cu elemente ale membranei aerate submersibile, suflante, difuzoare de aer incorporate in componentele membranei, pompe de recirculare a namolului pentru definitivarea procesului de denitrificare.

La finalul procesului, dupa analiza calitatii apelor epurate, acestea sunt evacuate catre cursul de apa, din vecinatate- raul Chitcani, iar namolul este preluat si transportat pe platforma din cadrul obiectivului .

Pentru zona de circulatie a mijloacelor auto, in cazul evacuarii apelor pluviale impurificate cu produs petrolier este prevăzut un separator-decantor de produs petrolier si retine suspensii pamantoase cu capacitatea de V=3,5mc. Apele meteorice epurate vor fi deversate in aval de statia de epurare in cursul de apa de suprafata- paraul Chitcani, împreună cu apele pluviale neimpurificate.

Colectarea apelor uzate de pe incinta se realizeaza in sistem divizor evacuarea realizindu-se in sistem divizor.

Avand in vedere ca apele epurate in statia locală sunt preluate prin retele de canalizare cu descarcare in cursul de apa Chitcani, calitatea acestora  se incadreaza in VLE conform NTPA 001/2002, HG352/2005 . Societatea monitorizeaza calitatea apelor evacuate in emisar prin efectuarea de analize periodice.

Debitul maxim de ape uzate epurate evacuate din statia de epurare  este de 108mc/zi, respectiv 4,5mc/h.

Buletin nr.PI1900536/20.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala  Q=108mc/zi

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 43 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,90 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,01 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 36 | 500 |
| 11 | Azotati | 7,87 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,375 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,21 | 2 |
| 14 | Fenoli | - | - |

Buletin nr. PI1903191 /29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala  Q=108mc/zi

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,0unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 13 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 83 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | 0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,010 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 7,02 | 500 |
| 11 | Azotati | 2,27 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,01 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,25 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1905419/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala  Q=108mc/zi

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 28 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | 8,19 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 5,62 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,07 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1906757/29.11.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala  Q=108mc/zi

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 11 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 72 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 17,5 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,90 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

In cazul apelor uzate epurate tehnologice si menajere concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

Societatea monitorizeaza periodic calitatea apelor pluviale descarcate in emisar,indicatorii analizati pH,reziduu filtrabil,substante organice,produs petrolier,incadrandu-se in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002 HG 352/2005.

Buletin nr. PI1900538/18.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 149 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | <10 | 35 |

Buletin nr. PI1903192/29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,6 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 34 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 11 | 35 |

Buletin nr. PI1905420/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,3 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,35 | 5 |
| 3 | CCOCr | 43,2 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 39 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 10 | 35 |

In cazul apelor pluviale preepurate concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

Factor de mediu aer

Ca urmare a procesării termice in vederea eliminării deşeurilor de origine animala nepericuloase provenite din procesul de abatorizare al SC SAFIR SRL Văleni, instalaţiile din cadrul Fabricii de făinuri proteice şi a incineratorului ecologic din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, sursele generatoare de noxe în atmosferă sunt:

Emisii dirijate-surse fixe

-emisii de la instalatia de dezodorizare aer aferenta liniei de producere faina proteica dupa trecerea prin instalatia de tratare (scrubere) cu continut de vapori de apa si urme de compusi organici volatili, acizi grasi, H2S, NH3 si amine

-gazele arse provenite de la centrala termica pentru prepararea aburului si a apei calde ce contin CO, NOx,SO2,pulberi in suspensie ;

-emisii –gaze arse provenite de la incinerator ce contin CO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, substante organice, metale grele- Hg, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, si compusii acestora, pulberi, dioxine si furani, carbon organic total

Emisii fugitive

-emisii fugitive de la bazinele statiei de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere si de la platforma de depozitare ce contin amoniac si VOC nemetanic.

-circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

Surse stationare- emisii dirijate

-instalatia de producere a fainii proteice -poluantii rezultati ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri si trecuti prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizează substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m, Dn=0,5m.

In ceea ce  priveste mirosul provenit de la instalatia de producere a fainii proteice, in vederea reducerii disconfortului, acesta este indepartat prin dotarea obiectivului cu instalatii de dezodorizare. Gazele tratate in scruber ce contin solutii de NaOCl si NaOH sunt apoi evacuate prin intermediul unui cos de dispersie cu incadrarea concentratiilor substantelor poluante in limitele ORD 462/93.

Concentratiile valorilor limite admise:

-NH3-30mg/Nmc,respectiv 0,9kg/h

-H2S-5mg/Nmc, respectiv 0,15kg/h

-VOC exprimat in COT 100mgC/Nmc.

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre  instalatia de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare iar partea necondensabila este racita si tratata cu solutii de hidroxid de sodiu si hipoclorit 12% in vederea oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute.

Societatea monitorizeaza concentratiile poluantilor specifici evacuati din instatalia de dezodorizare a aerului cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu.

Buletin nr. PI1901729/30.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-COV | 10 | 100 mgC/Nmc |
| 4 | - | - |  |

Buletin nr. PI1904735/17.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-COV | 8,34 | 100 mgC/Nmc |

Din analizele efectuate rezulta ca instalatia de dezodorizare a aerului de la faza de producere faina proteica,functioneaza la paramatrii proiectati,indicatorii analizati incadrandu-se in valorile limite de emisie.

Prin dotarea instalatiei cu coloana de dezodorizarea aceasta conduce la diminuarea disconfortului habitatului din zona creat de mirosuri generate ca urmare a procesului tehnologic.

-centrala termica pentru producerea aburului tehnologic si a apei calde  este dotată cu 2 cazane ecologice ce functioneaza pe gaz metan.

Pentru evacuarea gazelor arse provenite din utilizarea gazului metan drept combustibil, cazanele sunt prevazute cu cate un cos de dispersie H=10,5m, Dn 400mm cu tiraj fortat cu un Daer=12000 Nmc/h.

In cazul sursei fixe- emisiile de gaze arse prin intermediul cosurilor de dispersie,concentratiile poluantilor generati sunt analizati periodic cu incadrare in limitele ORD 462/93 fiind prezentate in tabelul de mai jos :

Buletin de analiza nr.PI1904734 /02.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 9 94 2,58 | 15 108 1198 30,96 | 100 35 350 5 |

Buletin de analiza nr.PI1901727 /11.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 6 82,7 2,54 | 15 72 992,4 30,48 | 100 35 350 5 |

-procesul de incinerare deseuri de origine animala - incineratorul de mica capacitate nu este prevazut cu instalatii de monitorizare si detectare a emisiilor ci numai cu afisaj al temperaturii din cele 2 camere de lucru.

In cazul incineratorului , acesta va fi prevazut cu doua camere de ardere cu temperatura maxima de 850(C, ce va trebui urmarita permanent si cu un cos de dispersie ce asigura reducerea concentratiei poluantilor emisi. Trecerea gazelor arse din prima camera de incinerare prin camera a doua de ardere, la temperatura de 850°C conduce la o reducere a concentratiei poluantilor evacuati cu incadrarea acestora in limitele normativelor in vigoare privind cele mai bune tehnici disponibile.

Avand in vedere ca incineratorul nu este prevazut cu sistem automat de monitorizare a temperaturii si nici a calitatii emisiilor generate, s-a impus stabilirea unui program de urmarire a valorilor temperaturilor din cele 2 camere de ardere, ce asigura incadrarea poluantilor evacuati in limitele admise.

Emisiile poluatilor evacuati in aer prin intermediul cosului de dispersie, ca urmare a incinerarii deseurilor vor trebui sa se incadreze in valorile limita de emisie ale poluantilor, corespunzator legislatiei in vigoare stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, astfel:

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa /masurata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator | pulberi | Cos de evacuare H=7m Dn=500mm | 30/6,59 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 5,77/20 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 52,7/100 | mg/Nm3 |

In vederea stabilirii nivelului de poluare a atmosferei datorita  functionarii incineratorului se efectueaza masuratori privind emisiile atmosferice, frecventa de monitorizare fiind stabilita prin Autorizatia Integrata de Mediu.Emisiile masurate nu depasesc valorile limita prevazute.

Surse mobile

Circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza gaze arse ce contin CO, CO2 si NOx.

Traficul auto în incinta obiectivului analizat este redus, debitele masice evacuate prin gazele de espament sunt estimate in tabelul următor:

| Denumirea sursei | Poluanti si debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO | CO2 | Nox |
| -gaze de esapament de la mijloacele auto ce functioneaza pe motorina (4,2 l/zi) | 46,2 | 1302 | 105 |

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa in vecinatatea unui curs de apa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Surse stationare nedirijate

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Statia de epurare ,platforma de esorare dejectii emisii de joasa inaltime, volum de apa epurata 4,5mc/h | NH3 VOC H2S | 0,2 4,0 0,2 |

Emisiile atmosferice provenite din activitatea obiectivului in cazul surselor fixe dirijate se incadreaza pentru gazele arse rezultate de la centrala termica in limitele ORD 462/93, iar pentru gazele arse de la incineratorul ecologic, acestea se  situeaza in limitele admise conform celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea reglementarilor impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele CMA admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 80% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti emisi in atmosfera. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

In ceea ce priveste calitatea atmosferei in zona in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2 se vor incadra in limitele impuse de ORD 592/2002 a valorilor de prag cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de Legea 104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Valorile concentratiilor de poluanti mai sus mentionati  vor trebui sa se incadreze in limita normala la data punerii in functiune a investitiei.

In acest sens utilajele prevazute in dotarea noii investitii vor fi utilaje performante in ceea ce priveste protectia calitatii aerului fiind dotate cu echipamente de depoluare ce vor conduce la incadrarea poluantilor in limitele impuse prin normativele UE.

Factorul de mediu sol

În ceea ce priveşte sistemul de organizare a incintei aferente Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic amplasate în extravilanul localităţii Chiţcani, com Costeşti, s-a urmarit diminuarea surselor posibile potentiale de poluare a solului, subsolului si panzei freatice din zonă.

În acest sens prin realizarea halei tehnologice, cca 80% din volumul activităţii se desfăşoara in incinta acesteia, pardoselile fiind betonate, prevăzute cu pante şi sifoane de preluare a apelor uzate provenite de la igienizări cu dirijarea acestora catre statia de epurare locala.

Incineratorul ecologic este amplasat pe platformă betonata in exteriorul halei tehnologice, procesul nefiind generator de ape uzate.

Zonele circulabile din incinta obiectivului sunt betonate fiind stabilite zone curate şi zone murdare pentru circulaţia auto.

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul obiectivului a fost prevăzuta o platforma betonata cu S=150mp, în care deşeurile rezultate sunt depozitate selectiv pe o durata limitată până la valorificare/eliminare prin societăţi abilitate.

In conditiile functionarii Fabricii de fainuri proteice si incinerator ecologic, prin masurile impuse ce au fost realizate cat si prin modul de organizare a activitatii desfasurate, sursele de poluare a solului si subsolului au fost diminuate conducând la un impact negativ,nesemnificativ prin urmatoarele masuri:

- pardoselile din incinta halei tehnologice sunt betonate si realizate continui cu usoare pante în vederea preluării rapide a apelor uzate tehnologice cu dirijare către statia de epurare locala;

- amenajarea corespunzatoare a platformei de esorare namol provenit din statia de epurare consta din betonarea acesteia,  conducand la diminuarea impactului asupra calitatii solului, subsolului si panzei freatice;

- namolul de la statia de epurare este preluat si depozitat pe platforma amenajata in vederea mineralizarii si biosterilizarii, fiind utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole;

- în zona platformei de depozitare namol, sunt amenajate 2 foraje hidrologice de observaţie F1 si F2, amonte si aval  in vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran.

- Calitatea panzei freatice este monitorizata si din zona statiei de epurare locala prin amenajarea a doua foraje ,in zona bazinului treptei biologice.

Frecventa analizelor ce urmeaza a fi efectuate vor fi stabilite prin Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia integrata de mediu;

- pierderile naturale ce urmeaza a fi incinerate pe amplasament sunt colectate in saci din polietilena,  depozitate pe o perioada limitata in lazi frigorifice in spatiu amenajat in vecinatatea incineratorului, pana la eliminarea prin incinerare;

- spatii de colectare si depozitare selectiva a deseurilor valorificabile/nevalorificabile amenajate corespunzator cu respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 , L 211/2011;

- respectarea paramentrelor de exploatare a statiei de epurare mecano biologica ce deserveste Fabrica de fainuri proteice

- verificarea starii tehnice a hidroizolatiilor bazinelor, a statiei de epurare,a retelelor de canalizare a apei uzate cu efectuarea remedierilor in cazul aparitiei unor defectiuni ;

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F1 si F2 din vecinatate platformei de depozitare namol, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F1 | F2 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 19 mgO2/L | 10 mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,0798 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,63 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 317 | 358 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 627 | 656 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F3 si F4 din vecinatatea bazinului de la treapata biologica a statie de epurare, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F3 | F4 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 10 mgO2/L | 10mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,067 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,51 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 315 | 357 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 569 | 659 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

Legea 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile modificata cu Legea 311/2004 prezinta urmatoarele limite superioare pentru indicatorii analizati:

-NH4=0,5 mg/l

-Azotati=50 mg/l

-Conductivitate= 2.500 µ/S/cm

-Ph= 6,5-9,5 U Ph

Din analizele efectuate privind calitatea acviferului subteran rezulta ca indicatorii analizati se incadreaza in valorile limita.

## 4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI

Prin natura procesului  rezulta ape uzate tehnologice şi menajere ce sunt dirijate prin reţele interne de canalizare în sistem divizor catre statia de epurare locala  inainte de a fi deversate in cursul de apa din vecinatate.

Apele meteorice impurificate sunt trecute printr-un separator decantor de substante extractibile cu V=3,5mc după care se unesc cu apele meteorice neimpurificate cu dirijare catre cursul de apă din vecinatate in aval de statia de epurare.

Reteaua de canalizare ce transporta apele uzate tehnologice si menajere de la hala tehnologică la statia de epurare, este o conductă din PVC cu Dn=200mm şi lungimea de 140m.

Apele uzate menajere şi tehnologice epurate sunt dirijate printr-o conductă din PVC cu Dn=200mm si lungimea de 220m catre cursul de apă Chitcani afluent al raului Barlad cu incadrarea  concentratiilor principalilor poluanti in limitele impuse prin NTPA 001/2002, HG352/2005.

In ceea ce privesc namolurile provenite de la curatirea bazinelor aferente statiei de epurare locala, acestea sunt colectate si depozitate pe platforma betonata amenajata corespunzator pe o perioada limitata pana la eliminarea si utilizarea  ca fertilizant pe terenurile agricole.

Nămolurile cu conţinut de produs petrolier de la curăţirea separatorului decantor sunt depozitate temporar in recipienti pe platforma betonata, sub gestiune cu eliminare prin societati abilitate in acest sens.

## 4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE

Conform planului de amplasament (anexele1, 2,) zona de depozitare deseuri generate din activitatea desfăşurata pe amplasament constă dintr-o platformă betonată exterioară halei tehnologice,amenajata cu S=150m, pentru depozitarea temporară,in vederea deshidratarii a namolului provenit de la bazinele statiei de epurare si de la separatorul de produs petrolier.

Deseurile generate din activiate sunt colectate selectiv si depozitate ,functie de natura acestora,pe platforma betonata amenajata din vecinatatea incineratorului:

-cenusa stocata in containere metalice

-amestec de cenusa cu namol,depozitat in saci in vederea valorificarii acestuia ca ingrasamant agricol,

-deseurile de ambalaje-materiale plastice ,hartie,carton,sunt depozitate in spatiu amenajat.

Excesul de namol deshidratat provenit de la statia de epurare si depozitat pe platforma amenajata este amestecat cu cenusa provenita de la arderea deseurilor animaliere nepericuloase,amestecul fiind utilizat la fertizarea terenurilor agricole. Societatea monitorizeaza calitatea amestecului de namol si cenusa prin analize periodice: cadmiu,crom,cupru,nichel,plumb,potasiu si zinc; umiditate,pH, azot total,fosfor total,mercur,carbon organic total,hidrocarburi aromatice policiclice,PCB-uri.

Raport de incercare nr. PI1902179/23.05.2019

|  | Parametru | Concentratia mg/kg Su | LOR | ORD 344/2004 mg/kg Su limita superioara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadmiu | 0,0796 | 0,033 | 10 |
| 2 | Crom | 152 | 0,167 | 500 |
| 3 | Cupru | 251 | 0,167 | 500 |
| 4 | Nichel | 40,8 | 0,167 | 100 |
| 5 | Plumb | 7,72 | 0,667 | 300 |
| 6 | Potasiu | 950 | 6,67 | - |
| 7 | Zinc | 502 | 0,333 | 2000 |
| 8 | Umiditate | 72,7% | 0,10 | - |
| 9 | pH | 7,23 | 2 | 8,5 |
| 10 | Azot total | 0,00584% | 0,00080 | - |
| 11 | Fosfor total | 12600 | 0,10 | - |
| 12 | Carbon organic total | 36,3% | 0,10 | - |
| 13 | Mercur | 0,025 | 0,001 | 5 |
| 14 | Hidrocarburi aromatice policiclice | <0,160 | 0,16 | 5 |
| 15 | PCB-uri-total | <0,021 | 0,021 | 0,8 |

Raport de incercare nr. PI1906765/05.12.2019

| Nr.crt | Parametru | Concentratia mg/kg Su | LOR | ORD 344/2004 mg/kg Su limita superioara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadmiu | <0,033 | 0,033 | 10 |
| 2 | Crom | 1,16 | 0,167 | 500 |
| 3 | Cupru | 212 | 0,167 | 500 |
| 4 | Nichel | 0,26 | 0,167 | 100 |
| 5 | Plumb | <0,667 | 0,667 | 300 |
| 6 | Potasiu | 450 | 6,67 | - |
| 7 | Zinc | 293 | 0,333 | 2000 |
| 8 | Umiditate | 70% | 0,10 | - |
| 9 | pH | 7,15 | 2 | 8,5 |
| 10 | Azot total | 0,374% | 0,00080 | - |
| 11 | Fosfor total | 7680 | 0,10 | - |
| 12 | Carbon organic total | 38,7% | 0,10 | - |
| 13 | Mercur | 0,02 | 0,001 | 5 |
| 14 | Hidrocarburi aromatice policiclice | 0,683 | 0,16 | 5 |
| 15 | PCB-uri-total | <0,021 | 0,021 | 0,8 |

## 4.7.SISTEME DE CURGERE-SISTEME DE CANALIZARE

Apele uzate tehnologice şi menajere, provenite din activitatea desfăşurata pe amplasament sunt colectate prin retele de canalizare, realizate in sistem divizor si dirijate catre bazinele aferente statiei de epurare locală.

Retelele de canalizare  ape uzate menajere si tehnologice constau din conducte PVC cu Dn=200mm şi L=140m, cu dirijare catre bazinul de decantare, în vederea preluarii apelor uzate si a decantarii suspensiilor grosiere.

Apele decantate sunt dirijate prin pompare catre bazinul de egalizare cu V=200mc, cu 2 compartimente, situat in incinta halei tehnologice, subteran la cota -3,1m, respectiv -2,0m. În acest bazin are loc tratarea fizico-chimică ce consta in corecţia pH-ului si a reducerii primare a concentratiei de substante organice prin tratare cu reactivi chimici cu caracter acid si bazic, aducand concentratiile de poluanti la nivelul limitelor impuse prin NTPA 002/2002, HG352/2005.

Apele tratate si omogenizate sunt dirijate prin pompare catre bazinul de tratare biologică situat in exteriorul halei, compartimentat in 4 secţiuni, cu Vt=200mc.

În cadrul acestui bazin, ca urmare a dotărilor ce constau in elemente ale membranei aerate submersibile Biokube, suflante, difuzoare de aer incorporate in componentele membranei, pompe de recirculare a nămolului, apa este aerata timp de 24h.

Sistemul de funcţionare al statiei este automatizat, namolul activ cu compoziţie biologică în microorganisme si cu activitate biologica asigura neutralizarea substantelor organice si a nitritilor.

La finalul procesului apele epurate sunt evacuate printr-o conducta de PVC Dn=200mm, cu L=220m, cu descarcare in emisar.

Apele pluviale impurificate, cu trecere prealabila prin decantorul separator cu V=3,5mc, cat si apele meteorice neimpurificate sunt dirijate prin rigole si pante catre rigola colectoare ce se descarca in raul Chiţcani, în aval de statia de epurare.

## 4.8.ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE

Prin specificul activitatii, substantele chimice utilizate- soluţii de hidroxid de sodiu, acid sulfuric, hipoclorit de sodiu sunt depozitate intr-un spatiu amenajat sub gestiune, in incinta halei tehnologice,fara legatura cu reteaua de canalizare.

## 4.9.ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA

Amplasamentul pe care s-a realizat obiectivul –Fabrica de făinuri proteice si incinerator ecologic, situat in extravilanul localitatii Chitcani, com Costeşti a avut ca destinatie anterioara teren arabil.

La data preluarii suprafetei de teren nu existau constructii pe amplasament, suprafata de 8172,65mp fiind scoasa din circuitul agricol.

Obiectivul se invecineaza cu terenuri agricole, acestea nu se  constitue in  surse de impurificare a solului si subsolului.

# 5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR

Fabrica de făinuri proteice şi incinerator ecologic ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui- Punct de lucru Chitcani, com Costeşti, îsi desfasoara activitatea în extravilanul localităţii pe o suprafata de teren , proprietate a societatii ce a avut ca destinatie anterioara teren arabil.

Pe suprafata de teren pe care s-a amenajat noul obiectiv, este construita o hala tehnologica in care au fost amplasate utilajele aferente liniilor de prelucrare materii prime tip A si tip B, deşeuri animaliere provenite din procesul de abatorizare, fără risc sanitar şi bazinul de omogenizare si aerare al statiei de epurare locală.

În exteriorul halei tehnologice pe platforme betonate au fost amplasate:incineratorul ecologic, bazinul betonat, subteran, acoperit, cu V=200mc, aferent treptei biologice din cadrul statiei de epurare, platforma betonata pentru depozitare deşeuri generate din activitate, căile de acces circulabile.

Pe latura nord-vestică a amplasamentului se află situat bazinul de stocare apă potabilă cu V=200mc şi statia de pompare aferentă.

Pentru accesul mijloacelor auto in incinta, pe latura estică a fost amenajat podul de beton armat peste raul Chiţcani cu Sc=138mp, inclusiv zona de igienizare mijloace auto şi cantarul bascula.

Tot pe latura estică, la intrare în obiectiv, a fost amplasată cabina poarta şi postul de transformare.

Pentru mentinerea echilibrului ecologic a ecosistemului in zona se impune:

-respectarea regimului tehnologic de exploatare a instalatiilor astfel incat consumurile specifice de utilitati – apă, energie electrică, apă uzata sa se incadreze in limitele minime prevăzute

-intretinerea corespunzătoare a gurii de evacuare a apei epurate in emisar pentru a nu se produce eroziuni ale malului

-verificarea si igienizarea tronsoanelor de pe reteaua de canalizare interna de evacuare a apelor uzate tehnologice si menajere, conform unui program stabilit ;

-stabilirea unui program de curăţire a  namolului din  rigolele de colectare a apelor meteorice si depozitarea în recipienţi în vederea transportului la platforma de esorare din incinta;

-curăţirea  namolului din  bazinele aferente statiei de epurare cu depozitarea temporara în recipienţi şi transportul la platforma de esorare aferenta obiectivului;

-respectarea programelor stabilite si a circuitului privind gestionarea deseurilor valorificabile si nevalorificabile;

-gestionarea selectiva a deseurilor generate din activitate de la producere pina la valorificare/eliminare.

-monitorizarea factorului de mediu aer, apă uzată,apa din panza freatica conform programului stabilit prin autorizatia de mediu

-luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

-pe durata de exploatare a obiectivului se va intretine in mod corespunzător albia raului Chitcani in vederea asigurari scurgerii normale a apelor în zona de influenţă a podului.

Ca urmare a analizei obiectivului privind profilul de activitate, acesta este supus procedurii de autorizare integrata in vederea prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii.

Din analizele efectuate valorile concentratiilor de poluanti emisi in mediu se situeaza sub VLE conform normativelor in vigoare ceea ce va conduce la debite masice reduse de poluanti cu un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii factorilor de mediu.

Ariile de raspandire a poluantilor emisi nu vor afecta flora si fauna din vecinatatea amplasamentului analizat ca urmare a dotarilor si echipamentelor aferente obiectivului, cat si prin respectarea tehnologiei aplicate, impactul prognozat fiind diminuat prin respectarea masurilor impuse.

Din analiza amplasamentului obiectivului, se poate concluziona ca

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

In perioada de functionare a obiectivului se respecta normele tehnologice si legislaţia de mediu în vigoare, ceea ce conduce la concluzia ca factorii de mediu din vecinatate, vor fi afectaţi negativ nesemnificativ.

Ca urmare a analizei obiectivului privind profilul de activitate, la data intocmirii prezentei documentatii, Autorizatia integrata de Mediu nr. 2/2010,revizia 1/29.11.2011 emisa de ARPM Bacau, depaseste  termenul termenul de valabilitate ceea ce impune revizuirea acesteia.

Din analiza amplasamentului obiectivului se poate concluziona ca Fabrica de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală din cadrul SC SAFIR SRL Vaslui se incadreaza in cerintele impuse de legislatia actuala prin implementarea noilor tehnologii de tratare şi eliminare a dşeurilor nepericuloase conform recomandarilor celor mai bune tehnici.