MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU CONFORM LEGEA 292/2018

PENTRU INVESTITIA

EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE ,AMPLASARE CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,STATIE DE EPURARE FIZICO-CHIMICA,STATIE DE TRATARE BIOLOGICA A AERULUI,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE

LOCALITATEA CHITCANI,COMUNA COSTESTI

JUDETUL VASLUI

BENEFICIAR: SC SAFIR SRL ,VASLUI

JUD VASLUI

2020

COLECTIV ELABORARE:

SC REDICOM ECO SRL – inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 385 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. RODICA ONOFREI

SC ECO SOL 21 SRL - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 386 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. IONICA GRIGORAS

IASI 2020

-CUPRINS-

	Ordonanța de urgență nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale	8

I.DENUMIREA PROIECTULUI	9

II.TITULAR	9

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	10

III.1. Rezumatul proiectului.	10

III.2. Justificarea necesităţii proiectului.	15

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului	16

III.4.  Caractericticile ale proiectului,Formele fizice ale proiectului	16

III. 5. Elemente  specifice caracteristice proiectului	19

5.1.Profilul şi capacităţile de producţie	19

5.2.Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	20

5.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	44

5.6.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	45

5.7. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare	46

5.8.Metode folosite in constructii	46

5.9.Planul de execuţie- construcţie, punere în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	47

5.10.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	47

5.11.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	47

5.12.Activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	48

5.13.Autorizaţii cerute de către proiect	49

6.2.Hărţi privind amplasamentul, caracteristici fizice ale mediului naturale si artificiale	51

6.3 .Folosinţe actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	52

IV SURSELE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	58

IV.1. Protectia calitatii apelor	58

IV.1.1.Sursele de poluanti	58

IV.1.2.Statii si instalatii de preepurare	59

IV.2.Protectia aerului	67

IV.2.1.Sursele de poluanti pentru aer, poluanţi	67

Poluant	71

IV.2.2.Instalatii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	74

IV.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	76

IV.4.Protectia impotriva radiatiilor	77

IV.5. Protectia solului si a subsolului	77

IV.6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	81

IV.7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	82

IV.8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	83

IV.9.Gospodarirea substantelor  şi preparatelor chimice periculoase	86

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	88

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	88

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	89

VII.1.Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier	89

VII.2.Localizarea organizării de şantier	90

VII.3.Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	90

VII.4.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	90

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMNETULUI LA FINALIZAREA  INVESTIŢIEI ÎN CAZ DE ACCIDENTE, SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII	91

VIII.1.Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului	91

VIII.2.Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns la poluari accidentale	91

VIII.3.Aspecte referitoare la închidere/dezafectarea/demolarea instalaţiei	92

VIII.4.Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	95

IX.Anexe- piese desenate	95

LEGISLATIE

La elaborarea documentatiei s-au avut în vedere urmatoarele acte normative:

- Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

# Ordonanța de urgență nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor in conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr.119/2001  privind lista deşeurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC 67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje;

- H.G.R. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G.R. nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE.

- Ordinul 756/1997, actualizata in 2016 -reglementare privind evaluarea poluării mediului precum şi alte documente de reglementare a activităţilor privind protecţia mediului.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- ● Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei;

- ● Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Actualizata cu

Hotărârea Guvernului nr. 336/2015 si Hotărârea Guvernului nr. 806/2016.

- ● SR 12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate;

- ● SR 10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot, din mediul ambiant

- ● Ordinul 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole.

- Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

# I.DENUMIREA PROIECTULUI

Investitia EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE, Localitatea Chitcani, comuna Costesti, JUDETUL VASLUI.

# II.TITULAR

Titularul proiectului este societatea comerciala SC SAFIR SRL, societate cu capital privat, inregistrata la Registrul Comertului Vaslui sub nr.J37/513/1991, CUI RO822044/30.11.1992, avand sediul social in Municipiul Vaslui Str. Podul Inalt nr 2,corp cladire C1,et 1, judetul Vaslui, si este reprezentata prin dnl Ghiorghi Safir, în calitate de administrator, tel:0235/361562,

e-mail:safirghiorghi@safir.ro

# III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## III.1. Rezumatul proiectului.

La data întocmirii prezentei documentatii, societatea intentioneaza extinderea activitatii din cadrul Fabricii de fainuri proteice,situata in localitatea Chitcani, comuna Costesti,judetul Vaslui.

Ansamblu propus va fi amenajat conform proiectului realizat constand din constructii ce vor deservi functionalul extinderii Fabricii de fainuri proteice.

Ca urmare a extinderii , capacitatea de productie a obiectivului analizat creste de la 90,72 la 240t/zi. Deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica si grasimi.

Prin extinderea capacitatii de productie,obiectivul va fi dotat cu urmatoarele linii de procesare:

-linie de prelucrat viscere categoria A- linie noua

-linie de procesat viscere categoria B-linie noua

-linie de procesare pene –linie existenta

-linie de procesare sange- linie existenta

Activitatea principala a societatii conform Certificatului de inregistrare la Registrul Comerţului  este COD CAEN 1012- prelucrarea si conservarea carnii de pasare, societatea desfasurind activitate de abatorizare a păsărilor de carne în cadrul Abatorului situat in Vaslui, str Podu Inalt, nr.6.

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 292/2018- Anexa nr.1, art. 10, ,instalatii cu o capacitate de prelucrare mai mare de 100t/zi,pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimica astfel cum sunt definite in anexa nr.2 la Legea 211/2011 republicata si modificata cu completarile ulterioare.

In cadrul Punctului de lucru situat in localitatea Chitcani, com Costesti, activitatatile  ce se desfăşoară conform Certificatului constatator nr 3201/26.02.2020 sunt:

-colectarea deseurilor nepericuloase -cod CAEN 3811

-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase de origine animala provenite din abatorizare, fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare-cod CAEN 3821

-colectarea si epurarea apelor uzate –cod CAEN 3700.

-transport rutier de marfuri cod CAEN 4941.

-depozitari cod CAEN 5210

-manipulari cod CAEN 5224

-activitati de ambalare cod CAEN 8292

Fabrica de fainuri proteice si incinerator deseuri de origine animala preia deseurile de origine animala nepericuloase fără risc provenite din procesul de abatorizare din cadrul abatorului ce aparţine societăţii, fiind prelucrate pe 4 linii tehnologice in vederea obtinerii fainii proteice si a grasimilor.

Deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica, cu o capacitate de prelucrare zilnica de 240t. Materiile prime sunt prelucrarte pe 4 linii functie de natura acestora:

●materie prima categoria A -carne usoara, (intestine,confiscari ambalate,),grasime,piele cu o capacitate de prelucrare zilnica de 100t/zi.

●materie prima categoria B- capete,oase tocate,gheare,MDM ,cu o capacitate de prelucrare de 30t/zi.

●materie prima de categoria C –pene saturate cu apa,cu o capacitate de prelucrarea de 70 t/zi.

●materie prima de categoria D –sange cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce se desfasoara in cadrul obiectivului, este un proces complet automatizat, realizat pe cele 4 linii de prelucrare   corespunzator materiei prime tip A,tip B,tip C si tip D.

Din procesarea materiei prime tip A si B rezulta o cantitate de   cca. 40t/zi –faina proteica si o cantitate de grasimi de 12 t/zi .

Din procesarea materiei prime de pe linia C pene saturate cu apa,rezulta ca produs finit 20t/zi faina proteica.

Din procesarea materiei prime de pe linia D sange ,rezulta ca produs finit 4t/zi faina proteica.

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor de origine animala fara risc, obiectivul este dotat cu un incinerator a carui capacitate de prelucrare este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Instalatia de incinerare -incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, functioneaza conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE- Capitolele I, II, VI, VII din anexa IV privind instalatiile ce ard deseuri de origine animala cu risc minor.Activitatea obiectivului de investitii ce urmeaza a se realiza se incadreaza in domeniul tratarii deşeurilor  de origine animala nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 cu modificarile ulterioare,respectiv Regulamentul 523/2008  al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Prin realizarea PUZ-ului s-a propuns studierea posibilitatilor de extinderea a activitatii ceea ce a condus la schimbarea categoriei de folosinta a terenului ,din teren arabil in teren curti-constructii cu o suprafata de 9 087mp,din care suprafata construita 4343,3mp ,platforme si alei betonate 3767mp si suprafata libera de constructii 976,7mp.

Societatea comerciala SAFIR SRL Vaslui este o societate cu capital integral privat, ce apartine grupului de actionari, persoane fizice, terenul si constructiile aferente obiectivului analizat fiind proprietate a societatii conform certificatelor de vanzare cumparare mentionate in extrasul de carte funciara.

Extrasul de carte funciara  cu nr 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60927mp este constituita din teren curti constructii in suprafata de 9087mp,diferenta de 51840mp fiind teren arabil situat in intravilanul localitatii.

Obiectivul analizat consta din amenajarea unei instalatii pentru producerea de faina proteica ca urmare a valorificarii deseurilor provenite din procesul de abatorizare pasari, precum si a unei instalatii de incinerare deseuri de origine animala nepericuloase ce constituie pierderi naturale ca urmare a operatiei de transport a pasarilor de la ferme catre abatorul ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in intravilanul localitatii Chitcani invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta,avand urmatoarele vecinatati:

-nord : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-sud : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-est :Drum de exploatare-acces-Paraul Chitcani 15m

-vest :Drum de exploatare.

Prin documentatia PUZ-ului a extinderii, s-a urmari: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului- POT propus 7,34%,CUT propus 0,08 mp adc/mp max

Din analiza documentatiei privind  amplasamentul s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat, coordonatele geografice ce stabilesc amplasamentul fiind prezentate mai jos :

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest.

Coordonatele geografice:

-latitudine nordica:46°41’93’’N

-longitudine estică: 27°79’87’’E

Din documentele pe baza cărora s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat în sistem de proiecţie STEREO 70, coordonatele ce delimitează proprietatea sunt prezentate alăturat:

| POZITIE | COORDONATA X | COORDONATA Y |
| --- | --- | --- |
| 15 | 715.286,301 | 550.385,400 |
| 16 | 715.319,035 | 550.395,850 |
| 17 | 715.332,896 | 550.422,168 |
| 18 | 715.335,036 | 550.431,425 |
| 20 | 715.337,775 | 550.443,279 |
| 21 | 715.309,238 | 550.495,032 |
| 23 | 715.302,209 | 550.509,370 |
| 24 | 715.295,711 | 550.520,641 |
| 25 | 715.285,993 | 550.536,819 |
| 26 | 714.890,839 | 550.410,717 |
| 27 | 714.896,960 | 550.393,282 |
| 28 | 714.901,115 | 550.381,448 |
| 29 | 714.906,710 | 550.365,785 |
| 31 | 714.929,116 | 550.301,799 |
| 32 | 714.938,973 | 550.274,525 |

Din punct de vedere al amplasamentului,se propune extinderea functionalului fabricii de fainuri proteice  terenul existent fiind  liber de construcţii la data executarii lucrarilor de extindere ca urmare a cresterii capacitatii de productie a fabricii.

Prezenta documentatie de mediu are ca scop identificarea, descrierea şi evaluarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, datorate realizarii investitiei– EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE.

## III.2. Justificarea necesităţii proiectului.

Investitia proiectata are ca scop realizarea EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE.

Proiectul consta in realizarea functionalului aferent activităţii desfăşurate conform celor mai bune tehnici disponibile.

Cele mai bune tehnici disponibile recomanda in procesele de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare, monitorizarea urmatoarelor situatii ce pot conduce la imbunatatirea calitatii mediului :

-minimizarea consumurilor specifice de utilitati- apa, energie electrica, gaz metan prin contorizarea consumurilor specifice si utilizarea tehnicilor de reducere a acestora

-gestionarea selectiva a deseurilor in ceea ce priveste tipul, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare/eliminare de pe incinta cu respectarea prevederilor conform HG856/2002 si Legii 211/2011.

-optimizarea emisiilor de gaze arse rezultate prin controlul automatizat  al procesului de ardere în cazul incineratorului şi centralei termice.

-monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate, a emisiilor atmosferice, a apelor freatice si a calitatii solului prin efectuarea de analize conform programului stabilit prin Autorizatia integrata de mediu.

Proiectul de extindere a fabricii de fainuri proteice, consta din urmatoarele obiective :

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, P+1

-extindere fabrica de fainuri proteice cu Sc=461,8mp, cladire ce va avea o suprafata de 2241mp+461,8mp=2702,8mp.

-statie de tratare a aerului cu Sc=548mp.

-extindere statie de epurare a apei uzate S=219mp+127,5=346,5mp.

-extindere platforma betonata S=1270mp.

-accese auto S=2265mp.

-amenajare parcare S=232mp.

Prin marirea capacitatii de productie  s-a urmarit dezvoltarea intensiva si pe orizontala a capacitatilor de productie a instalatiei si valorificare a deseurilor de origine animala nepericuloase generate din procesul de abatorizare.

Totodata prin realizarea investitiei si s-a urmarit dezvoltarea capacitatilor interne de producere a fainii proteice si a grasimilor prin dotarea cu echipamente moderne si performante privind procesarea deseurilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Prin aplicarea tehnologiilor si echipamentelor  din dotare, prin adaptarea la standardele comunitare se va reduce impactul asupra factorilor de mediu, ca urmare a reducerii emisiilor in aer, apa si sol, precum si gestionarea deseurilor conform Directivei nr.96/61/CE - prevenirea si controlul integrat al poluarii,cu M4 nr  166/2006.

Actuala investitie ce urmeaza a fi realizata prin modul de organizare a fabricii da fainuri proteice, cat si prin dotarea cu echipamente si utilaje specifice fluxurilor tehnologice, conduc la cresterea productivitatii si reducerea consumurilor de utilitati.

Amplasamentul obiectivului in comuna Costesti, judetul Vaslui este oportuna si benefica avand in vedere cresterea volumului de colectare a veniturilor in cadrul comunei cat si prin crearea unor locuri de munca cu implementare de tehnologii moderne in zona.

## III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului

Planşele reprezentând limitele amplasamentului Fabricii de fainuri proteice, ce aparţine SC SAFIR SRL Vaslui, sunt prezentate în anexe :

-Anexa 1 – Planul de incadrare in zona;

-Anexa 2- Plan de amplasament;

-Anexa 3- Plan de situatie.

## III.4.  Caractericticile ale proiectului,Formele fizice ale proiectului

Conform Certificatului de urbanism nr. 5/09.03.2020, inregistrat la Primaria comunei Costesti,judetul Vaslui, pentru investiţia- EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE ce se va realiza pe un teren proprietate privată a SC SAFIR  SRL , in suprafata de 9087 mp, teren intabulat in cartea funciara cu nr. 74288/26.02.2020.

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG aprobata prin hotararea Consiliului Local Costesti,cu nr 63/2015 si a Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr.10/24.02.2020 ,terenul este situat in intravilanul localitatii Costesti, avand folosinta  teren arabil. Terenul in suprafata de 9087mp a fost scos din circuitul agricol cu destinatia curti-constructii in vederea realizarii investitiei Fabrica de fainuri proteice.

Amplasamentul fabricii de fainuri proteice este situata la distanta de de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Terenul se afla situat in intravilanul localitatii Costesti conform PUZ, T43 ,P58. Punct Chitcani comuna Costesti ,judetul Vaslui. Functiunea dominata a zonei sunt unitati agricole, zona fiind compusa din terenuri pentru unitati agricole si functiuni complementare admise zonei, ce constau din:

- servicii,accese pietonale si carosabile, retele tehnico-edilitare;

-utilizarile permise in zona agricola sunt unitatile agricole si functiile complementare acestora;

-terenul pe care se va extinde investitia permite racordarea la utilitatile publice existente in zona.

Lucrarile ce urmeaza a se executa privind extinderea Fabricii de fainuri proteica si grasimi constau din:

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, P+1

-extindere fabrica de fainuri proteice cu Sc=461,8mp, cladire ce va avea o suprafata de 2241mp+461,8mp=2702,8mp.

-statie de tratare a aerului cu Sc=548mp.

-extindere statie de epurare a apei uzate S=219mp+127,5=346,5mp.

-extindere platforma betonata S=1270mp,pentru amplasare corturi in vederea depozitarii produselor finite-4 bucati.

-accese auto S=2265mp.

-amenajare parcare S=232mp.

Amenajarea Fabricii de fainuri proteice consta din extinderea activitatii privind cresterea capacitatii de productie ,realizandu-se un  ansamblu omogen de constructii cu un functional adaptat procesului tehnologic.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale p[rotejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta,avand urmatoarele vecinatati:

-nord : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-sud : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-est :Drum de exploatare-acces-Paraul Chitcani 15m

-vest :Drum de exploatare.

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest.

Conform PUG-ului comunei Costesti, zona cu care se invecineaza terenul studiat isi va pastra functia actuala predominant agrara.

In ceea ce privesc extinderea cladirii fabricii si a noilor constructii din cadrul obiectivului acestea vor fi realizate pe platforme betonate si constructii usoare din panouri tip sandwich si corp de birouri containere.

Extinderea cladirii fabricii existente se va realiza pe latura lunga pe o lungime de 8,7m prin prelungirea structurii metalice existente.

In incinta fabricii se va amplasa o basa noua la cota -0,5,restul extinderii fiind la cota +-0,0 .

Din axul 5 al cladirii existente pana in axul 11 al extinderii se vor amplasa echipamente specifice,extinderea realizandu-se pe structura metalica inchisa cu zidarie.

Extinderea statii de epurare a apei uzate va fi alipita bazinelor de decantare existente pe teren.

Statia de tratare a aerului va fi amplasata pe latura sudica a terenului,paralel cu cladirea existenta si cu extinderea propusa a fabricii,deservind intregul obiectiv.

Corpul administrativ va fi realizat din containere fiind amplasat pe o platforma betonata,functionalul fiind amenajat si organizat pentru buna functionare a unui corp de birouri: vestiare,grupuri sanitare,spatii de depozitare,sala de mese,centrala termica.

Pe suprafata betonata cu S=1291,89mp vor fi  amplasate un numar de 4 corturi pentru depozitarea produselor finite in big bag-uri.

Constructiile din cadrul obiectivului vor fi prevăzute cu trotuare betonate de jur împrejurul clădirilor, restul incintei fiind prevăzuta cu platforme si căi de acces betonate.

Noul obiectiv va fi prevazut cu căi de acces betonate pentru circulatia si accesul la toate obiectivele din cadrul obiectivului, drumurile de acces si parcarile sunt realizate conform normelor, cu materiale certificate. In cazul fundaţiilor materialele utilizate în construcţii, vor trebui sa respecte conditiile impuse prin proiecte, conform legislatiei in vigoare.

## III. 5. Elemente  specifice caracteristice proiectului

### 5.1.Profilul şi capacităţile de producţie

Activitatea principala a societatii conform Certificatului de inregistrare la Registrul Comerţului  este COD CAEN 1012- prelucrarea si conservarea carnii de pasare, societatea desfasurind activitate de abatorizare a păsărilor de carne în cadrul Abatorului situat in Vaslui, str Podu Inalt, nr.6.

Conform Certificatului constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului Vaslui nr. 3201/26.02.2020 activitatea desfasurata in cadrul Punctului de lucru Chitcani comuna Costesti  a societatii consta în urmatoarele activitati declarate si incadrate in clasa CAEN:

-colectarea deseurilor nepericuloase -cod CAEN 3811

-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase de origine animala provenite din abatorizare, fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare-cod CAEN 3821

-colectarea si epurarea apelor uzate –cod CAEN 3700.

-transport rutier de marfuri cod CAEN 4941.

-depozitari cod CAEN 5210

-manipulari cod CAEN 5224

-activitati de ambalare cod CAEN 8292

Conform Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, activitatea desfasurata in cadrul obiectivului  se va supune reglementarilor in vigoare.

Capacitatea de producţie proiectată conform activitatii desfasurate în cadrul Fabricii de fainuri proteice si grasimi este de 240t/zi,rezultate din valorificarea deseurilor nepericuloase provenite din abatorizarea pasarilor .

Din procesul de abatorizarea rezulta urmatoarele categorii de deseuri nepericuloase ce pot fi valorificate in cadrul fabrii de fainuri proteice:

- categori A viscere -100t/zi -

- categoria B viscere ,capuri,oase tocate si MDM-uri- 30t/zi

-categoria C pene saturate cu apa-70t/zi

-categoria D sange-40t/zi

Din prelucrarea deseurilor nepericuloase pe cele 4 linii de prelucrare, rezulta urmatoarele categorii de produse finite:

-faina de  viscere de categoria A-36-40t faina proteica si 12 t grasimi

-faina de viscere de categoria B- 12t faina proteica

-faina din pene saturate de categoria C- 20t faina proteica

-faina din sange categoria D- 4t faina proteica

Total=72-76t faina proteica si 12 t grasimi.

### 5.2.Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pentru functionalul obiectivului Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală, constructiile realizate deservesc tehnologia de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală conform celor mai bune tehnici aplicate.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce urmeaza a se desfasura in cadrul fabricii, este un proces complet automatizat.

Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare este de 240t/zi materii prime respectiv 50 400t/an. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele 4 linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

-faina proteica 15960t/an

-grasimi 2520 t/an

TOTAL 18480 t/an -produs finit

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor de origine animala fara risc, capacitatea incineratorului este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana , 24h/zi- , trei schimburi/zi , 210 zile/an.

Prin amenajarea spatiului privind fluxurile tehnologice, s-a urmarit separarea zonelor curate de zonele murdare, atat in incinta halei tehnologice cat si in arealul obiectivului ca zone de circulatie auto.

În vederea desfăşurării fluxurilor tehnologice aferente fabricii de faina proteică si incinerator, este dotata cu  următoarele construcţii:

-pod de acces in incinta obiectivului situat pe latura estica a amplasamentului ce face legatura cu drumul de exploatare De967, cu lungime 18m, deschidere 11,5m, parte carosabila 5,30m, inaltimea libera sub pod- 0,5m, prevazut cu filtru sanitar- zona de igienizare roti auto, cantar bascula, in vederea trecerii peste cursul de apa- paraul Chitcani situat in vecinatate. Accesul la pod se va realiza prin executia de rampe de acces atat pe malul drept cat si pe malul stang racordate la drumul din incinta si la drumul comunal

-cabina poarta cu dimensiunile  Lxl=5,02x3,97m, Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp,cladire P+1, compartimentata astfel incat sa aiba un functional adecvat pentru un corp de birouri:

●parter- casa scarii,hol de acces,sala de mese,chicineta,grup sanitar, spalatorie,centrala termica ce functioneaza pe gaz metan,vestiar

● etaj-birouri (3 incinte), spatii depozitare si grup sanitar.

-parcare auto cu S=232mp

-hala tehnologica monobloc, cu dimensiunile Lxl=52x42m, tip parter si partial mezanin, forma geometrică – dreptunghiulara,

- Lăţimea interax a halei este de 42 m  cu 3 deschideri de 14 m între axele celor 4 şiruri de stîlpi

- Lungimea interax a halei este de 60,7 m şi are 11 axe, rezultînd  un număr de 10 travei de 5,2 m.

- Aria construitra dupa extindere		:2702,8 mp

- Numar de niveluri 		:parter + mezanin (pe o deschidere de 14 m si 3 travei  de 5,20  m, cu inaltime utila de 3,50 m)

- Inălţime la streasina		:	7,00 m

- Inăltime la coamă               :     	9,10 m

Hala tehnologica s-a extins cu suprafata de 461,8mp.

Conform indicativului P100-1/2006, zona cu valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare este ag=0,20g, perioada de colţ Tc =1sec, valori caracteristice amplasamentului de care s-a avut in vedere la proiectarea obiectivului.

In incinta halei tehnologice sunt delimitate urmatoarele spatii:

-spatiu pentru descarcare si receptie materii prime ce urmeaza a fi prelucrate pe linia de faina proteica; in aceleasi spatiu vor fi depozitate si containerele cu deseuri nepericuloase de origine animala ce urmeaza a fi prelucrate in sarje prin incinerare cu S=434,19mp

-put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica cu S=132,23mp amplasat la subsolul cladirii

-put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica amplasat la cota -5m.

-spatiu pentru procesare aferent celor 4 linii de obtinere a fainii proteice cu S=581,15mp

-spatiu de depozitare faina proteica ambalata in saci cu S=288mp

-centrala termica cu S=353,9mp

-bazinul betonat subteran aferent statiei de epurare , prevazut cu placa de beton, cu 2 compartimente situat la cota -2m, si -3,1m acoperite

-spatiu intretinere cu S=120,19mp

-filtru sanitar cu S=7,69mp

-grup sanitar aferent echipamentelui de lucru cu S=4,33mp

-vestiar echipament de lucru cu S=20,56mp

-vestiar haine de oras cu S=20,56mp

-grup sanitar cu S=2,5mp

-hol si casa scarii cu S=16,37mp

-extindere platforma betonata cu S=1270mp amenajata in aer liber pe care vor fi amplasate 4 corturi in care se depoziteaza big bag-urile ce contin faina proteica rezultata din proces si cubitainerele cu grasimi-produse finite.

-zona amplasare incinerator situat pe latura nordica a amplasamentului, in aer liber, pe platforma betonata, Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor

-cabina poarta cu dimensiunile  Lxl=5,02x3,97m, Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

-sursa de alimentare cu apa potabila-put forat prevazut cu zona de protectie sanitara si rezervor stocare apa potabila cu V=200mc situat pe latura nord-vestica a amplasamentului

-statia de epurare ape uzate  cu S=346,5mp- este situata pe latura nord vestica a amplasamentului,extinderea si reabilitarea acesteia  cu o capacitate de epurare a apei de 15mc/ora,este prevazuta cu 3 bazine betonate subterane de egalizare cu legatura intre ele.

Apele reziduale rezultate de pe linia de fabricatie si cele din procesul de tratare aer se vor colecta intr-un bazin de egalizare cu V=5mc din inox dotat cu senzor plutitor de nivel, situat in spatele statiei de tratare aer. Condensul din cocatorul de apa de la canalizare din extinderea fabricii si apa de la tratare aer din noua cladire vor fi preluate din acest bazin si dirijate catre statia de epurare. Apele menajere de la corpul administrativ a fabricii sunt preluate in doua bazine betonate  vidanjabile si dirijate catre statia de epurare locala.

Ca urmare a maririi capacitatii de productie s-au realizat extinderea si optimizarea sistemului de epurare a apelor uzate generate din proces, constand din urmatoarele dotari:

  - filtru parabolic cu o finete de filtrare(sita) de 0,75mm.

  - senzor de nivel hidrostatic cu scopul de a actiona in mod automatizat alimentarea unitatii de flotatie.

  - unitate de flotatie pentru tratamentul fizico-chimic.

-  Inlocuirea membranelor difuzorilor porosi cu membrane cu pori mai mici pentru o mai buna dispersare a oxigenului in apa

  - schimbator de caldura pentru aerul produs in bazinul de aerare cu scopul de a preantimpina supraincalzirea apei ce ar conduce la scaderea randamentului de tratare.

  - Inlocuirea sistemului de aerare-recirculare pentru a eficientiza namolul activ.

-statia de tratare a aerului cu Sc=548mp – este o cladire noua in care sunt preluati vaporii proveniti din condensarea aerului prin intermediul unui set de conducte de vapori ce provin din condensatorul racit cu aer. Acesta este realizat din tuburi de otel inoxidabil cu aripioare de aliminiu,anteturi din otel inoxidabil cu invelitori demontabile si zone de urmarire vizuale. Ventilatoarele de aer de racire sunt antrenate cu curea. Camera din otal zincat prin care trec gazele condensate este situata pe platforma betonata de acces in vecinatatea ventilatoarelor ce sunt amplasate sub conductele de gaze. Pentru a elimina gazele necondensabile din condensatorul cu aer racit,acesta este dotat cu o suflanta cu actionare directa.

Tub de epurare chimic este realizat dintr-un set de conducte ce preia aerul din incinta prin intermediul unui orificiu de ventilatie. Epuratorul de gaz ( Scrubber Venturi) ,este o constructie din otel inoxidabil cu sectiune venturi si eliminator de ceata tip paleta ce include o galerie de injectii de apa,monometru.

Instalatia este prevazuta cu o pompa de recirculare a apei,capacitatea epuratorului-turn chimic pentru aer de proces- cu un singur stadiu,fiind de 26 000mc/h.

Instalatia este confectionata dintr-o freza de propilena cu umplutura de pat static ce functioneaza cu lichide contra flux cu diversi reactivi ce neutralizeaza poluantii.

Epuratorul de gaz (scrubber venturi) este completat cu un rezervor integrat de stocare a lichidului si un sistem automat de injectii cu apa.

Pompe de recirculare pentru lichide spalare/oxidare.

Sistem de conducte conectate cu ambalaj din polipropilena

Usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

Robinet inferior de scurgere

Supapa pentru alimentarea manuala a lichidelor-acid sulfuric

Supapa electrica pentru incarcare

Sistem de eliminare a aerului evacuat

Stut de prelevare proba

Pompe dozatoare pentru dozarea substantelor chimice:

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica si pH metru cu functionare/oprire automata functie de pH masurat ,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica cu sistem Redox,  functionare/oprire automata,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-epurator/ turn chimic (combinat) cu un singur stadiu,cu o capacitate de 70000mc/h din polipropilena,cu umplutura de pat static care foloseste lichide contra flux cu reactivi diferiti pentru a neutraliza poluantii.

-rezervor integrat de depozitare a lichidului

-sistem automat de injectii cu apa proaspata si curata

-controlul nivelului sondei de la cele 4 pozitii

-pompe de recirculare lichide spalare/oxidare

-usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

-robinet inferior pentru scurgere

-supapa pentru alimentare manuala a lichidelor

-supapa electrica pentru incarcare

-gura de evacuare pentru aerul epurat evacuat

-pompe dozatoare pentru solutiile utilizate la spalarea gazelor: NaOH,NaOCl,

-pompa de dozare cu membrana electromagnetica .

-iesire pentru vizualizare de la distanta valorii masurate pH

-regulator pentru interventii

Pompele de dozare sunt prevazute cu membrana electromagnetica,functionare/oprire automata conform pH masurat,functionare manuala cu potentiometru.

Instalatia este prevazuta cu un ventilator centrifugal -1 buc, cu Daer=700000Nmc/h, cuplat cu vana tip fluture din otel inoxidabil pentru controlul vidului la pornirea ventilatorului.

Incinta obiectivului va fi prevazuta cu cai de acces betonate cu racordare la toate zonele de lucru si cu acces la De situat pe latura estica a amplasamentului. Functie de natura activitatii desfasurate, incinta obiectivului este amenajata astfel :

-zona curata situata pe latura estica a amplasamentului unde circula mijloacele auto ce preiau faina proteica ambalata .

-zona murdara circulabila situata pe latura nordica si vestica a amplasamentului, unde este delimitat fluxul circulatiei mijloacelor auto ce aduc deseurile nepericuloase din activitatea abatorului in vederea incinerarii sau a prelucrarii acestora pe liniile instalatiei de faina proteica.

Pe latura vestica a amplasamentului, acesta se invecineaza cu De994.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul tratarii si eliminarii deşeurilor  de origine animala nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

5.3. Descrierea procesului de productie ale proiectului propus,produse si subproduse

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice este un procedeu recent de tratare a deseurilor nepericuloase , fazele tehnologice de producere a  fainii proteice fiind complet automatizate.
Instalatia de producere a fainii proteice este constituita din 4 linii de procesare corespunzator naturii materiei prime, respectiv materia prima de tip A , materia prima de tip B,materie prima de tip C si materie prima de tipD.
Capacitatea proiectata a instalatiei de producere faina proteica este de 240t/zi, obtinuta pe cele 4 linii de procesare.
Din procesarea materiei prime tip A  rezulta o cantitate de 12 t/zi grasimi.
Materiile prime constau in deseuri de origine animala rezultate in urma procesului de abatorizare a efectivelor de pasari din abatorul ce aparţine SC SAFIR SRL , cat si de la alte abatoare in baza contractelor incheiate, abatoare care nu detin fabrici proprii de faina proteica.
Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:


       Material tip A- capacitate de prelucrare 100t/zi -material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%, Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide, grasimi.
       Material tip B-capacitate de prelucrare 30t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM –

Material tip C-capacitate de prelucrare 70t/zi -pene saturate cu apa                 Material tip D-cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi -sange 


         •   Procesare material tip A -100t/zi
     Produse finite 40t faian proteica;12 t grasimi

                Procesarea materiei de tip A se va realiza pe o linie noua continua de procesare viscere-de recuperarea a proteinelor de origine animala. 
                Tesuturile moi de pasare contin 68% apa,16% solide si 165 ulei. Deşeuri de pasăre sunt procesate într-un cocator cu o capacitate de evaporare a apei de 3251kg/h,rezultand 4,844kg materie prima/h. La o capacitate de procesare de cca. 100t/zi de tesuturi moi de pasare,procesul se desfasoara pe durata a 20-21 de sarje. Productia de faina proteica va fi de 19,632 kg/zi la un continut mediu de grasime reziduala cuprins intre 12-14%,in functie de compozitia si natura materiei prime si o umiditate de 4-5%. Productia de grasime va fi de 13,252t/zi .
         Procesarea se realizeaza pe o durată de 24h/zi incluzând şi operaţiile de  încărcare-descărcare, rezultând următoarele produse ca urmare a fluxului tehnologic:
         Făină proteică (cu 8-10% apă) – 19,632 t/zi-40t/zi,in functie de calitatea si umiditatea materiei prime  
         Grăsime (ulei) – 12,0t/zi-13.252 t/zi- in functie de calitatea materiei prime  
         Conţinutul de ulei rezidual trebuie să fie, pentru prelucrări ulterioare, mai ridicat de 22% iar produsul final va putea fi amestecat cu un ingredient de absorbţie a uleiului ca de exemplu coceni de porumb sau altele.
         Apa uzata rezultata din procesul de fabricatie este colectata in bazinul de egalizare cu V=5mc confectionat din inox amplasat in fost statie de epurare . Din bazinul de egalizare apa este pompata catre statia de epurare.
         Materia prima tip A va fi transferata din mijloacele de transport in cuva de depozitare a materiei prime cu V=70mc, de unde va fi dirijata catre pompa lamenara printr-un transportor cu descarcare orizontala. 
         •    linia de manipulare şi alimentare a materiei prime
Carnea uşoară (intestine, capuri şi gheare, etc) este transferată din mijloacele de transport (containere metalice etanse) direct în cuvele destinate materiilor prime, respectiv deseuri de origine animala situate în incinta halei tehnologice. Din aceste cuve, fluxul de material tip A, combinat în proporţii corespunzătoare, este dirijat  prin banda transportoare şi descărcat în şarje în cocator/uscator.
         •    procesarea automată in cocator/uscător prin procese de hidroliză,sterilizare,uscare.
        În cursul operaţiunii de încărcare, celulele de cântărire determină cantitatea de materie primă încărcată şi stabilesc momentul de încărcare maximă declanşând închiderea automată a valvelor de încărcare.
       La umplerea cocatorului, se închide capacul de alimentare incepand procesul de fierbere, uscare si malaxare la presiune, datorita aburului din manta . Presiunea aburului in manta este menţinuta constanta pe intreaga durata a ciclului pina la atingerea umidităţii finale. Gradul de umiditate final este monitorizat de catre un controlor automat, la atingerea acestuia, putindu-se verifica esantioanele de produs din cocator. Dupa procesarea deseurilor, faina uscata este descarcata intr-un recipient de stocare de unde este trimisa spre presa de degresare. Inainte de a fi presata, faina este racita si dirijata catre un tocator pentru a reduce granulatia acesteia.
          Presiunea aburului din manta este menţinută constanta în cursul operaţiei de uscare până se atinge procentul de umiditate dorit. Acesta este monitorizat de un sistem de control automat. În momentul atingerii valorii corespunzatoare, o alarmă optică şi sonoră se activează,  ceea ce inseamna că şarja de produs este gata de descărcare.
        Pe durata procesului se verifica umiditatea produsului, prin probe de laborator in mod constant. In momentul cand umiditatea se situeaza in limitele procentelor admise, se deschid automat valvele de descărcare şi produsul uscat este descărcat în coşul de primire.
       Când cocatorul este gol, valvele de descărcare se vor închide din nou şi acesta este gata de o nouă şarjă (încărcare automată, hidroliza, sterilizare, uscare şi descărcare).
      Prin pompa cu lamela materia prima este preluata si dirijata prin concasor in instalatie.
      Procesul de uscare se realizeaza in ambele cocatoare-2 bucati,ce vor fi interconectate,prin intermediul pompei de materie prima. In  cocatoare particulele de materie prima vor fi deshidratate in propria baie de ulei fierbinte la t=130-135°C,vaporii de apa sunt evacuati prin cupola de apa de pe linia de vapori printr-un condensator racit cu aer. Particulele separate in baia de ulei cu continut de ulei sunt separate prin roata de control in spatiul de scurgere inaintea sistemului de degresare.
      Temperatura necesara procesului tehnologic este realizata cu ajutorul aburului produs in centrala termica ce functioneaza pe gaz metan.         Condensul generat este preluat si dirijat prin transfer catre cazanul centralei termice .Procesul este continuu,monitorizat pe calculator in modul-manual/automat.
     Manipularea produselor procesate-scurgere Produsul procesat/uscat este evacuat din cocator cu ajutorul unei palete rotative care dozeaza amestecut total de produs procesat/uscat in unitatea de scurgere. Aceasta este situata deasupra rezervorului de sedimentare in care grasimea lichida se separa prin sedimentarea particulelor fine <3mm. Particulele separate la partea interioara a rezervorului sunt transportate prin intermediul unui snec si introduse in fluxul principal catre presa.
      Produsul final degresat este transportat si transferat pe fluxul tehnologic. 
     Uleiul produs in presa este colectat prin transportorul de presa si transferat prin intermediul transportoarelor de rulare la sedimentare in decantor. 
     Uleiul brut sedimentat este pompat in decantor de forma conica cu la partea inferioara cu V=10mc si serpentine de incalzire cu abur. In vederea  purificarii ,particulele fine ce revin la presa,iar uleiul purificat este pompat intr-un rezervor intermediar de stocare. Produsul final purificat ,grasime, este stocat in rezervorul de depozitare in vederea livrarii. 
     Produsul degresat va fi transferat printr-un transportor intr-un container de curatare/racire unde va fi racit cu aerul ambiental in contra curent. Din cuva de racire produsul este transferat catre sita separatoare in vederea separarii particulelor de diferite granulatii. Particulele mai mari de 6mm vor fi dirijate catre concasorul cu o capacitate de 5 t/h ,pentru maruntire cu dirijare catre sita de cernere,de unde materialul este transferat catre cuva de depozitare a fainii proteice prevazuta cu sistem de agitare. Capacitatea de separare a sitei de cernere este de 2t/h,particulele mai mari de 6 mm vor fi dirijate la instalatia de macinare-moara cu ciocanele. Aceasta este prevazuta cu sistem de colectare a pulberilor compus din ciclon de separare cu supapa rotativa,ventilator pentru colectarea pulberilor,tubulaturi ce fac legarura dintre gurile de colectare a pulberilor de la ciclon si ventilator catre cosul de sedimentare a acestora. 
      Produsul finit faina proteica- este colectat intr-o cuva de depozitare temporara pana la ambalarea acestuia cu V=50mc si este confectionata din inox prevazuta cu doua benzi transportoare de descarcare pe la partea inferioara, in vederea ambalarii in big bag-uri pana la livrarea acestora.  
    Condensarea si racirea aerului cald cu continut de vapori Vaporii care provin din procesul de coacere sunt dirijati la sistemul de conducte de vapori si apoi catre condensatorul racit cu aer ,cu o capacitate de 5t/h in vederea condensarii vaporilor de apa. Gazele necondensabile sunt preluate prin depresiune de catre ventilatorul pentru produse necondensabile ce apartine instalatieri turnurilor de tratare chimica de la linia de pene. Condensabilele sunt dirijate sub forma de condens in canalizare catre statia de epurare ape uzate prin intermediul unei suflante.       Pentru evacuarea gazelor necondensabile din condensator este prevazuta o,suflanta. 

         •   Procesare material tip  B 
Materie prima 30t/zi;produs finit 12t faina proteica Cantitatea  de viscere ,gheare,capuri,oase tocate si MDM-uri, prelucrate zilnic de asemeni este procesata într-un cocator de 8,5mc în cca. 4-5 şarje  de câte 4,753t/sarja cu o durata de 4,5h/şarjă. Procesarea are loc pe o  durata de aprox. 24h/zi incluzând şi operaţiile de încărcare- descărcare de unde rezultă  făină proteică  in cantitate de 12t/zi.
Procesul tehnologic de obtinere a fainii proteice,in cazul liniei B se desfasoara respectand fluxul tehnologic aplicat si in cazul liniei A de obtinere a fainii proteice. Procesul de uscare a materiei prime in cadrul procesului tip B se realizeaza in cocatorul existent pe flux.
Instalatia modernă de producere făină proteica transformă deşeurile rezultate, ca urmare a procesului de abatorizare al pasarilor, în făină proteică de calitate, degresată, cu o structură omogenă.

•    Proces automat de hidroliză, sterilizare, uscare

Cocatorul existent -reactorul de hidroliza/uscare este utilajul principal, unde sunt aduse materiile prime, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.
Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul distructorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.
Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând hidroliza optimă a materiei prime şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică. 
În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului. 
Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului. 
Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.
Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.
La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.



•    Cernerea şi ambalarea făinii proteice
După procesare, produsul uscat este descărcat din hidrolizator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalat in big bag-uri si stocate in zona de depozitare amenajata pe latura nordica in corturi. 

•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

•    sistemul de recuperare a căldurii
Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.
Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

•    sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)
Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.





●Procesare materie prima tip C-pene hidrolizate

Materie prima 70t/zi;produs finit faina proteica 20t/zi Linia de procesare pene hidrolizate va fi amplasata in incinta fostului atelier mecanic si a zonei administrative, cu o capacitate de prelucrare de 70t/zi,rezultand o cantitate de faina proteica de Penele umede din container vor fi descarcate in cuva de unde sunt preluate pe fluxul tehnologic prin intermediul unui transportor de transfer al containarului.
Penele saturate cu o umiditate de cca. 72% vor fi hidrolizate si preuscate pana la o umiditate de cca. 55% intr-unul dintre hitrolizatoare.
Dupa hidrolizare masa de pene umede trece printr-o sita separatoare in uscatorul circular pentru uscarea finala ajungand la o umiditate de 28%. 
Capacitatea de prelucrare a uscatorului final este de 4.5t/h in functioe de continutul de umiditate a materiei prime. Produsul final dupa separarea apei este de 1,37t/h cu o umiditate de maxim 8% .
            Masa de pene hidrolizate va fi evacuata din hidrolizatoarele existente pe linia de prelucrare . Masa de pene hidrolizata este preluata de catre transportorul cu snec inclinat cu dirijare pe sita de separare in vederea deplumarii si a eliminarii corpurilor straine, dupa care penele sunt dirijate pentru uscarea finala in uscatorul circular.
            Uscarea penelor se realizeaza  in cocatorul existent de pe fosta linie de procesare tip B. Fluxul tehnologic de prelucrare a penelor uscate consta din urmatoarele faze :
    -dezintegrator constituit din ciocanele cu suprafata dura ,motor si protectie de antrenare.Materia prima-pene ce intra in dezintegrator sunt rupte in bucati mari si amestecate pe fluxul de aer cu dirijare catre o conducta inelara de produs ce asigura timpul de retentie pentru evaporarea apei. 
    -aferent utilajului,acesta este dotat cu un colector ce separa materialele uscate de cele umede urmand a fi apoi dirijate pe fluxul tehnologic de prelucrare. Sistemul de colectare tip ciclon a fost conceput pentru separarea produsului uscat de fluxul de aer. Produsul din ciclon este descarcat prin intermediul unui bloc aerian rotativ prevazut cu epurator si arzator cu gaz natural,blocul aerian are in dotare o suflanta ce realizeaza transferul penelor .
Penele uscate sunt preluate prin intermediul unui transportor de evacuare al uscatorului si dirijate catre sita vibratoare circulara.Aceasta este un dispozitiv de cernere in vederea separarii particulelor antrenate din ciclon.
  Produsulul preluat dupa cernere-faina proteica este dirijata catre un sistem de racire in contra curent compus din: cuva de racire,ventilator aer, ciclon pentru a separa fluxul de aer de produs,conducte de transport.





Linia de procesare sange tip D-materie prima 40t/zi sange
    Produs finit 4 t/zi faina proteica 
•    zona de manipulare şi transfer a penelor
Sângele colectat in containere prin intermediul pompei de transfer este descarcat in cuva.

•    proces automat de sterilizare- uscare
Cocatorul -reactorul de sterlilizare/uscare este utilajul principal, unde este adus sangele, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.
Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul cocatorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.
Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând uscarea şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică. 
În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului. 
Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului. 
Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.
Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.
La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.

•    cernerea şi ambalarea făinii din sange
După procesare, produsul uscat este descărcat din cocator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalata in big bag-uri.
Echipamentele din dotarea obiectivului ce deservesc linia de prelucrare a sangelui apartin fostei liniii de prelucrare a sangelui,linia B:
-bazine  de preluare a sangelui-2 buc cu legatura intre ele,
-conveior de transfer  cu snec de transfer- 1buc
-conveior inclinat  cu snec de transport- 1buc
-bazin de depozitare si mixare a sangelui cu V=10mc si pompa dozatoare prin conducte de la bazin catre cocator
Linia de procesare-utilaje:
-cocator tip 85- 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in cocator 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc.
-echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc
-echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia-2buc

-sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul cocatorului-2buc


•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

•    Sistemul de recuperare a căldurii
Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.
Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

•    Sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)
Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.


Pentru transportul deseurilor de la abator la obiectivul analizat- Fabrica de faina proteica se folosesc mijloace de transport specializate,  ce deservesc obiectivul.
Mijlocul de transport specializat este format din autosasiu cu remorca fiecare fiind dotat cu container pentru transport deseuri.
Masina cu remorca are o capacitate de transport de 20t deseuri fiind echipata cu o macara pentru incarcarea si descarcarea containerului atat pe sasiu cat si in remorca.
Societatea are in dotare  containere aferente masinii si remorcii precum  si containere care raman in fabrica pentru incarcare, 
În momentul încarcarii containerelor, masina cu remorca le ridica pe cele pline si le lasa pe cele goale. Sistemul utilizat prezinta siguranta in timpul transportului deseurilor de la abatore la instalatia de preparare faina proteica.

Pentru manevrarea in incinta a materialelor si a sacilor cu produsul finit, obiectivul este dotate cu  electrostivuitoare .
Deseurile animaliere fara risc, nepericuloase ce constituie pierderi naturale- pui morti sunt depozitate in containere metalice speciale in cadrul abatorului si preluate si transportate cu mijloacele auto speciale cu care este dotat  obiectivul in vederea incinerarii acestora. 
Containerele sunt depozitate intr-un spatiu delimitat in incinta halei tehnologice, continutul acestora fiind preluat in sarje de catre 50kg in vederea distrugerii acestora.

Procesul tehnologic de distructie a deseurilor de origine animala prin incinerare

Pentru functionarea abatorului ce apartine SC SAFIR SRL, materia prima este constituita din pui de carne, proveniti din fermele proprii sau de la diverse societati in baza contractelor incheiate. Ca urmare a transportului acestora in custi, precum si din procesul de abatorizare, pot aparea pierderi naturale-pui morti, ce constituie deseuri de origine animala fara risc sanitar, deseuri ce sunt eliminate de pe incinta abatorului si distruse prin incinerare.

In acest sens, în cadrul obiectivului a fost amplasat  un incinerator ce  functioneaza pe gaz metan tip STOUR II.

Incineratorul face parte din seria incineratoarelor Waste Spectrum, incineratoare ce sunt in concordanta cu legislatia in vigoare functionand in conformitate cu cerintele europene, avand asigurat sistemul de calitate ISO9001/2000 si asigurand un management performant de mediu.

In acest sens, in cadrul fabricii, incineratorul este montat pe latura nordica a amplasamentului, in zona considerata murdara, in vecinatatea bazinului subteran de ape uzate din cadrul instalatiei de epurare ape uzate- treapta biologica.

Incineratorul este montat orizontal pe o placa de beton orizontala cu o grosime de 100mm cu dimensiunile Lxl=3,0x3,0m, fiind ancorat cu prinderi in beton,acoperit cu copertina, situat la distanta de minim 3m de hala construita pentru instalatia de faina proteica cu care se invecineaza in vederea reducerii riscului supraincalzirii acesteia si asigurarii racirii externe a incineratorului.

Incineratorul ales tip STOUR II este un incinerator de capacitate redusa avand  capacitatea de ardere de 50kg/sarja si va procesa numai deseurile animaliere, respectiv pierderile naturale (pui morti), proveniti din procesul de abatorizare ca urmare a transporturilor acestora de la fermele de crestere catre abator.

Deseurile –puii morti, vor fi preluati din abator cu un mijloc de transport ce apartine societatii, acesta fiind achizitionat in acest scop si transportati la incineratorul amplasat in comuna Costesti. Deseurile nepericuloase animaliere sunt descarcate in containere metalice, amplasate intr-un spatiu amenajat in incinta  nou construita pentru fabrica de faina proteica situată in zona de descarcare a materiei prime pentru instalatia de faina proteica.

Deseurile colectate din cadrul abatorului ce urmeaza a fi incinerate nu vor trebui sa stationeze in incinta obiectivului mai mult de 24h , cantitatea depozitata urmand a fi incinerata pe sarje.

Incineratorul tip Stour II montat  functioneaza prin racordarea acestuia la instalatia de alimentare cu gaz metan a obiectivului, fiind dotat cu 2 arzatoare pe gaz metan si regulatoare de presiune in vederea mentinerii presiunii gazului la valoarea de 20mbari.

Arzatoarele ce deservesc cele 2 camere de ardere din dotarea incineratorului, realizeaza o temperatura de 850°C, cele 2 compartimentate fiind interconectate. Prima camera – camera principala de ardere in care se incarca si se ard deseurile animaliere este dotata cu propriul arzator cu ventilator, iar cea de a 2 camera in care sunt dirijate gazele de ardere din prima, in vederea arderii lor si reducerii concentratiilor de emisii periculoase, de asemenea este dotata cu un arzator propriu ce mentine si realizeaza temperatura de 850°C.

Incineratorul este  amplasat pe o platforma betonata  în zona nordica in vecinatatea halei in zona murdara,prevazuta cu zona de manipulare a deseurilor cos de evacuare gaze arse, zona de lucru avand dimensiunile Lxl=1,259x1,243m.

Incineratorul este racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica si la reteaua de alimentare cu gaz metan, fiind prevazut cu un panou de comanda ce furnizeaza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Continutul deseurilor din camera de ardere sunt arse in mod progresiv, aceasta permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului in aer liber, intr-o zona deschisa, conduce la o ventilatie libera a aerului in mod natural in jurul acestuia ceea ce asigura oxigenul necesar arderii, precum si racirea externa a ansamblului incluzand arzatoarele si alte componente exterioare.

Coşul de dispersie din dotarea incineratorului este amplasat pe aceeasşi platformă fiind format dintr-o singura sectiune in cazul incineratorului Stour II. Inaltimea totala a cosului va trebui sa asigure dispersia poluantilor emisi, acesta putand fi suprainaltat prin montarea de elemente aditionale, fiecare element avand lungimea de 960mm. Cosul de evacuare a gazelor arse este realizat dintr-o singura sectiune- gazele la evacuare atingand temperaturi ce depasesc 850°C, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec. In acest sens  caldura degajata poate fi folosita la prepararea agentului termic- apa calda pentru amplasamentul analizat sau pentru activitatile colaterale ce se vor dezvolta pe amplasament.

Incineratorul de mica capacitate tip STOUR II, prevazut cu o camera de ardere ce are o capacitate de incarcare de maxim 50kg deseuri animaliere nepericuloase, realizeaza incinerarea acestora la o temperatura de 850°C, durata unei sarje fiind de cca 1h.

Corespunzator volumului de activitate, la data analizei obiectivului, acesta funcţionează  timp de 8h.

Pentru buna functionare a sistemului fara a afecta calitatea factorilor de mediu se impun anumite conditii de functionare a incineratorului:

-deseurile animaliere ce urmeaza a fi incinerate trebuie transportate din abator intr-un mod sigur si igienic utilizandu-se fie pungi de plastic sau containere reutilizabile

-depozitarea deseurilor in incinta unui spatiu delimitat in cladirea construita pentru functionarea instalatiei de faina proteica

-incinerarea deseurilor se realizeaza intr-un interval maxim de 24h putand fi incinerate si pungile de plastic în care au fost transportate

-in cazul procesului de incinerare se incinerează numai deşeuri de origine animala nepericuloase- fara risc sanitar. Nu se vor incinera deseuri cu risc sau confiscate (MRS). Inainte de incinerare vor trebui sa se stabileasca caracteristicile si compozitia fizico-chimica pe cat posibil a deseurilor pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare.

-cenusa rezultata din ardere in conditiile mentinerii parametrilor, este considerata un deseu nepericulos in cazul arderii deseurilor animaliere nepericuloase fara risc si este valorificata  ca ingrasamant in amestec cu excesul de namol de la statia de epurare.

-incarcarea camerei incineratorului se realizează astfel incat cantitatea de deseuri ce urmeaza a fi incinerata sa nu depaseasca limita de amplasare a arzatorului in vederea unei bune incinerari; se porneste incineratorul in momentul atingerii temperaturii de 850°C

-pe perioada functionarii incineratorului din numarul total de cicluri de ardere se impune inregistrarea temperaturilor la cca 10% din numarul total de cicluri; temperatura trebuie sa se mentina la 850°C , aceasta fiind parametrul optim de functionare, cel ce asigura si incadrarea emisiilor atmosferice in limitele normativelor in vigoare.

Conditia pentru ca incineratorul sa nu constituie un element de poluare al mediului este mentinerea gazelor de evacuare la temperatura de 850°C , temperatura ce trebuie verificata si urmarita permanent, acesta fiind un parametru al randamentului optim de functionare al incineratorului.

-la terminarea procesului de incinerare, platforma acestuia, mijloacele de transport, containerele si echipamentele folosite vor fi curatite, spalate, cu dirijarea apelor catre statia de epurare proprie.

-in conditiile aparitiei unei defectiuni , ceea ce duce la scaderea temperaturii, deseurile din camera de ardere sunt mentinute pana la remediere si reinceperea unui nou ciclu de incinerare.

-procesul de incinerare trebuie urmarit dpdv al mentinerii temperaturii de 850°C in prima camera si a valorii de cel putin 850°C timp de 2 sec, masurata langa peretele interior al celei de a 2 camere de combustie astfel ca nivelul emisiilor de poluanti sa nu depaseasca procentul de 3% in ceea ce priveste carbonul organic total, (TOC), al zgurii si cenusei, pierderea lor prin calcinare sa se situeze sub 5% din substanta uscata a materialului.

Dupa terminarea procesului de incinerare, incineratorul se lasa la racit, dupa care cenusa este descarcata si depozitata in recipienti.

In cazul in care la terminarea ciclului de incinerare exista deseuri nearse in camera de combustie se reia ciclul de ardere.

-cosul de fum, prin realizarea sa,  asigura dispersia gazelor de ardere si anume la partea inferioara postcombustia si racirea fluxului de gaze iar prin inaltimea sa previne afectarea factorilor de mediu si a sanatatii populatiei din zona.

-modul de incarcare cu deseuri si evacuarea cenusii se realizeaza prin dotarea incineratorului din constructie cu 2 usi ce asigura separarea fluxurilor pentru alimentare deseuri si evacuare cenusa. Solutia de amplasare a usii de evacuare permite insacuirea cenusii fara a fi manipulata manual cu respectarea cerintelor impuse prin normele celor mai bune tehnici de laborator.

-rezidurile rezultate in urma procesului de incinerare – cenusa compacta, inactiva chimic si biologic care in functie de ponderea in deseurile initiale a materialelor supuse incinerarii (oase, viscere, pene) rezulta o cantitate de cenusa in limita a 5-10% raportata la masa initiala de deseuri.Cenusa este inactiva din punct de vedere chimic si biologic, neprezentind risc de contaminare.

In cazul cenusii rezultate, aceasta este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata cu S=150mp  . Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole.

Instalatia de incinerare achizitionata, incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, are aprobarile conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE,cu modificarile ulterioare, privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.

Tipul de incinerator ales ce detine 2 arzatoare- un arzator principal in prima camera de incinerare- combustie, ce asigura temperatura necesara arderii la contact direct cu deseurile animaliere si unul secundar pentru camera de post-combustie, aceasta fiind conform cu cerintele legislatiei privind timpul de retinere al emisiilor gazoase in camera de postcombustie, de cel putin 2sec la 850°C, parametru ce trebuie respectat in mod obligatoriu pentru buna functionare a instalatiei.

Pentru asigurarea desfasurarii proceselor tehnologice conform capacitatilor proiectate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, societatea are in dotare instalatii tehnice anexe, ce deservesc tehnologiile aplicate :

- apa potabila din sursa proprie subterana utilizata in scopuri tehnologice, igienizari, menajere si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare

- rigole betonate si pante pentru colectarea  apelor pluviale cu dirijare către cursul de apă Chiţcani, după trecere prealabilă printr-un separator decantor de substante extractibile

- energie electrica pentru forta si iluminat

- gaz metan pentru functionarea centralei termice si a incineratorului

- aer comprimat din sursa proprie

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului sunt generate deseuri ce sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG 856/2002 si Legea 211/2011 si anume :

-deseuri de mase plastice si hartie de la faza de ambalare,

-namol de la curatirea bazinelor din cadrul statiei de epurare

-namol de la curatirea rigolelor si a separatorului de substante extractibile

-cenusa  rezultata din procesul de incinerare, considerata deşeu inert,este utilizata in amestec cu namol deshidratat si folosita ca ingrasamant.

-deseuri metalice de la activitatea de intretinere

-DEE-uri de la intretinerea obiectivului

-deseuri menajere

Deseurile valorificabile si nevalorificabile sunt depozitate in spatii amenajate, selectiv pe platformă betonată sub gestiune de la producere pana la valorificare/eliminare de pe incinta.

Valorificarea/eliminarea deseurilor de pe incinta se realizeaza in baza contractelor incheiate cu societati abilitate in acest sens.

Documentatia elaborata, respecta cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii conform cu Legii 292/2019, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a Acordului de mediu pentru obiectivul – Fabrica de făinuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere,statie de epurare fizico-chimica,statie de tratare biologica a aerului,accese auto si amenajare parcare.

5.4. Materii prime,energia si combustibili utilizati,racordarea la retelele de utilitati

Capacitatea de producţie proiectată conform activitatii desfasurate în cadrul Fabricii de fainuri proteice si grasimi este de 240t/zi,rezultate din valorificarea deseurilor nepericuloase provenite din abatorizarea pasarilor .

Din procesul de abatorizarea rezulta urmatoarele categorii de deseuri nepericuloase ce pot fi valorificate in cadrul fabrii de fainuri proteice:

- categori A viscere -100t/zi -

- categoria B viscere ,capuri,oase tocate si MDM-uri- 30t/zi

-categoria C pene saturate cu apa-70t/zi

-categoria D sange-40t/zi

Din prelucrarea deseurilor nepericuloase pe cele 4 linii de prelucrare, rezulta urmatoarele categorii de produse finite:

-faina de  viscere de categoria A-36-40t faina proteica si 12 t grasimi

-faina de viscere de categoria B- 12t faina proteica

-faina din pene saturate de categoria C- 20t faina proteica

-faina din sange categoria D- 4t faina proteica

Total=72-76t faina proteica si 12 t grasimi.

Energia electrica este asigurata prin intermediul unui post de transformare ce este racordat la cea mai apropiata retea de alimentare cu energie electrica din zona LEA 220kw Muntenii de Jos.

Instalatiile electrice asigura prin intermediul tablourilor consumul de energie electrica pentru forta, iluminat interior, si exterior, iluminat de siguranta prin intremediul circuitelor, consumul fiind contorizat.

Consumul de energie electrica pentru o capacitate de productie de 50 400t/an faina proteica este estimat la cca. 4325 MWh/an.

Consumul specific de energie electrica realizat : este de 272Kwh/t faina proteica ; cca. 85,8 Kwh/t materie prima procesata.

Gazul metan este asigurat din reteaua de distributie existenta in zona printr-un bransament contorizat, fiind folosit la alimentarea celor 2 arzatoare aferente cazanelor din cadrul centralei termice si a incineratorului ce functioneaza pe gaz metan.

Consumul de gaz metan este de cca 1389123 Nmc/an asigurat de catre SC SAFISTAR SRL.

Consumul specific de gaz metan realizat  : este de 3311,8826 Nmc/t faina proteica si 62,4546 Nmc/t materie prima procesata.

Agentul termic  -abur produs in centrala termica proprie dotata cu 2 cazane tip Wiessmann cu arzatoare  ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum de 50Nmc/h. Debitul de  abur produs in centrala este de 6t abur/h/cazan cu p=10bari si un randament de functionare al centralei de 91%.

Condensul rezultat este folosit pentru prepararea apei calde menajere si ca agent de incalzire pentru spatiile din incinta halei tehnologice, ceea ce conduce la o reducere a consumului de gaz metan cu cca 20-25%.

Gazele arse provenite din arderea combustibilului gaz metan in centrala termica sunt evacuate prin intermediul unui cod de dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h .

Alimentarea cu apa potabila este asigurata dintr-un put forat cu H=150m echipat cu pompa si hidrofor situat pe latura nord-vestica a amplasamentului. Apa este preluata printr-o conducta de alimentare realizata din PEHD 80-50mm,L=220m fiind stocata intr-un rezervor de apa potabila din beton cu V=200mc ce asigura si rezerva de apa PSI necesara de cca 170mc.

Rezervorul este echipat cu o statie hidrofor si o statie de pompare pentru apa consum tehnologic, menajer si apa de incendiu.

Apa potabila este utilizata astfel:

-necesitati tehnologice la statia de epurare Qzi mediu=42 mc/zi

-spalari mijloace auto Qzi mediu= 7mc/zi

-igienizari spatii de productie Qzi mediu= 12mc/zi

-centrala termica Qzi mediu= 0,96mc/zi

-flux tehnologic-spalare gaze :Qzi mediu/turn1=1,8mc/zi; turn2=0,6mc/zi; ciclon Venturi1 Qzi mediu=24mc/zi, ciclon Venturi2 Qzi mediu=12mc/zi.

Reteaua de alimentare cu apa a consumatorilor este de tip inelar, realizata din teava PEHD 80-125mm,L= 360m şi asigura necesarul de apa tehnologica si menajera cu un debit de 3,6mc/h si un debit pentru incendiu de 20l/sec.

Consumul anual de apa potabila este de 27600 mc/an.

Consumul de apa potabila este estimat astfel:

Qzi max= 115,38mc/zi

Qzi mediu= 107,86 mc/zi

Din aceeasi retea de distributie apa potabila se alimenteaza reteaua de hidranti exteriori fixi si portabili .

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru racirea gazelor condensabile de la instalatia noua de tratare aer se va realiza un foraj cu H=50m in vecinatatea forajului existent de preluare apa potabila. Apa din forajul nou realizat va fi folosita ca apa de racire la instalatiile de racire din cadrul instalatiei noi de tratare aer in cadrul obiectivului.

Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite de la procesele tehnologice desfasurate de la igienizarea incintelor tehnologice si a mijloacelor auto, precum si cele menajere provenite de  la grupurile sanitare, sunt preluate si dirijate prin retele de canalizare interne catre bazinele statiei locale de epurare.

Canalizarea menajera este prevazuta din conducte de PVC-KG200mm, facand legatura cu statia de epurare cu treaptă fizică, chimică şi biologică.

Colectarea apelor pluviale provenite de pe cladiri si platforme betonate este realizata prin rigole catre rigola colectoare pentru ape meteorice impurificate cu trecere printr-un camin decantor şi ape meteorice neimpurificate cu descarcare in emisar in aval de statia de epurare cu un debit de 56,55l/sec.

Apele uzate epurate sunt dirijate catre cursul de apa existent raul Chitcani cu respectarea valorilor principalilor impurificatori, cu incadrare in CMA conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Debitul mediu de ape uzate evacuate catre Statia de Epurare este de  15 mc/h,respectiv 315mc/zi cu un program de epurare de 21h. Capacitatea statiei de epurare ce preia apele uzate este de maxim 360mc/zi ape uzate.

Aer comprimat p=6 barri, este asigurat din sursa proprie prin intermediul unei statii de compresoare-2 bucati. Necesarul de aer comprimat utilizat în cazul liniilor tehnologice de obţinere făină proteică este de cca. 600l/h/bucata.

### 5.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La realizarea obiectivelor construite din cadrul noii investitii, lucrarile pe santier vor fi executate cu respectarea proiectelor de catre echipe specializate.

Obiectele noi construite ce urmeaza a fi realizate in cadrul obiectivului, sunt amplasate intr-o zona delimitata, aceasta invecinandu-se cu terenuri agricole si drumuri de acces.

In ceea ce priveste asigurarea cu utilitatile necesare desfasurarii activitatii de investitie pentru noul obiectiv, acestea vor fi preluate din retelele existente in zona - energie electrica,gaz metan, apa potabila din sursa proprie,  retele de canalizare si statie de epurare realizate in incinta noului obiectiv.

Inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor efectua urmatoarele activitati:

-indepartarea vegetatiei de pe suprafata de teren ce urmeaza a fi construita

-amenajarea cailor de acces pentru mijloace auto, mijloace de ridicat (macarale), a cailor de rulare pentru utilaje speciale

-amenajarea platformelor betonate pentru depozitarea deseurilor generate din activitatea de constructie, cu  depozitare limitata, urmand  a fi preluate pe parcursul derularii lucrarilor in vederea eliberarii amplasamentului

-amenajarea platformelor pentru depozitarea elementelor de constructii utilizate la realizarea cladirilor.

-pamantul excavat prin sistematizarea verticala este incadrat ca pamant necontaminat fiind utilizat ulterior la nivelarea suprafetei de teren din incinta obiectivului

Dupa finalizarea lucrărilor de investiţii ce se realizeaza pe amplasamentul analizat, se impun :

-lucrari de igienizare si evacuare a deseurilor provenite din activitatea de constructii, lucrari ce conduc la evitarea aparitiei unor  situatii de poluare a solului si subsolului;

- amenajarea de spatii verzi si plantatii de pomi  pe spatiile libere din perimetrul incintei.

In ceea ce privesc lucrarile de investitii ce fac obiectul prezentei documentatii se vor urmari :

-construirea corpului administrativ modulat din containere cu S=144mp si amenajare parcare auto aferenta.

-extinderea cladirii existente in care sunt amplasate utilajele si echipamentele de producere a fainii proteice si a grasimii cu S=461,8mp.

- extindere platforma betonata pe care se vor amplasa corturile pentru depozitarea produselor finite cu S=1270mp

-amenajarea de cai de acces auto cu S=2265mp,

-amenajarea corespunzatoare a sursei de alimentare existente, pentru asigurarea necesarului de apa potabila, utilizata in perioada de executie, cat si in perioada de functionare;

-realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila si retele de preluare a apelor uzate tehnologice din zona statiei de epurare gaze cu dirijare catre bazine  betonate subterane vidanjabile.

-construirea bazinelor betonate subterane vidanjabile-2 bucati din zona corpului administrativ nou realizat

-mentinerea in stare continua a cailor de acces existente, a platformelor betonate din incinta fermei existente, cat si realizarea de noi cai de acces in vederea realizarii noului obiectiv;

-depozitarea in conditii corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri pe platforme betonate si evacuarea ritmica a acestora pentru a nu se crea stocuri cu efecte negative asupra calitatii solului;

-pe durata executarii lucrarilor se va respecta regimul de gestionare a deseurilor provenite din aceste lucrari, la terminarea acestora se vor efectua lucrari de salubrizare si ecologizare a incintelor.

In aceste conditii se elimina riscul aparitiei unui impact care sa afecteze calitatea factorilor de mediu impunandu-se lucrari de refacere a amplasamentului.

Noua investitie se inscrie in precizarile PUG-ului intocmit, privind functionalitatile din zona analizata, aceasta investitie realizandu-se pe baza Certificatului de urbanism emis si a precizarilor din avizele obtinute.

### 5.6.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul in cadrul fabricii de fainuri proteice se realizează prin intermediul unui drum de acces situat pe latura estica,cantar camioane si cabina poarta.

Amenajarea drumurilor de acces, va consta in pregatirea acestora, umplerea gropilor cu balast si compactarea lor, in vederea asigurarii accesului auto.

Materialele utilizate la realizarea drumurilor  vor fi materiale de calitate, terenul fiind curatat de primele straturi al solului moale pana se ajunge la un strat de material compact dupa care se amenajeaza cu balast artificial. Rigolele  de preluare a apelor meteorice  situate de-a lungul drumurilor existente, precum si cele  noi realizate, vor trebui amenajate pentru a se evita degradarea straturilor de sol, implicit alunecari de teren.

### 5.7. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Materialele folosite în construcţii- ciment, agregate, beton armat, panouri multistrat, tablă cutată, vor fi aprovizionate şi transportate din punctele de livrare cele mai apropiate ale investiţiei.

In ceea ce privesc materialele utilizate la realizarea circuitelor electrice, acestea de asemenea vor fi procurate de la diverşi furnizori şi transportate pe amplasamentul noii investiţii.

În zonă nu există resurse naturale, ce ar putea fi utilizate în perioada de construcţie şi funcţionare, cu excepţia apei potabile ce este asigurată din sursă proprie subterană, prin intermediul unui foraj existent si a doua noi foraje realizate cu inmagazinare in rezervoare.

### 5.8.Metode folosite in constructii

In ceea ce priveşte realizarea EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE, aceasta se va realiza pe o suprafaţă de teren de 9087 mp ce aparţine societăţii, situată în intravilanul localităţii Chitcani, comuna Costesti, judetul Vaslui.

La realizarea noilor construcţii si a extinderii halei de fabricatie existenta, se va ţine seama de soluţiile propuse în proiecte şi aplicate în execuţie.

### 5.9.Planul de execuţie- construcţie, punere în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Investitia ce se va realiza in cursul anului 2020 avand la baza un plan privind desfasurarea lucrarilor :

-faza de constructie- 3 luni;

-faza de punere in functiune-6luni;

-faza de exploatare- este functie de rentabilitatea activităţii desfăşurate;

-faza de refacere in cazul incetarii activitatii – 6 luni.

### 5.10.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Prin extinderea fabricii de fainuri proteice s-a urmarit valorificarea/eliminarea deseurilor de origine animala nepericuloase generate din activitatea de abatorizare a pasarilor.

Lucrarile de investiţii se vor realiza pe amplasamentul fabricii de fainuri proteice existente, obiectivul invecinandu-se cu drum de servitute, racordat la DN Vaslui-Barlad si terenuri agricole.

Obiectivul nou realizat prin aplicarea tehnologiilor si echipamentelor noi de prelucrarea a deseurilor animaliere  nepericuloase fara risc sanitar ,generate din procesul de abatorizare,valorifica aceste deseuri cu respectarea  legislatiei in vigoare. Aceasta conduce la reducerea impactului asupra factorilor de mediu prin reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si gestionarea deseurilor conform Directivei nr.96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Actuala investitie ce urmeaza a fi realizata prin modul de organizare, cat si prin dotarea cu echipamentele si utilaje specifice, conduc la cresterea productivitatii si reducerea consumurilor de utilitati.

### 5.11.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Realizarea EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE, amplasată în localitatea Chitcani, comuna Costesti judetul Vaslui, ce aparţine SC SAFIR  SRL consta in extinderea fabricii de fainuri proteice,a statiei de epurare ape uzate,realizarea cladirii in care se amplasa statia de tratare a aerului,a corpului administrativ,a caii de acces,platformei betonate .

-suprafaţa de teren de 9087 mp, proprietate a societăţii, corespunde zonei adecvate reglementate prin certificatul de urbanism nr. 5/09.03.2020, obiectivul de investiţii fiind situat conform PUG-ului comunei in T43,P58, Punct Chitcani, teren ce are ca destinatii curti-constructii

-utilitatile necesare vor fi asigurate din retelele  existente in zona –energie electrica,gaz metan si apa potabila din sursa proprie subterana.

-utilizarea unor cai de acces comunale existente in zona obiectivului cu racordare la  DN Barlad-Vaslui.

-distanta fata de zona locuita este de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

-valorificarea superioară a deseurilor de origine animala nepericuloase, prin procedeul de obtinere a fainii proteice, conduce la un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii mediului.

### 5.12.Activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Prin realizarea investiţiei, ca urmare a activităţii desfăşurate, aceasta conduce la noi activităţi:

-amenajarea unei infrastructuri corespunzătoare noului obiectiv constituite din căi de acces, reţele de alimentare cu energie electrică,retele de alimantare cu gaz metan, alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate,statie de epurare  ape uzate;

-amenajarea unei noi platforme pentru amplasarea corturilor in care se vor depozita produsele finite ambalate.

-amenajarea unei platforme betonate pentru amplasarea corpului administrativ realizat din containere si parcare auto aferente

-amenajarea cladirii in care va fi amplasata statia de tratare a aerului provenit din procesul de fabricatie.

Prin amplasarea şi amenajarea noii investiţii, aceasta conduce la dezvoltarea economică a zonei, atragere de noi investiţii, creşterea populaţiei ocupate.

### 5.13.Autorizaţii cerute de către proiect

Conform Certificatului de urbanism nr. 5/09.03.2020 emis de Primăria Comunei Costesti pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii in vederea realizarii investiţiei EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE –situată în comuna Costesti, localitatea Chitcani, au fost solicitate următoarele avize /acorduri:

-Avizul Directiei de sanatate publica;

-Avizul privind securitatea la incendiu;

-Documentaţie tehnică pentru autorizatia de construire;

-Aviz alimentare cu apa;

-Aviz alimentare cu energie electrica.

III.6. Localizarea proiectului

6.1. Distanta fata de granita

Amplasamentul obiectivului se invecineaza pe latura estica cu Republica Moldova, situata la distanta de 49km.

Distanţa minimă faţă de zona locuită- localitatea Costesti situata pe latura sudica a amplasamentului este de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Având în vedere natura activităţii desfăşurate obiectivul de investiţii nu se încadrează în L22/2001, Anexa 1, ca obiectiv ce ar putea produce un impact asupra mediului cu influenţă transfrontaliera.

Coordonatele Stereo 70, ce delimiteaza perimetrul obiectivului evidentiaza ca acesta nu se situează în zonă protejată şi nici în vecinătatea unui sit de importanţă comunitară Natura 2000.

### 6.2.Hărţi privind amplasamentul, caracteristici fizice ale mediului naturale si artificiale

Pentru amplasamentul analizat sunt prezentate următoarele planuri :

-Anexa 1- Planul de amplasare a obiectivelor în cadrul fabricii;

-Anexa 2- Inventarul de coordonate stereo 70 a amplasamentului;

-Anexa 3- Planul de situaţie;

-Anexa 4- Plan de incadrare in zona

Functiunea dominata a zonei este teren arabil, zona fiind compusa din terenuri pentru unitati agricole existente si functiuni complementare admise zonei, ce constau din:

-utilizarile permise in zona agricola sunt unitatile agricole si functiile complementare acestora;

-terenul pe care este amplasat obiectivul permite racordarea la utilitatile publice existente in zona.

Avand in vedere natura activitatii desfasurate, prin amenajarea si organizarea noii investitii, a dotarilor, cat si prin masurile impuse ce urmează a fi realizate in executie, obiectivul nu se constituie intr-un poluator al zonei cu afectarea factorilor de mediu-apa, aer, sol, aşezări umane, biodiversitate.

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, punctul Chiţcani, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

### 6.3 .Folosinţe actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

La data întocmirii prezentei documentaţii, suprafaţa de teren aferentă dezvoltării noii investiţii de 9087mp este încadrată ca regim economic în categoria de folosinţă curţi-construcţii.

Obiectivul analizat consta din amenajarea unei instalatii pentru producerea de faina proteica ca urmare a valorificarii deseurilor provenite din procesul de abatorizare pasari, precum si a unei instalatii de incinerare deseuri de origine animala nepericuloase ce constituie pierderi naturale ca urmare a operatiei de transport a pasarilor de la ferme catre abatorul ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in intravilanul localitatii Chitcani invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta,avand urmatoarele vecinatati:

-nord : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-sud : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-est :Drum de exploatare-acces-Paraul Chitcani 15m

-vest :Drum de exploatare.

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest.

Proiectul de extindere a fabricii de fainuri proteice, consta din urmatoarele obiective :

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, P+1

-extindere fabrica de fainuri proteice cu Sc=461,8mp, cladire ce va avea o suprafata de 2241mp+461,8mp=2702,8mp.

-statie de tratare a aerului cu Sc=548mp.

-extindere statie de epurare a apei uzate S=219mp+127,5=346,5mp.

-extindere platforma betonata S=1270mp.

-accese auto S=2265mp.

-amenajare parcare S=232mp.

Prin marirea capacitatii de productie  s-a urmarit dezvoltarea intensiva si pe orizontala a capacitatilor de productie a instalatiei si valorificare a deseurilor de origine animala nepericuloase generate din procesul de abatorizare.

6.4. Caracteristicile impactului potential asupra factorilor de mediu

Prezenta lucrare se refera la extinderea actualei fabrici de faina proteica existenta pe amplasament si la realizarea unui nou corp administrativ,statie de epurare fizico-chimica,statie de tratare a aerului, accese auto si amenajare parcare.

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane- Investitia va fi amplasata in intravilanul localităţii Chitcani, invecinandu-se cu terenuri agricole.

In imediata vecinatate a noii investitii nu exista obiective de interes national si traditional, zona locuita situindu-se la cca 1,5-2km distanta.

Personalul unitatii vor avea un program de lucru de 8 ore/zi, in 3 schimburi pe durata de 365zile/an.

Ca urmare a tehnologiei aplicate, a dotărilor şi echipamentelor , conform celor mai bune tehnici disponibile se estimeaza ca poluantii rezultati din activitate nu vor avea efecte asupra starii de sanatate a populatiei, a constructiilor si instalatiilor din zona locuita ca urmare a nivelului scazut a emisiilor.

Amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa asigura o buna drenare a poluantilor emisi ca urmare a  curentilor creati in zona.

- Impactul asupra faunei şi florei

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii. Realizarea obiectivului cat si amplasamentul acestuia este benefic din punct de vedere economic pentru dezvoltarea comunei.

In zona exista fanete si terenuri agricole cultivate.

In imediata vecinatate, in ceea ce priveste fauna si flora nu se cunosc specii protejate, obiectivul nefiind situat în vecinătatea unor rezervaţii naturale.

Se estimeaza ca valorile concentratiilor maxime ale emisiilor de poluanti in aer, se vor situa sub valorile maxime admise, acestea nu vor afecta vegetaţia şi fauna din zonă. Totodată ca urmare a ariei reduse de raspandire, nu vor fi afectate vecinatatile amplasamentului investitiei analizate.

- Impactul asupra solului

Poluantii ce pot  afecta calitatea solului si subsolului din zona amplasamentului noii investitii sunt constituiti din substantele poluante continute in apele uzate tehnologice si menajere colectate si epurate in statia locala  cu evacuare in cursul de apa limitrof.

Din analiza amplasamentului obiectivului si a modului de realizare a acestuia  rezulta ca circa 48% din suprafata totala este construita si betonata, activitatea defasurandu-se in incinte inchise.

Deşeurile generate pe amplasament atât în perioada de realizare a investiţiei, cat si prin functionarea obiectivului, vor trebui gestionate selectiv de la producere până la eliminare/valorificare cu respectarea legislatiei în vigoare HG 856/2002 si L211/2011.

La finalizarea lucrărilor de investiţii, zonele afectate de organizarea de şantier vor fi igienizate şi ecologizate prin plantatii inerbate.

Namolul biologic deshidratat provenit de la treapata biologica a statiei de epurare va fi depozitat in batardoul existent pe amplasament. Prin analizele efectuate va rezulta ca acesta poate fi utilizat la  fertilizarea terenurilor arabile, ca urmare a conţinutului de nutrienţi din compoziţia acestuia, necesitand analize de sol privind cantităţile de îngrăşământ natural ce urmează a fi împrăştiate.

- Impactul asupra folosinţei bunurilor materiale- în ceea ce priveşte amplasamentul, într-o zonă agricolă, aceasta corespunde prevederilor din PUG-ul comunei din punct de vedere al activităţii desfăşurate, fără a genera un impact asupra bunurilor materiale din zonă. Zona locuita nu se afla in imediata  vecinatatea a amplasamentului si nu va fi influentata negativ, ca urmare a activităţii desfăşurate Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului. Afluentii cursului de apa Barlad au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Arealul comunei Costesti, localitatea Chitcani unde este amplasat obiectivul analizat se diferentiaza pe orizonturi acvifere ce pot constitui sursa de alimentare cu apa potabila. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la 6-7m de la cota forajului cu nivel sub presiune, apa neprezentand agresivitate sulfatica.

Arealul obiectivului pe care se desfasoara activitatea este betonat.

- Impactul asupra calităţii aerului, schimbărilor climatice-  Sursele generatoare de poluanti in atmosfera sunt:

-gaze arse provenite de la centrala termica ce contin SO2,CO,NOx,pulberi

-gaze arse ce provin de la incineratorul ecologic ce contin SO2,CO,NOx,TOC,pulberi

-emisii de la instalatiile de dezodorizare a aerului provenit din activitatea  desfasurata.

●Impactul datorat zgomotelor şi vibraţiilor-

Sursele generatoare de zgomot si vibratii sunt constituite din utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,compresoare, transportoare  cu snec, benzi transportoare, precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de cca 85% in incinte inchise, utilajele generatoare de zgomot si vibratii urmând a fi montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor, nivelul intensitatii zgomotului va fi diminuat.

Circulatia auto in incinta se va realiza pe alei betonate, continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

● Impactul asupra peisajului şi mediului vizual-

Zona de amplasare a viitoarei investiţii, se afla situată în  judeţului Vaslui,comuna Costesti într-o zonă cu relief specific.

Amplasamentul oferă un peisaj format din terenuri arabile, păşuni, lipsind elementele de separare a peisajului.

Zona este prevăzută cu utilităţi, accesul realizându-se prin intermediul drumului de exploatare.

Din punct de vedere al particularităţii zonei privind peisajul şi mediul vizual aceasta se poate încadra în categoria medie ca valoare estetică.

In ceea ce priveşte mediul, valoarea spaţiului analizat din zona fabricii este apreciată având o utilizare preponderent de valorificare a deseurilor animaliere nepericuloase.

Pentru îmbunătăţirea peisajului şi a mediului vizual, în ceea ce priveşte amplasamentul obiectivului, la finalizarea lucrărilor de investiţii, pe suprafeţele libere de construcţie, se vor crea zone verzi, prin  plantare de garduri vii, inerbare.

●Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural- arealul de dezvoltare a noii investiţii nu este situat în vecinătatea unor obiective de patrimoniu istoric şi cultural. La data întocmirii documentaţiei nu se cunosc situri arheologice în zonă ce ar putea fi afectate prin lucrările de realizare a investiţiei.

Evaluarea potenţialului impact asupra factorilor de mediu prin realizarea investiţiei a fost efectuată pe baza criteriilor de mediu pentru a determina sistemul de punctaj utilizat ce completează matricea.

Notaţia utilizata pentru a completa matricea:

| Notaţia | Explicaţie |
| --- | --- |
| ++ | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte pozitive importante, constând în protecţia mediului şi oportunităţi de îmbunătăţire. |
| + | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte pozitive ce nu ar afecta în mod negativ resursele de mediu. |
| 0 | Nu are nici un efect asupra criteriilor, ca urmare a punerii în aplicare a opţiunii. |
| - | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte negative asupra mediului |
| - - | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte negative majore pe termen lung, la efecte adverse asupra mediului, susceptibile de a fi permanente. |
| +/- | Punerea în aplicare a proiectului ar afecta atât în mod pozitiv, cât şi negativ în raport cu criteriile |
| ? | Efectele sunt incerte deoarece nu există suficiente informaţii disponibile pentru a anticipa efectele probabile. |

În ceea ce priveşte evaluarea impactului proiectului asupra factorilor de mediu şi a bunurilor protejate, acesta este redat pe baza matricei prezentate:

|  | Populaţia şi sănătatea umană | Fauna şi flora | Sol | Bunuri materiale | Calitatea apei | Calitatea aerului, climă | Zgomot, vibraţii | Peisaj, mediu vizual | Patrimoniu cultural şi istoric |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de fainuri proteice | + | +/- | +/- | ++ | +/- | +/- | + | ++ | 0 |

Din datele prezentate privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, se poate concluziona că prin modul de realizare a investiţiei, prin dotările acesteia, cât şi prin amplasamentul obiectivului, din evaluările făcute rezultă că prezintă un impact direct, cumulativ şi pozitiv pentru zona respectivă.

Din punct de vedere al impactului, acesta nu afectează arealele geografice învecinate, atât din punct de vedere al populaţiei si habitatelor.

Respectarea condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în sistem monitorizat, conduc la diminuarea impactului asupra mediului.

Totodată au fost prevăzute măsuri de protecţie privind reducerea impactului, atât în perioada de execuţie, în perioada de funcţionare şi de încetare a activităţii.

Din punct de vedere transfrontier, obiectivul nu se încadrează în legislaţia actuală privind impactul faţă de Republica Moldova, stat cu care se învecinează România, situat la distanta de 49km.

# IV SURSELE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## IV.1. Protectia calitatii apelor

### IV.1.1.Sursele de poluanti

Sursele generatoare de ape uzate ca urmare a activitatii desfăsurate pe amplasament în cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic conduc la urmatoarele categorii de ape uzate :

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de solubilizare a gazelor dezodorizate in scrubere cu un debit de 60-120l/h, ce conţin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr , VOC nemetanic.

-ape uzate tehnologice ce provin de la regenerarea coloanei de demineralizare, cu continut de clorura de sodiu si urme de masa cationica de la centrala termica cu un debit de 5mc/h (functionare discontinua)  cu continut de saruri de calciu si magneziu

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea ustensilelor, containerelor si a incintelor tehnologice ce contin suspensii, substante organice, grasimi, detergenti

-ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice;

-apele pluviale provenite de pe platforma betonata,colectata prin rigole impreuna cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite,colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane sunt trecute printr-un camin decantor cu capacitatea de 3,5 mc cu un debit total de 56,55 l/s si descarcate in raul Chitcani

Apele uzate rezultate de pe incinta sunt preluate prin retele interioare de canalizare în sistem divizor cu dirijare catre statia de epurare locala existenta in cadrul obiectivului.

Apele uzate tehnologice si cele menajere sunt dirijate prin retelele de canalizare interne catre bazinele de stocare si tratare amplasate in incinta halei de productie unde are loc o epurare mecanica si fizico-chimica.

In ceea ce priveşte treapta biologică, este prevăzut un bazin de tratare în exteriorul halei tehnologice spre latura nordică.

### IV.1.2.Statii si instalatii de preepurare

Extinderea statiei de epurare ce deserveşte obiectivul se bazeaza pe o tehnologie de epurare,ce se conformeaza reglementarilor si normativelor CE.

Funcţie de natura apelor uzate tehnologice si menajere, ce sunt preluate si tratate in cadrul statiei de epurare proprie, sistemele aplicate se bazeaza pe un flux zilnic maxim si un grad de poluare mediu dupa cum urmeaza :

-capacitatea statiei de epurare- 15mc/h

-CBO5 mediu la intrare in statie- 2500mg/l

-CCOCr mediu la intrare in statie- 4500mg/l

-suspensii solide-500mg/l

-pH-6,5-7,5.

-statia de epurare ape uzate  cu S=346,5mp- este situata pe latura nord vestica a amplasamentului,extinderea si reabilitarea acesteia  cu o capacitate de epurare a apei de 15mc/ora,este prevazuta cu 3 bazine betonate subterane de egalizare cu legatura intre ele.

Apele reziduale rezultate de pe linia de fabricatie si cele din procesul de tratare aer se vor colecta intr-un bazin de egalizare cu V=5mc din inox dotat cu senzor plutitor de nivel, situat in spatele statiei de tratare aer. Condensul din cocatorul de apa de la canalizare din extinderea fabricii si apa de la tratare aer din noua cladire vor fi preluate din acest bazin si dirijate catre statia de epurare. Apele menajere de la corpul administrativ a fabricii sunt preluate in doua bazine betonate  vidanjabile si dirijate catre statia de epurare locala.

Ca urmare a maririi capacitatii de productie s-au realizat extinderea si optimizarea sistemului de epurare a apelor uzate generate din proces, constand din urmatoarele dotari:

  - filtru parabolic cu o finete de filtrare(sita) de 0,75mm.

  - suplimentarea si optimizarea sistemului de aerare a bazinului de egalizare

  - inlocuirea tratamentului fizico-chimic prin montarea unei unitati de flotatie care permite evacuarea rapida a flocoanelor formate privind fenomenul de resolubilizare a acestora

  - senzor de nivel hidrostatic cu scopul de a actiona in mod automatizat alimentarea unitatii de flotatie.

  - optimizarea sistemului de aerare in bazinul biologic prin inlocuirea membranelor cu difuzori porosi,cu membrane care au dimensiuni mai mici

  - optimizarea unitatii de flotatie secundara in scopul recupararii microorganismelor inainte de deversare

  - unitate de flotatie pentru tratamentul fizico-chimic.

-    schimbator de caldura pentru aerul produs in bazinul de aerare cu scopul de a preantimpina supraincalzirea apei ce ar conduce la scaderea randamentului de tratare.

  - Inlocuirea sistemului de aerare-recirculare pentru a eficientiza namolul activ.

Statia de epurare nu preia apele de racire de la instalatia de tratare aer, instalatia noua,fiind dirijate catre canalizarea ce dirijeaza apele epurate catre cursul de apa din vecinatate.

Parametrii tehnici ai statiei de epurare au fost imbunatatiti in scopul cresterii randamentului.

Treapta mecanica-Procesului de epurare prin realizarea unui bazin prevazut cu 3 compartimente,respectiv:

- compartiment egalizare apa in vederea preluarii varfurilor

- compartiment de omogenizare a apelor

-compartiment de aerare

Apele uzate de la linia de procesare sunt colectate in bazinul de pompare de unde sunt dirijate catre instalatia de prefiltrate a apelor uzate compusa dintr-un filtru parabolic cu ochiuri de 0,75mm in vederea retinerii suspensiei solide.

Dupa filtrarea apei uzate aceasta este dirijata in compartimentul de egalizare in vederea preluarii varfurilor de pe flux cu dirijare ulterioara in compartimentul de omogenizare a acestora urmand apoi evacuarea in compartimentul de aerare-prin aerarea continua se impiedica aparitia reactiei anaerobe.

Din treapa mecanica apele uzate sunt dirijate catre treapta fizico-chimica unde sunt tratate cu polielectroliti,solutie de clorura feerica sau clorura de aluminiu.

Sistemul de flotatie consta in inlaturarea suspensiilor solide,grasimilor,uleiurilor si produselor petroliere din apa uzata,prin formarea de emulsii, prin adaugare de polielectroliti. Emulsiile pot fi transformare prin coagulare si floculare intr-un precipitat care poate fi inlaturat. Coagularea se realizeaza prin adaugarea in conditii controlate a solutiilor utilizate-clorura feerica sau clorura de aluminiu, pentru flocularea si neutralizarea apelor utilizate .

Prin sistemul de flotatie este eliminat precipitatul prin intermediul flocuratorului tip teava.

Prin extinderea si modernizarea statiei se vor monta pompe noi de ultima generatie pentru dozarea automata a coagulantului,neutralizantului,polielectrolitului.

Unitatea de flotatie este complet automatizata tratand cca. 15 mc/h, beneficiind de un sistem de ingrosare si raclare a namolului cu evacuare pentru separare.

Statia este prevazuta cu un bazin tampon ce preia apele omogenizate si aerate cu dirijare catre treapta biologica a statiei de epurare.

In bazinul de aerare/nitrificare bacteriile din namolul activ consuma oxigen in vederea despompunerii poluantilor in dioxid de carbon,apa ,sulfati si azotati.

Oxigenul necesar este furnizat printr-un sistem complex de aerare fiind monitorizata concentratie oxigenului dizolvat in apa. Nitrificarea este procesul prin care se realizeaza oxidarea biologica a ionului amoniu,proces ce se realizeaza in doua etape ,prima la forma de azotiti si apoi la azotati.

Reactiile de tranformare au loc rapid. Denitrificarea este procesul prin care azotatii prin reducere biologica se transforma in azot gazos. Namolul activ contine o gama larga de bacterii heterotrofe ce consuma carbon organic.

Reactiile de amonificare,sinteza,nitrificare si denitrificare sunt mecanismele principale in epurarea apelor uzate pentru controlul si eliminarea azotului.

Conditiile de mediu care influenteaza reactiile includ temperatura,pH,procesele microbiologice,potentialul de oxidare reducere,disponibilitatea substratului oxigenului,paramatri ce urmeaza a fi controlati.

Prin procesul de tratare mecanic, fizico-chimic si micro-biologic, apele rezultate in urma tratarii se vor incadra in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005-paraul Chitcani, conform Avizului de gospodarire a apelor:

-temperatura- 35°C

-pH=6,5-7,5

-materii in suspensii=60mg/l

-CBO5=<6mg/l

-CCOCr=<25mg/l

-NH4=<0,8mg/l

-NO2=<0,2mg/l

-NO3=<13,3mg/l

-N total=<0,5mg/l

-P total=<0,5mg/l

-fenoli=<0,011mg/l

-detergenţi sintetici=<0,1mg/l

-oxigen dizolvat=<6mg/l

Namolul rezultat este preluat cu vidanja proprie si transportat pe platforma de esorare din incinta fabricii.

Prin procedeul de epurare aplicat se asigura un consum chimic si electric scazut, procesul fiind complet controlabil, iar cantitatea de namol rezultata se reduce aproape la jumatate comparativ cu alte procese de flotatie si deshidratare utilizate.

La finalul procesului, dupa analiza calitatii apelor epurate, acestea sunt evacuate  catre bazinul de apa epurata cu evacuare ulterioara catre cursul de apa din vecinatate raul Chitcani. Excesul de namolul din treapa biogogica este preluat si transportat pe platforma din cadrul obiectivului situata pe latura nordica.

Pentru zona de circulatie a mijloacelor auto, in cazul evacuarii apelor pluviale impurificate cu produs petrolier este prevăzut un separator-decantor de produs petrolier si retine suspensii pamantoase cu capacitatea de V=3,5mc. Apele meteorice epurate vor fi deversate in aval de statia de epurare in cursul de apa de suprafata- paraul Chitcani, împreună cu apele pluviale neimpurificate.

Colectarea apelor uzate de pe incinta se realizeaza in sistem divizor evacuarea realizindu-se in sistem divizor.

Avand in vedere ca apele epurate in statia locală sunt preluate prin retele de canalizare cu descarcare in cursul de apa Chitcani, calitatea acestora  se incadreaza in VLE conform NTPA 001/2002, HG352/2005 . Societatea monitorizeaza calitatea apelor evacuate in emisar prin efectuarea de analize periodice.

Debitul maxim de ape uzate epurate evacuate din statia de epurare  este de 15mc/h.

Buletin nr.PI1900536/20.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 43 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,90 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,01 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 36 | 500 |
| 11 | Azotati | 7,87 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,375 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,21 | 2 |
| 14 | Fenoli | - | - |

Buletin nr. PI1903191 /29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,0unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 13 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 83 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | 0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,010 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 7,02 | 500 |
| 11 | Azotati | 2,27 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,01 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,25 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1905419/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 28 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | 8,19 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 5,62 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,07 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1906757/29.11.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 11 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 72 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 17,5 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,90 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

In cazul apelor uzate epurate tehnologice si menajere concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

Societatea monitorizeaza periodic calitatea apelor pluviale descarcate in emisar,indicatorii analizati pH,reziduu filtrabil,substante organice,produs petrolier,incadrandu-se in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002 HG 352/2005.

Buletin nr. PI1900538/18.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 149 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | <10 | 35 |

Buletin nr. PI1903192/29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,6 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 34 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 11 | 35 |

Buletin nr. PI1905420/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,3 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,35 | 5 |
| 3 | CCOCr | 43,2 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 39 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 10 | 35 |

In cazul apelor pluviale preepurate concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

## IV.2.Protectia aerului

### IV.2.1.Sursele de poluanti pentru aer, poluanţi

Ca urmare a procesării termice in vederea eliminării deşeurilor de origine animala nepericuloase provenite din procesul de abatorizare al SC SAFIR SRL Văleni, instalaţiile din cadrul Fabricii de făinuri proteice şi a incineratorului ecologic din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, sursele generatoare de noxe în atmosferă sunt:

Emisii dirijate-surse fixe

-emisii de la instalatiile de dezodorizare aer aferente linilor de producere faina proteica dupa trecerea prin instalatiile de tratare (scrubere) cu continut de vapori de apa si urme de compusi organici volatili, acizi grasi, H2S, NH3 si amine

-gazele arse provenite de la centrala termica pentru prepararea aburului si a apei calde ce contin CO, NOx,SO2,pulberi in suspensie ;

-emisii –gaze arse provenite de la incinerator ce contin CO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, substante organice, metale grele- Hg, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, si compusii acestora, pulberi, dioxine si furani, carbon organic total

Emisii fugitive

-emisii fugitive de la bazinele statiei de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere si de la platforma de depozitare ce contin amoniac si VOC nemetanic.

-circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

Surse stationare- emisii dirijate

-instalatia de producere a fainii proteice -poluantii rezultati ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri si trecuti prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizează substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m.

In ceea ce  priveste mirosul provenit de la instalatia de producere a fainii proteice, in vederea reducerii disconfortului, acesta este indepartat prin dotarea obiectivului cu instalatii de dezodorizare. Gazele tratate in scrubere ce contin solutii de NaOCl si NaOH sunt apoi evacuate prin intermediul unor cosuri de dispersie cu incadrarea concentratiilor substantelor poluante in limitele ORD 462/93.

Concentratiile valorilor limite admise:

-NH3-30mg/Nmc,respectiv 0,9kg/h

-H2S-5mg/Nmc, respectiv 0,15kg/h

-VOC exprimat in COT 100mgC/Nmc.

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre  instalatiile de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare iar partea necondensabila este racita si tratata cu solutii de hidroxid de sodiu si hipoclorit 12% in vederea oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute.

Societatea monitorizeaza concentratiile poluantilor specifici evacuati din instatalia de dezodorizare a aerului cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu.

Buletin nr. PI1901729/30.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-COV | 10 | 100 mgC/Nmc |
| 4 | - | - |  |

Buletin nr. PI1904735/17.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-COV | 8,34 | 100 mgC/Nmc |

Din analizele efectuate rezulta ca instalatia de dezodorizare a aerului de la faza de producere faina proteica,functioneaza la paramatrii proiectati,indicatorii analizati incadrandu-se in valorile limite de emisie.

Prin dotarea instalatiei cu coloana de dezodorizarea aceasta conduce la diminuarea disconfortului habitatului din zona creat de mirosuri generate ca urmare a procesului tehnologic.

-centrala termica pentru producerea aburului tehnologic si a apei calde  este dotată cu 2 cazane ecologice ce functioneaza pe gaz metan.

Pentru evacuarea gazelor arse provenite din utilizarea gazului metan drept combustibil, cazanele sunt prevazute cu cate un cos de dispersie H=10,5m, Dn 400mm cu tiraj fortat cu un Daer=12000 Nmc/h.

In cazul sursei fixe- emisiile de gaze arse prin intermediul cosurilor de dispersie,concentratiile poluantilor generati sunt analizati periodic cu incadrare in limitele ORD 462/93 fiind prezentate in tabelul de mai jos :

Buletin de analiza nr.PI1904734 /02.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 9 94 2,58 | 15 108 1198 30,96 | 100 35 350 5 |

Buletin de analiza nr.PI1901727 /11.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 6 82,7 2,54 | 15 72 992,4 30,48 | 100 35 350 5 |

-procesul de incinerare deseuri de origine animala - incineratorul de mica capacitate nu este prevazut cu instalatii de monitorizare si detectare a emisiilor ci numai cu afisaj al temperaturii din cele 2 camere de lucru.

In cazul incineratorului , acesta va fi prevazut cu doua camere de ardere cu temperatura maxima de 850(C, ce va trebui urmarita permanent si cu un cos de dispersie ce asigura reducerea concentratiei poluantilor emisi. Trecerea gazelor arse din prima camera de incinerare prin camera a doua de ardere, la temperatura de 850°C conduce la o reducere a concentratiei poluantilor evacuati cu incadrarea acestora in limitele normativelor in vigoare privind cele mai bune tehnici disponibile.

Avand in vedere ca incineratorul nu este prevazut cu sistem automat de monitorizare a temperaturii si nici a calitatii emisiilor generate, s-a impus stabilirea unui program de urmarire a valorilor temperaturilor din cele 2 camere de ardere, ce asigura incadrarea poluantilor evacuati in limitele admise.

Emisiile poluatilor evacuati in aer prin intermediul cosului de dispersie, ca urmare a incinerarii deseurilor vor trebui sa se incadreze in valorile limita de emisie ale poluantilor, corespunzator legislatiei in vigoare stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, astfel:

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa /masurata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator | pulberi | Cos de evacuare H=7m Dn=500mm | 30/6,59 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 5,77/20 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 52,7/100 | mg/Nm3 |

In vederea stabilirii nivelului de poluare a atmosferei datorita  functionarii incineratorului se efectueaza masuratori privind emisiile atmosferice, frecventa de monitorizare fiind stabilita prin Autorizatia Integrata de Mediu.Emisiile masurate nu depasesc valorile limita prevazute.

Surse mobile

Circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza gaze arse ce contin CO, CO2 si NOx.

Traficul auto în incinta obiectivului analizat este redus, debitele masice evacuate prin gazele de espament sunt estimate in tabelul următor:

| Denumirea sursei | Poluanti si debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO | CO2 | Nox |
| -gaze de esapament de la mijloacele auto ce functioneaza pe motorina (4,2 l/zi) | 46,2 | 1302 | 105 |

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa in vecinatatea unui curs de apa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Surse stationare nedirijate

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Statia de epurare ,platforma de esorare namol provenit din treapta biologica emisii de joasa inaltime, | NH3 VOC H2S | 0,2 4,0 0,2 |

Emisiile atmosferice provenite din activitatea obiectivului in cazul surselor fixe dirijate se incadreaza pentru gazele arse rezultate de la centrala termica in limitele ORD 462/93, iar pentru gazele arse de la incineratorul ecologic, acestea se  situeaza in limitele admise conform celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea reglementarilor impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele CMA admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 80% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti emisi in atmosfera. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

In ceea ce priveste calitatea atmosferei in zona in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2 se vor incadra in limitele impuse de ORD 592/2002 a valorilor de prag cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de Legea 104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Valorile concentratiilor de poluanti mai sus mentionati  vor trebui sa se incadreze in limita normala la data punerii in functiune a investitiei.

In acest sens utilajele prevazute in dotarea noii investitii vor fi utilaje performante in ceea ce priveste protectia calitatii aerului fiind dotate cu echipamente de depoluare ce vor conduce la incadrarea poluantilor in limitele impuse prin normativele UE.

### IV.2.2.Instalatii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Prin marirea capacitatii de productie a fabricii de faina proteica s-a impus necesitatea realizarii unei instalatii de tratatre a aerului,instalatie nou construita in incinta unei noi cladiri situata in partea sudica a amplasamentului cu Sc=548mp si a unui bazin de preluare ape uzate amplasat in spatele halei cu V= 15mc.

Condensarea si racirea aerului cald-linia A cu continut de vapori Vaporii care provin din procesul de coacere sunt dirijati la sistemul de conducte de vapori si apoi catre condensatorul racit cu aer ,cu o capacitate de 5t/h in vederea condensarii vaporilor de apa. Gazele necondensabile sunt preluate prin depresiune de catre ventilatorul pentru produse necondensabile ce apartine instalatieri turnurilor de tratare chimica de la linia de pene. Condensabilele sunt dirijate sub forma de condens in canalizare catre statia de epurare ape uzate prin intermediul unei suflante.       Pentru evacuarea gazelor necondensabile din condensator este prevazuta o suflanta. 
  Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)-linia B
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.
•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)-linia C
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

●   Condensarea vaporilor-linia D  Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.

## IV.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de zgomot şi vibraţii

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele CMA admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 80% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

Amenajari şi dotari pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru diminuarea nivelului de zgomot se vor prevedea amenajari in dotarea obiectivului si se vor lua umatoarele masuri:

-activitatea tehnologica se desfasoara in hale inchise in pondere de 85% ;

-caile de acces pentru circulatia auto in incinta vor fi continui si betonate ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii vor fi amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Prin masurile tehnice, respectiv dotarea cu echipamente corespunzatoare, prin modul lor de amplasare pe fundatii elastice ce preiau vibratiile si zgomotele, cat si prin amplasamentul propus,  obiectivul nu se va  constitui intr-un poluator fonic major al zonei.

## IV.4.Protectia impotriva radiatiilor

Surse de radiaţii

Activitatea obiectivului nu reprezinta o sursa de radiatii nefiind necesare amenajari in acest sens.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## IV.5. Protectia solului si a subsolului

În ceea ce priveşte sistemul de organizare a incintei aferente Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic amplasate în intravilanul localităţii Chiţcani, com Costeşti, s-a urmarit diminuarea surselor posibile potentiale de poluare a solului, subsolului si panzei freatice din zonă.

În acest sens prin realizarea halei tehnologice, cca 80% din volumul activităţii se desfăşoara in incinta acesteia, pardoselile fiind betonate, prevăzute cu pante şi sifoane de preluare a apelor uzate provenite de la igienizări cu dirijarea acestora catre statia de epurare locala.

Incineratorul ecologic este amplasat pe platformă betonata in exteriorul halei tehnologice, procesul nefiind generator de ape uzate.

Zonele circulabile din incinta obiectivului sunt betonate fiind stabilite zone curate şi zone murdare pentru circulaţia auto.

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul obiectivului a fost prevăzuta o platforma betonata cu S=150mp, în care deşeurile rezultate sunt depozitate selectiv pe o durata limitată până la valorificare/eliminare prin societăţi abilitate.

Societatea monitorizeaza calitatea acviferului subteran prin efectuarea de analize din cele doua puturi de observatie.

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F1 si F2 din vecinatate platformei de depozitare namol, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F1 | F2 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 19 mgO2/L | 10 mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,0798 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,63 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 317 | 358 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 627 | 656 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F3 si F4 din vecinatatea bazinului de la treapata biologica a statie de epurare, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F3 | F4 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 10 mgO2/L | 10mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,067 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,51 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 315 | 357 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 569 | 659 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

In vederea utilizarii namolului provenit de la treapta biologica a statiei de epurare si a cenusei de la incinerator a fost efectuata analiza continutului acestuia Raport de incercare nr PI200094/20.01.2020.

Lucrări şi dotări pentru protecţia solului şi subsolului

In conditiile functionarii Fabricii de fainuri proteice si incinerator ecologic, prin masurile impuse ce au fost realizate cat si prin modul de organizare a activitatii desfasurate, sursele de poluare a solului si subsolului au fost diminuate conducând la un impact negativ,nesemnificativ prin urmatoarele masuri:

- pardoselile din incinta halei tehnologice sunt betonate si realizate continui cu usoare pante în vederea preluării rapide a apelor uzate tehnologice cu dirijare către statia de epurare locala;

- amenajarea corespunzatoare a platformei de esorare namol provenit din statia de epurare consta din betonarea acesteia,  conducand la diminuarea impactului asupra calitatii solului, subsolului si panzei freatice;

- namolul de la statia de epurare este preluat si depozitat pe platforma amenajata in vederea mineralizarii si biosterilizarii, fiind utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole;

- în zona platformei de depozitare namol, sunt amenajate 2 foraje hidrologice de observaţie F1 si F2, amonte si aval  in vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran.

- Calitatea panzei freatice este monitorizata si din zona statiei de epurare locala prin amenajarea a doua foraje ,in zona bazinului treptei biologice.

Frecventa analizelor ce urmeaza a fi efectuate vor fi stabilite prin Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia integrata de mediu;

- pierderile naturale ce urmeaza a fi incinerate pe amplasament sunt colectate in container,  depozitate pe o perioada limitata in spatiu amenajat, pana la eliminarea prin incinerare;

- spatii de colectare si depozitare selectiva a deseurilor valorificabile/nevalorificabile amenajate corespunzator cu respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 , L 211/2011;

- respectarea paramentrelor de exploatare a statiei de epurare mecano biologica ce deserveste Fabrica de fainuri proteice

- verificarea starii tehnice a hidroizolatiilor bazinelor, a statiei de epurare,a retelelor de canalizare a apei uzate cu efectuarea remedierilor in cazul aparitiei unor defectiuni ;

## IV.6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic ce apartine SC SAFIR SRL   este amplasata in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate judetul de la nord la sud.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km şi prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului analizat. Afluentii cursului de apa Barlad, respectiv raul Chiţcani, au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata nu dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adincimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar functionarii obiectivului, unitatea are amenajate un foraj situat in exteriorul amplasamnetului, pe latura nord-vestică la o adancime de 150m in baza avizului emis de AN Apele Romane - Direcţia Apelor Prut Iasi.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Chitcani, intr-o zona cu terenuri agricole. Realizarea obiectivului cat si amplasamentul acestuia este benefic. In zona exista, fanete,  terenuri agricole cultivate.

Prin dotarile si amenajarile ce urmeaza a fi prevazute in cadrul fabricii de fainuri proteice, prin proiectele realizate, emisiile ce urmeaza a fi generate din functionarea acesteia nu va influenta calitatea ecosistemului terestru si acvatic din arealul analizat.

Se estimeaza ca datorita valorii concentratiilor maxime ale emisiilor de poluanti in aer, care se vor situa sub valorile maxime admise,si ca urmare a ariei reduse de raspandire, nu vor fi afectate vegetatia si fauna din zona si vecinatatile amplasamentului investitiei analizate.

## IV.7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public

Investitia ce urmeaza a fi realizata va fi amplasata in intravilanul localităţii ce aparţine comunei Costesti cu acces la drumul national Vaslui-Barlad prin intermediul unui drum de exploatare.

Terenul pe care urmeza a fi realizata investitia are ca destinatie- curţi-construcţii, menţinându-se aceeaşi categorie de folosinţă conform PUG-ului comunei realizat si a certificatului de urbanism nr. 5/ 09.03.2020, învecinându-se cu terenuri agricole, zona locuita fiind situata la distanta de cca 1,5-2 km.

In vecinatatea extinderii fabricii de faina proteica nu se află obiective de interes traditional şi public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public

Din punct de vedere social si economic, proiectul are un efect benefic asupra conditiilor economice locale, prin crearea de locuri de muncă.

În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane din cadrul localităţii, la finalizarea lucrărilor de investiţii, la limita arealului obiectivului, se vor realiza perdele vegetale cu rol de protecţie şi îmbunătăţire a peisajului imagistic.

## IV.8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Tipuri şi cantităţi de deşeuri

Din activitatea desfasurată in cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic pentru tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase de origine animală ce constituie materia primă pentru procesele de distrucţie termică şi chimică se estimeaza a rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri, prezentate în tabelul următor.

In ceea ce privesc deşeurile generate pe amplasamentul analizat ca urmare a proceselor tehnologice de tratare termică sau incinerare, acestea sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG856/2002,Legea 211/2011 cu evidentierea cantitatilor in registrele din dotarea societatii, in vederea efectuarii de raportari periodice catre autoritatile de mediu .

| Sursa generatoare | Tipul deseului generat | Cantitat anuala | Mod de depozitare si valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri valorificabile -Ambalare faina proteica in saci -Atelier mecanic -Lemn -Igienizare si intretinere statie epurare ape | - Deseuri de mase plastice Cod 20 01 39 Deseuri de hartie Cod 15 01 01 Deseu metalic Cod 17 04 05 Deseu lemnos Cod 15 01 03 - Namol din statia de epurare Cod 19 08 12 | 2802t 0 41t 18,4t 135t* | Depozitare in vrac in incinta acoperita,in containere inscriptionate pe platforma betonata SC PRISCOM SRL Barlad,contract nr 729/2.09.2018 Depozitare in vrac neacoperit,valorificare prin SC ECO METALNEF SRL Iasi,contract nr. 20/04.09.2014 Depozitare in vrac neacoperit, valorificare in cadrul societatii Pe platforma de esorara din incinta ,valorificat ca ingrasamant agricol,in baza contractului cu SC MIRBAOIL SRL, Nr 634/03.04.2013 |
| Deseuri nevalorificabile -Igienizare separator produs petrolier -activitatea de intretinere -Incinerarea deseurilor de origine animala -Activitate administrativa | -Namol cu continut de produs petrolier Cod 19 08 99** Corpuri de iluminat DEEE Cod 20 01 36** -Cenusa Cod 10 01 17 -Deseuri menajere Cod 20 03 01, | 1,8t 60buc 0,51t 9t | Depozitat in containere inscriptionate pe platforma betonata Eliminat prin societati abilitate Depozitat in containere Protocol de colaborare cu Asociatia RECOLAMB Bucuresti Depozitate in containere pe platforma betonata si valorificata ca ingrasamant in amestec cu namolul SC GOSCOM SA Vaslui,act aditionar nr 1/2015 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare nr 686/2010 |

*Cantitatea de 135t namol reprezinta cantitatea generata din procesul de epurare a apelor la nivelul anului 2019

-Cenusa rezultata din procesul de incinerare colectata in saci etans, este amestecata cu namolul de la statia de epurare,depozitata temporar pe platforma betonata  si valorificate ca ingrasamant agricol,

-Namolul ingrosat de la bazinele statiei de epurare este vidanjat si transportat catre platforma de esorare din cadrul societatii  in vederea valorificarii acestuia ca fertilizant pe terenurile agricole.

-Namolul cu continut de substante extractibile este depozitat in container metalic pe platforma betonata si eliminat prin societati abilitate in vederea distrugerii.

Deseurile valorificabile generate din activitate-deseuri de ambalaje,deseuri metalice,deseuri lemnoase-sunt depozitate in spatii amenajate pana la eliminarea de pe amplasament in baza contractelor incheiate.

Deseurile nevalorificabile-DEEE-uri,namol cu urme de produs petrolier,sunt depozitate in spatii amenajate si eliminate prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Deseurile menajere sunt eliminate de pe amplasament prin operatorul de salubritate.

In cadrul societăţii, pentru prevenirea unor situaţii accidentale ce pot conduce la poluarea solului, subsolului si panzei freatice se vor lua măsuri in ceea ce priveste evacuarea controlată şi ritmică a tuturor deşeurilor rezultate din activitate.

Modul de gospodărire a deşeurilor

In perioada de constructii si montaj a obiectivelor din cadrul fabricii de faina proteica se apreciază a rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri :

-pamant provenit din excavatie necontaminat ce poate fi utilizat la ecologizarea suprafetei de teren din areal sau a suprafeţei de teren la finalizarea investiţiei;

-deseuri din constructii - deseuri metalice, materiale de constructii, beton intarit, cabluri, caramida, ce vor fi colectate temporar pe suprafete betonate amenajate si preluate de pe amplasament;

-deseuri din ambalaje rezultate de la transportul diferitelor materiale  utilizate in lucrarile de constructii si montaj;

-uleiuri uzate rezultate de la utilajele si echipamentele utilizate in timpul lucrarilor de constructii ce vor fi colectate in containere metalice amplasate pe suprafete amenajate, dupa care vor fi preluate de catre societati abilitate.

La finalizarea lucrarilor de constructii incinta obiectivului va fi curatita si igienizata, deseurile generate fiind ridicate de pe amplasament.

Pe durata funcţionării obiectivului, sistemul de colectare, stocare si transport va fi organizat pe tipuri de deseuri cu respectarea reglementarilor in vigoare pentru a nu conduce la o actiune de poluare a solului si subsolului.

In cazul deseurilor atat valorificabile, cat si nevalorificabile se va urmari gestionarea acestora pana la valorificare/eliminarea ritmica fara a crea stocuri care ar putea conduce la un impact asupra factorilor de mediu cu respectarea conditiilor impuse prin HG856/2002 si L211/2011.

## IV.9.Gospodarirea substantelor  şi preparatelor chimice periculoase

Substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice, poluanţii rezultaţi  sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri, acesta fiind trecut prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizeaza substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare.

Ca materiale auxiliare utilizate in procesul de dezodorizare şi tratare chimică în cadrul statiei de epurare sunt solutii de H2SO4, NaOH, NaOCl :

-solutii de H2SO4 cu o concentratie de 20-30% si un consum de 4-9l/h- 15600l/an

-solutie de NaOH cu o concentratie de 15-20% si un consum de 4-9l/h – 15600l/an

-solutie de NaOCl cu o concentratie de 15-20% si un consum de 5-9l/h – 21840l/an

Pentru dezinfectarea ustensilelor de pe liniile tehnologice, igienizarea incintelor, a containerelor de transport materii prime, a mijloacelor auto se utilizează detergenţi biodegradabili- 5940kg/an şi substante dezinfectante- 1162kg/an sub formă de soluţii diluate.Pentru tratarea fizico-chimica a apelor uzate in procesul de flotatie se foloseste polielectrolit si pentru limpezire,solutii de clorura de aluminiu sau clorura feerica.

Aceste substante prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de contaminare al solului si panzei freatice. Apele uzate cu  concentratii reduse din aceste substante sunt colectate prin retele de canalizare interioare si dirijate catre statia de epurare  proprie.

Prin procesul de epurare prevăzut cu treapta fizică, chimică şi biologică, apele tratate si decantate in bazine betonate subterane sunt dirijate catre cursul de apă Chiţcani, aflat in vecinatate pe latura estică a amplasamentului, cu incadrarea poluantilor specifici din apele uzate in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

Modul de gospodărire a acestora şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei

Prin activitatea obiectivului in ceea ce privesc substantele toxice-substante decontaminante, detergenti, se va tine o gestiune corespunzatoare acestea fiind  pastrate in ambalajele originale.

Prin profilul de activitate spatiile tehnologice sunt igienizate, utilizând produse pentru dezinfecţie achiziţionate numai de la furnizori autorizati pentru care se va tine o evidenta stricta sub gestiune.

Aceste produse vor fi folosite fara a prezenta un potential de poluare in conditiile respectarii concentratiilor si a manipularii de catre persoanele instruite in acest scop.

# V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Din analiza naturii emisiilor generate in mediu prin activitatile ce se vor desfasura in cadrul Fabricii de faina proteica  din localitatea Chitcani, comuna Costesti, jud Vaslui ce apartine SC SAFIR SRL se impune monitorizarea calitatii urmatorilor factori de mediu:

-calitatea solului din incinta obiectivului, in vedea evaluarii calitatii acestuiaca urmare a activitatii desfasurate anterior pe amplasament ,

-calitatea panzei freatice din cele doua foraje de observatie- urmand a se efectua  analize periodice stabilite prin Autorizatia de gospodarire a apelor, in vederea monitorizarii acviferului subteran

-calitatea emisiilor generate din activitatea desfasurata pe amplasament prin efectuarea de analize periodice.

Prin sistemul de monitorizare al factorilor de mediu creste siguranta in exploatare cu diminuarea riscului aparitiei unor poluari accidentale cu impact asupra calitatii factorilor de mediu.

# VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

# VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## VII.1.Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

La realizarea constructiilor si a obiectivelor din cadrul noii investitii, lucrarile pe santier vor fi executate cu respectarea proiectelor de catre echipe specializate.

Inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor efectua urmatoarele activitati:

- efectuarea de racorduri la utilitatile existente in zona –apa potabila ;

- indepartarea vegetatiei de pe suprafata de teren ce urmeaza a fi construita ;

- amenajarea cailor de acces pentru mijloace auto, mijloace de ridicat (macarale), a cailor de rulare pentru utilaje speciale ;

- amenajarea platformelor pentru depozitarea deseurilor generate din activitatea de constructie, ce urmeaza a fi preluate si eliberat amplasamentul ;

- amenajarea platformelor pentru depozitarea elementelor de constructii utilizate la realizarea cladirilor;

- pamantul excavat prin sistematizarea verticala va fi incadrat ca pamant necontaminat fiind utilizat ulterior la nivelarea suprafetei de teren din incinta obiectivului ;

- materialele utilizate în realizarea obiectivului vor fi materiale de construcţii omologate, cu respectarea prescripţiilor privind natura, dimensiunile şi calitatea acestora din documentaţiile tehnice întocmite;

- operaţiile necesare montajului echipametelor se vor efectua cu personal specializat instruit din punct de vedere al respectării normelor de securitate a muncii sub supravegherea şi controlul atent al specialiştilor.

## VII.2.Localizarea organizării de şantier

Zona aferentă organizării de şantier va fi amplasată în incinta suprafeţei de teren aferenta fabricii existente cu acces direct la drumul de exploatare ce face legatura cu drumul national..

Pentru delimitarea zonei ce va deservi perioada de montaj, aceasta va trebui nivelată, asigurată, prevăzută cu construcţii uşoare ce vor fi ridicate de pe amplasament la finalizarea lucrărilor.

## VII.3.Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrările de execuţie a montajului echipamentelor în cadrul noii ferme vor fi începute în momentul în care vor fi obţinute avizele şi acordurile prevăzute, inclusiv a autorizaţiei de construire sub stricta coordonare a dirigintelui de şantier, cu respectarea prevederilor privind disciplina în construcţii.

Pentru perioada de realizare a investitiei, in care fluxul circulatiei auto in zona va fi crescut, vor fi utilizate caile de acces existente, ce vor trebui amenajate corespunzator.

Ca urmare a circulaţiei auto, cât şi a lucrărilor efectuate în perioada de realizare a montajului, vor rezulta emisii de pulberi în suspensii şi pulberi sedimentabile, precum şi gaze arse, din arderea carburanţilor în motoarele cu ardere internă a mijloacelor auto.

## VII.4.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Având în vedere modul de generare a poluanţilor, precum şi amplasamentul într-o zonă deschisă, emisiile de poluanţi generate în perioada de realizare a investiţiei vor fi dispersate în mod natural ca urmare a curenţilor creaţi în zonă.

Nu se impun dotări cu instalaţii pentru reţinerea şi evacuarea poluanţilor.

Pentru diminuarea nivelului de pulberi sedimentabile emise, se vor efectua stropiri periodice ale zonei de lucru.

# VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMNETULUI LA FINALIZAREA  INVESTIŢIEI ÎN CAZ DE ACCIDENTE, SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

## VIII.1.Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului

Ca urmare a realizarii investitiei prin finalizarea lucrarilor de montaj, amenajarea de santier va fi reconsiderata in vederea eliberarii terenului si redarea acestuia la functionalul anterior, impunandu-se urmatoarele masuri :

-platformele betonate amenajate pentru montarea echipamentelor necesare stationarii temporara a utilajelor de ridicat, vor trebui dezafectate, deseurile rezultate fiind  colectate si eliminate de pe amplasament;

-deseurile rezultate din montarea cablurilor electrice, a conductorilor, vor fi colectate si depozitate intr-un spatiu amenajat, pe platformă betonată, cu preluarea acestora prin societati abilitate.

- remedierea eventualelor discontinuitati a platformelor carosabile, a rigolelor colectoare;

-depozitarea selectiva in conditii corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri cu evacuarea ritmica a acestora pentru a nu se crea stocuri cu efecte negative asupra calitatii solului, cu respectarea prevederilor HG856/2002 si L211/2011

-pamantul rezultat din decopertari si excavaţii necontaminat va fi folosit la ecologizarea suprafeţelor de teren afectate in vederea nivelarii acestora.

-monitorizarea si urmarirea reducerii la minim a impactului general al emisiilor produse in mediu si riscurile implicate de acesta in perioada de refacere a amplasamentului

In aceste conditii se elimina riscul aparitiei unui impact care sa afecteze calitatea factorilor de mediu neimpunandu-se lucrari de refacere a amplasamentului.

## VIII.2.Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns la poluari accidentale

Pe durata executarii lucrarilor de investitii  se va respecta regimul de gestionare a deseurilor provenite din aceste lucrari, la terminarea investitiei se vor efectua lucrari de salubrizare si ecologizare a zonei.

In timpul perioadei de executare a investiţiei se vor efectua instructaje de protecţie a mediului în vederea evitării riscului apariţiei unor poluari accidentale.

Uleiurile şi lubrefianţii sub forma de deseuri vor fi colectaţi în recipienţi metalici sau plastic, depozitaţi sub gestiune pe platformă betonată în vederea evacuarii de pe amplasament prin societăţi abilitate cu respectarea prevederilor HG 856/2002.

Deşeurile metalice, din beton, caramizi necorespunzătoare vor fi depozitate în spaţii amenajate până la eliminare prin societati abilitate.

## VIII.3.Aspecte referitoare la închidere/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Prin incetarea activitatii cadrul  Fabricii de fainuri proteice si incinerator  pentru deseuri de origine animala deseurile ce constituie materie prima pentru activitatea desfasurata vor fi prelucrate pana la golirea depozitelor,cantitatile de fainuri vor fi eliminate de pe amplasament. Incineratorul pentru deseurile de origine animala va functiona pana la eliminarea tuturor deseurilor depozitate.  Instalaţiile tehnologice se vor opri respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor si conductelor.

Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate.

- se vor goli complet şi curăţa si spăla  instalatiile din functionalul obiectivului, recipientii în care mai exista materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platforma, în recipienti adecvati urmand a fi evacuate de pe incinta. Lichidele/solidele recuperate vor fi depozitate în recipienti adecvati tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare pana la eliminarea acestora.

-  după epuizarea stocurilor, se vor aplica activitati de curăţare a instalatiilor, a recipientilor, clădirilor, platformelor care au servit  pentru desfasurarea activitatii cat si pentru depozitarea  produselor sau a materialelor auxiliare.

- se va ţine o evidenţă strictă a produselor stocate şi/sau evacuate.

- deşeurile recuperabile/nerecuperabile se vor valorifica/elimina numai prin firme specializate in baza contractelor incheiate.

Activităţi de conservare

- clădirile existente din care au fost evacuate echipamentele si instalatiile ce au deservit functionalul obiectivului pot fi conservate in conditiile in care nu vor afecta starea mediului si sanatatea factorului uman putand a li se da o valorificare ulterioara;

- se va asigura conservarea cladirilor si paza acestora;

- echipamentele si instalatiile dezafectate, curatate, igienizate vor fi pastrate temporar pe o perioada definita ce urmeaza a se stabili utilitatea acestora,astfel incat sa nu conduca la degradarea fizica a acestora in spatii asigurate;

Activităţi de demolare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea operatiilor de curăţare, igienizare şi/sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

- demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va realiza utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în spatiile existente igienizate.

- utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună de functionare se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot utiliza vor fi valorificate ca deseuri metalice prin societati abilitate;

- aparatura AMC din instalatii se va demonta si se va valorifica/elimina;

- conductele aferente instalaţiilor functie de starea fizica urmeaza a fi valorificate/eliminate ca deseuri feroase/ neferoase;

- instalaţiile electrice se vor demonta iar materialele rezultate (cabluri de cupru, aluminiu) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora prin firme specializate;

- uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare vor fi stocate în recipiente metalice, depozitate in spatii asigurate, urmând a fi valorificate/ eliminate prin  unitati specializate;

- utilajele si echipamentele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, cu depozitare temporara pe platforme betonate, până la valorificarea/ eliminarea lor ca deşeuri metalice.

Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

-  in zonele in care au existat potentiale surse de poluare a solului , subsolului si panzei freatice se vor efectua analize specifice prin laboratoare autorizate in vederea stabilirii gradului de afectare prin functionarea obiectivului, comparativ cu analizele efectuate pe parcursul desfasurarii activitatii;

- in cazul în care se va constata poluarea  solului se va proceda la ecologizarea suprafetei de teren afectata;

- se va verifica întreaga reţea de canalizare tehnologica si menajera cu dirijarea apelor  uzate fie prin prin vidanjare   catre statia de epurare odata cu namolul in cazul apelor ce nu se incadreaza in limitele NTPA 001/2002. Pentru apele uzate din  cadrul bazinelor acestea vor fi analizate,in conditia in care se incadreaza in limitele NTPA 001/2002 vor fi dirijate catre cursul de apa din apropiere.

- bazinele din cadrul instalatiilor vor fi golite si ingienizate. Namolul din bazinul de levita va fi golit cu depozitarea temporara limitata  pe platforma de esorare cu S=150mp. Namolul din  bazinele de ape uzate tehnologice si menajere va fi vidanjat odata cu evacuarea apei.

Structuri supraterane

Din punct de vedere constructiv cladirile in care sunt amplasate instalatiile tehnologice destinate activitati de obtinere fainii proteice. La incetarea activitatii,dezafectate de echipamentele tehnologice vor fi demolate sau li se va da o alta destinatie.

Materialele utilizate la modernizarea si reconsiderarea constructiilor vor fi materiale omologate osor demontabile.

Zonele de activitate cu posibil impact asupra calitatii solului, platforma de depozitare namol este amenajata corespunzator, betonata, impermeabilizata prevazuta cu pereti laterali.

Incinta obiectivului este imprejmuita si asigurata cu  plasa de sarma pe stalpi metalici.

La finalizarea operatiilor de igienizare, se va intrerupe curentul electric in incintele tehnologice dezafectate.

## VIII.4.Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Societatea va inregistra rezultatele analizelor de monitorizare intr-un registru pentru a evidentia evolutia calitatii factorilor de mediu din arealul analizat pe durata functionarii obiectivului, comparativ cu analizele efectuate la incetarea activitatii. Frecventa efectuarii analizelor conform programului de monitorizare va fi stabilita prin Autorizatia integrata de Mediu si Autorizatia de gospodarire a apelor.

Functie de valorile indicatorilor analizati din probele  prelevate se va constata gradul de poluare si necesitatea efectuarii unor remedieri pentru a aduce terenul la categoria anterioara de folosinta.

In cazul dezafectarii, demontarii instalatiilor si a demolarii constructiilor- daca este cazul se va intocmi un proiect de dezafectare .

# IX.Anexe- piese desenate

-Certificat de inregistrare

-Certificat constator

-Certificatul de urbanism

-Anexa 1- Planul de situatii,constructie,modernizare si extindere fabrica de fainuri proteice;

-Anexa 2- Plan inventar de coordonate-sistem de proiectii Stereo 70;

-Anexa 3- Delimitarea bunului imobil

-Contract de vanzare-cumparare cu extras de carte funciara

Completari

- Localizarea proiectului

  - Bazinul hidrografic- Raul Siret;

  - Curs de apa - denumire si codul cadastral- Raul Chitcani XII-1.078.23.00.00.0;

  - Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran)

- denumire si cod- Bazin Hidrografic Siret, cod b.h.:R;

- Captare din subteran-cod obiectiv cadastral : FA/RA: evacuare receptor 5544

- Indicarea starii ecologice/potentialul ecologgic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Apele uzate epurate pe amplasamentul obiectivului analizat sunt descarcate in cursul de apa Chitcani cu respectarea concentratiilor indicatorilor specifici in limitele NTPA 001/2002 HG 352/2005 respectiv HG 188/2002.

Din analizele efectuate conform programului de monitorizare a apelor uzate epurate pe amplasament si evacuate pe cursul de apa Chitcani, nu rezulta depasirea concentratililor poluantilor analizati conform autorizatiei de gospodarie a apelor nr. 312 din 2009 revizuita la data de 24.02.2012.

Valorile limita de incarcare cu poluanti pentru aplele pluviale evacuate in raul Chitcani au fost stabilite tinand cont de NTPA 001/2002 HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005.

Societatea urmeaza a efectua analize privind calitatea cursului de apa Chitcani din amonte si aval de obiectivul analizat.

Cursul de apa Chitcani este afluent a raului Barlad.Sub aspect hidrografic, teritoriul judeţului Vaslui aparţine bazinului râului Prut, care colectează afluenţii din partea de est şi sud-est, şi bazinului râului Siret, din care râul Bârlad drenează cea mai mare suprafaţă a judeţului (peste 2/3) pe o suprafaţă totală de 5606 kmp (1520 kmp în B.H.Prut, 4086 kmp în B.H.Bârlad). Calitatea resurselor de apă este influenţată într-o anumită măsură şi de poluările accidentale, care reprezintă alterări bruşte de natură fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste limitele admise. În funcţie de tipul poluărilor accidentale, acestea pot avea magnitudini şi efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra resurselor de apă.

Resursele de apă ale judeţului Vaslui cuprind apele de suprafaţă (râuri şi lacuri) şi apele subterane. Activitatea de gospodărire unitară, raţională şi integrată a apelor se organizează şi de desfăşoară pe bazine hidrografice, ca entităţi geografice indivizibile de gospodărire cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, în scopul dezvoltării durabile.

Legea 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile modificata cu Legea 311/2004 prezinta urmatoarele limite superioare pentru indicatorii analizati din freaticul subteran:

-NH4=0,5 mg/l

-Azotati=50 mg/l

-Conductivitate= 2.500 µ/S/cm

-Ph= 6,5-9,5 U Ph

Din analizele efectuate privind calitatea acviferului subteran rezulta ca indicatorii analizati se incadreaza in valorile limita.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenilor aferente, dupa caz:

Titularul proiectului este obligat sa respecte urmatoarele prevederi legale privind protectia calitatii apelor:

-sa asigure monitorizarea cantitativa si calitativa a volumelor de apa evacuate in cursul de apa Chitcani;

-sa incheie cu ABA PRUT-BARLAD abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa in vederea aigurarii functionarii locuintei;

-sa nu descarce in ape de suprafata sau subterane ape uzate neepurate;

-sa exploateze si sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosirea apei, colectare, epurare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare;

-in cazul provocarii unor poluari a apelor de suprafata prin depasirea indicatorilor de caliate monitorizati sa anunte SGA VASLUI SI ABA PRUT BARLAD si sa actioneze pentru elimanarea cazurilor si limitarea efectelor poluarii.

Din analizele  efectuate se poate concluziona ca activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat genereaza un impact negativ nesemnificativ asupra corpurilor de apa.